Skripta ni strokovno pregledana in obstaja možnost napak.

Zadnjič posodobljeno 4.X.2004, Klemen Ponikvar

E L E K T R I K A

a. Električni tok

| Tok v kovinah Tok v elektrolitih Gostota toka j = n+e+v++ n-e-v- Faradayeva zakona: I. m=Ke II. ali združena: | I tok [A] e preneseni električni naboj [As] t čas prenosa [s] j gostota toka [A/m2] S prerez vodnika [m2] n število nosilcev naboja na prostorninsko enoto [1/m3] e0 naboj elektrona [As] srednja hitrostr elektronov [m/s] j gostota toka [A/m2] n število ionov na prostorninsko enoto [1/m3] e+, e- naboj iona [As] v+, v- hitrost ionov [m/s] m masa izločene snovi [kg] F Faradayevo število K elektrokemični ekvivalent [kg/As] (masa na enoto naboja) kemični ekvivalent C sorazmernostni faktor e0 osnovni električni naboj [As] Na število osnovnih nabojev v kg – ekvivalentu snovi [1] m1 masa atoma [kg] e preneseni naboj [As] A kiloatom snovi [kg] Z valenca [kg - ekv] |
| --- | --- |

| Ohmov zakon Ohmov zakon za dele brez izvorov napetosti: Ohmov zakon za dele z izvori napetosti: | I električni tok [A] U električna napetost [V] R električna upornost specifična upornost [] specifična prevodnost l dolžina vodnika (žice) [m] S presek vodnika (žice) [m2] Ug gonilna napetost [V] Rn notranja upornost izvora [] Rz zunanja upornost [] specifična upornost pri 0°C [] specifična upornost pri tem. T [] |
| --- | --- |
| Vezava električnih uporov Zaporedna vezava: Vzporedna vezava: | Ri i-ta upornost [] R nadomestna upornost [] Ui napetost na i-tem uporu [V] U celotna napetost [V] I električni tok [A] Ii tok v i-ti veji [A] |

| Kirchhoffova zakona: I.) I1 + I2 + I3 - I4 = 0 Pri razvejitvi tokov štejemo tokove, ki prihajajo za pozitivne, tiste ki odhajajo , za negativne. II.) I1R1 + I2R2 – I3R3 = U01+ U02 - U03 Pri električni zanki štejemo tokove in gonilne napetosti, ki se ujemajo z dogovorjeno smerjo obhoda, za pozitivne. Smer gonilne napetosti znotraj izvora je od negativnega pola proti pozitivnemu. Električna energija | I električni tok [A] U električna napetost [V] R električna upornost A delo električnega toka [J] U električna napetost [V] e električni naboj [As] I električni tok [A] R električna upornost P moč električnega toka [W=VA] t trajanje toka [s] We energija električnega toka (joulska toplota) [J] |
| --- | --- |

| b. električno polje Električna poljska jakost Električna poljska jakost in ploskovna gostota naboja (Obrazci veljajo za vakuum ali zrak) električna poljska jakost ob enakomerno nabiti neskončni plošči. električna poljska jakost v ploščatem kondenzatorju električna poljska jakost v okolici nabite krogle za Coulombov zakon Sila med dvema točkastima nabojema če sta naboja v vakuumu. če sta naboja v kakem sredstvu Električna napetost | F sila na naboj e [N] E električna poljska jakost [] e električni naboj [As] E električna poljska jakost gostota električnega naboja [] e električni naboj [As] S ploskev na kateri se influencira električni naboj [m2] influenčna konstanta [] kot med ploskovno normalo in smerjo električnih silnic (rd) r razdalja od središča krogle [m] r0 polmer krogle [m] F sila s katero deluje naboj e1 na naboj e2 in obratno [N] influenčna konstanta e1, e2 električna naboja [As] r razdalja med središčema nabojev [m] relativna dielektičnost snovi [1] U električna napetost med dvema mestoma električnega polja [V] A delo pri prenosu električnega naboja [J] e električni naboj [As] E električna poljska jakost [V/m] L razdalja med mestoma 1 in 2, ki ležita na isti električni silnici in med katerima vlada električna napetost U [m] |
| --- | --- |

| Električni kondenzator Ploščati kondenzator: Krogleni kondenzator : električna poljska jakost v okolici nabite krogle. Kapacitivnost krogelnega kondenzatorja Vezava kondenzatorjev Zaporedna vezava: Vzporedna: | e električni naboj [As] C kapacitivnost kondenzatorja U napetost med dvema ploščama[V] influenčna konstanta relativna dielektičnost snovi med ploščama [1] S velikost ene plošče [m2] d razmik plošč [m] E električna poljska jakost F privlačna sila med ploščama [N] We energija nabitega kondenzatorja [J] we gostota energije ploskovna gostota naboja r polmer krogelne plošče [m] C kapacitivnost [F] U električna napetost [V] E električni naboj [As] |
| --- | --- |

| Zaporedna: c. Magnetno polje Količine magnetnega polja v tuljavi v okolici ravnega vodnika magnetni pretok skozi tuljavo Sila na gibajoči se naboj Kroženje delca v magnetnem polju | Vzporedna: B magnetna poljska gostota I električni tok [A] N število ovojev [1] l dolžina tuljave [m] indukcijska konstanta relativna permeabilnost jedra [1] r razdalja od vodnika [m] magnetni pretok [Vs] S pravokotni presek tuljave [m2] kot med B in S [rd] L induktivnost tuljave B0 magnetna poljska gostota v polju brez snovi [T] F silna na gibajoči se naboj [N] e naboj delca [As] v hitrost delca pravokotno na smer magnetnih silnic [m/s] m masa delca [kg] r polmer krožnega tira [m] |
| --- | --- |

| Sila na tokovni vodnik v magnetnem polju Sila med vzporednima tokovnima vodnikoma. č. Elektromagnetna indukcija Splošni indukcijski zakoni Inducirana napetost v gibajočem se vodniku Lastna indukcija | F sila na ravni tokovni vodnik [N] I električni tok v vodniku [A] l dolžina vodnika v polju [m] B magnetna poljska gostota [T] r razdalja med vodnikoma [m] kot med smerjo toka in smerjo magnetnega polja (rd) M navor mag. sile na vrtljivo tuljavo [Nm] N število ovojev tuljave [1] indukcijska konstanta Ui inducirana napetost [V] N število ovojev tuljave [1] sprememba magnetnega pretoka [Vs] čas, v katerem se zgodi sprememba [s] napetostni sunek [Vs] S pravokotni presek tuljave [m2] indukcijska konstanta relativna permeabilnost jedra [1] sprememba električnega toka [A] l dolžina tuljave [m] Ui inducirana napetost [V] l dolžina vodnika v magnetnem polju [m] B magnetna poljska gostota [T] v hitrost gibanja vodnika [m/s] kot ki ga oklepata vektorja in (rd) L induktivnost tuljave [H] sprememba električnega toka [A] delec časa [s] Ui inducirana napetost [V] |
| --- | --- |

| Energija magnetnega polja dvižna sila elektromagneta. Vezava tuljav Zaporedna vezava: (((((( Vzporedna vezava: | Wm energija magnetnega polja tuljave [J] L induktivnost tuljave [H] I električni tok [A] wm gostota energije B magnetna poljska gostota [T] F dvižna sila [N] S prečni presek magnetnega pola [m2] indukcijska konstanta relativna permeabilnost jedra [1] L celotna induktivnost [H] Li induktivnost i-te tuljave [H] U celotna napetost [V] Ui napetost na i-ti tuljavi [V] I celotni tok [A] Ii tok v i-ti tuljavi [A] SLIKA 1 |
| --- | --- |
| d. Izmenični tok Indukcija v enakomerno vrteči se tuljavi (Vrtilna os je pravokotna na magnetnih silnicah, polje je homogeno) če gre ob času t = 0 največji magnetni pretok skozi zanko (tuljavo) pri vrtenju zanke pri vrtenju tuljave Zakoni izmeničnega toka R v krogu izmeničnega toka Tok in napetost se spreminjata v fazi = 0 glej SLIKA 1 | magnetni pretok skozi zanko (tuljavo) [Vs] največji magnetni pretok [Vs] kotna hitrost [(rd)/s] t čas [s] Um največja inducirana napetost [V] N število ovojev tuljave [1] frekvenca vrtenja [1/s] fazni kot (rd) t0 čas enega vrtljaja [s] B magnetna poljska jakost [T] S prečni presek tuljave [m2] U trenutna inducirana napetost [V] Um največja inducirana napetost [V] I trenutni tok [A] Im največji tok [A] krožna frekvenca [(rd)/s] t čas [s] fazni premik med tokom in napetostjo (rd) Uef efektivna napetost [V] Ief efektivni tok [A] Pn navidezna moč [W = VA] Pj jalova moč [W = var] P resnična moč [W] cos faktor moči [1] U izmenična napetost, trenutna [V] Um amplituda izmenične napetosti [V] Uef efektivna vrednost izmerjene napetosti [V] I trenutna vrednost izmeničnega toka [A] Im amplituda izmeničnega toka [A] Ief efektivna vrednost izmeničnega toka [A] krožna frekvenca [(rd)/s] t čas [s] fazni premik med tokom in napetostjo (1 = rd) R ohmski upor Pn navidezna moč [W = VA] Pj jalova moč [W = var] P resnična moč [W] |
| L v krogu izmeničnega toka Tok zaostaja za napetostjo: C v krogu izmeničnega toka Tok prehiteva napetost: | U trenutna izmenična napetost [V] Um amplituda izmenične napetosti [V] Uef efektivna vrednost izmenične napetosti [V] I trenutni izmenični tok [A] Im amplituda izmeničnega toka [A] Ief efektivna vrednost izmeničnega toka [A] krožna frekvenca [(rd)/s] t čas [s] fazni premik med tokom in napetostjo (1 = rd) RL induktivni upor [] RC kapacitivni upor [] C kapacitivnost kondenzatorja L induktivnost [H] Pn navidezna moč [W = VA] Pj jalova moč [W = var] P dejanska moč [W] |

| R, L in C, zaporedno vezani, v krogu izmeničnega toka Transformator e. Električno nihanje Električni nihajni krog (pri zanemarljivem R) | U trenutna izmenična napetost [V] Um amplituda izmenične napetosti [V] Uef efektivna vrednost izmenične napetosti [V] I trenutni izmenični tok [A] Im amplituda izmeničnega toka [A] Ief efektivna vrednost izmeničnega toka [A] krožna frekvenca [(rd)/s] t čas [s] R ohmski upor L induktivnost tuljave [H] C kapacitivnost kondenzatorja [F] Z impedanca [] fazni premik med tokom in napetostjo (1 = rd) cos faktor moči [1] P resnična moč izmeničnega toka [W] Pj jalova moč [W = var] P dejanska moč [W] U1, U2 efektivni vrednosti izmenične napetosti na primarni oz. sekundarni tuljavi [A] N1, N2 število ovojev na primarni oz. sekundarni tuljavi [1] I1, I2 efektivni vrednosti tokov na primarni oz. sekundarni tuljavi [A] izkoristek [1] t0 lastni nihajni čas [s] lastna nihajna frekvenca [1/s] C kapacitivnost kondenzatorja [F] L induktivnost tuljave [H] |
| --- | --- |

| Elektromagnetno valovanje Stoječe valovanje (Lecherjev sistem) Zaprti sistem: Odprti sistem: O P T I K A a. Zakoni geometrijske optike Odboj in lom svetlobe Odbojni zakon: 1. 2. v, n in o ležijo v isti ravnini Lomni zakon: 1. Za zrak je n1 = 1 n, n1, n2 lomni kvocient sredstva [1] | c0 hitrost širjenja valovanja v vakuumu oz. zraku [m/s] c hitrost v drugem sredstvu [m/s] valovna dolžina [m] frekvenca oddajnika [1/s] n lomni kvocient sredstva [1] influenčna konstanta indukcijska konstanta l dolžina Lecherjevega sistema [m] valovna dolžina [m] N celo pozitivno število ali 0 [1] vpadni kot (rd) odbojni kot (rd) SLIKA 2 |
| --- | --- |

| 2. v, n in l ležijo v isti ravnini. SLIKA 2 Popolni odboj (pri prehodu žarka v zrak): Optična prizma: pri tankih lečah. Premik žarka na planparalelni plošči: Optična pot žarka: s' = sn Krogelna zrcala: pomen predznakov glej pri lečah! | c, c1, c2 hitrost svetlobe v sredstvu [m/s] c0 hitrost svetlobe v vakuumu ali v zraku [m/s] mejni kot popolnega odboja (rd) lomeči kot prizme (rd) najmanjši odklon žarka (rd) odklon žarka (rd) d debelina plošče [m] s pot žarka v zraku [m] s' optična pot žarka v danem sredstvu [m] premik žarka [m] r krivinski polmer zrcala [m] f goriščna razdalja zrcala [m] a oddaljenost predmeta od zrcala [m] b oddaljenost slike od zrcala [m] X velikost predmeta [m] Y velikost slike [m] x razdalja predmeta od gorišča [m] x' razdalja slike od gorišča [m] |
| --- | --- |

| Leče bikonveksna leča plankonveksna leča sistem tankih leč Lupa: slika v neskončnem slika v končnem Mikroskop: Astronomski daljnogled: | f goriščna razdalja leče [m] a oddaljenost predmeta od leče [m] b oddaljenost slike od leče [m] Y velikost slike [m] X velikost predmeta [m] n lomni kvocient leče [1] D lomivost (jakost) leče (dpt = dioptrija) r1, r2 krivinska polmera leče [m] fi goriščna razdalja i-te leče [m] Pomen predznakov: B, Y pozitivna: realna slika negativna: virtualna slika f, D pozitivna: zbiralna leča negativna: razpršilna leča r1, r2 pozitivna: konveksna ploskev negativna: konkavna ploskev N povečava [1] zorni kot brez opt. instr. (rd) zorni kot z opt. instr. (rd) f goriščna razdalja lupe [m] a oddaljenost predmeta [m] r normalna zorna razdalja (r = 0,25 m) [m] NOB povečava objektiva [1] NOK povečava okularja [1] e dolžina tubusa = razdalja med notranjima goriščema objektiva in okularja [m] fOB, fOK goriščni razdalji objektiva in okularja [m] |
| --- | --- |

| b. Valovne lastnosti svetlobe Interferenca svetlobe največja oslabitev svetlobe največja osvetlitev. Interferenca na tankih plasteh a) Plast leži na optično gostejšem sredstvu: n1 > n Mesta največje osvetlitve: Mesta največje oslabitve svetlobe: pri pravokotnem vpadu svetlobe na tanko plast je b) plast leži na optično redkejšem sredstvu n1 < n Mesta največje osvetlitve: Mesta največje oslabitve svetlobe: Pri poševnem vpadu svetlobe je | n1, n2 lomna kvocienta sredstev [1] s1, s2 poti svetlobe v teh sredstvih [m] N celo pozit. št. ali nič [1] valovna dolžina svetlobe [m] razlika optičnih poti [m] razlika optičnih poti žarkov 3 in 4 (slika 3) [m] N celo pozit. št. ali nič [1] valovna dolžina svetlobe [m] d debelina plasti [m] n lomni kvocient plasti [1] n1 lomni kvocient podlage [1] vpadni kot (rd) |
| --- | --- |

| Uklon svetlobe Uklon svetlobe na eni reži: minimum osvetlitve Uklon svetlobe na optični mrežici: maksimum osvetlitve Braggova enačba za rentgenske žarke: Polarizacija svetlobe (n1 = zrak) Brewsterov zakon c. Fotometrija Svetlobna energija Stefanov zakon za črno telo za poljubno telo | a širina reže [m] smer žarka (rd) N pozitivno celo št. [1] valovna dolžina svetlobe [m] l razdalja zaslona od reže [m] x medsebojna razdalja prvih dveh stranskih temnih prog [m] d mrežna konstanta, razdalja dveh sosednjih rež (atomov) [m] smerni kot (rd) valovna dolžina [m] N pozitivno celo št. [1] x razdalja prvih dveh stranskih maksimumov [m] f goriščna razdalja lupe [m] polarizacijski kot (rd) n lomni kvocient [1] P0 energijski tok vpadajočega linearno polariziranega valovanja [W] P energijski tok prepuščenega valovanja (skozi analizator) [W] kot med nihajno ravnino vpadajočega valovanja in smerjo analizatorja (rd) j gostota svetlobnega toka [W/m2] Stefanova konstanta T absolutna temperatura [K] e emisivnost sevalne površine [1] |
| --- | --- |

| Wienov zakon: Kirchhoffov zakon: Svetlobne količine Svetilnost: če telo sveti enakomerno na vse strani. Gostota svetlobnega toka: Osvetljenost: Svetlost: | valovna dolžina svetlobe, pri kateri je gostota sevalne energije pri dani temperaturi največja [m] T absolutna temperatura [K] e emisivnost sevalne površine [1] a absorptivnost površine [1] I svetilnost [cd] P svetlobni tok [lm] prostorski kot (srd) j gostota svetlobnega toka [lm/m2] j' osvetljenost [lx] S površina ploskve [m2] r razudalja ploskve od svetila [m] kot med normalo ploskve in vpadajočimi žarki (rd) B svetlost |
| --- | --- |

Srečno, Kekec!!

# Text boxes

U

U1

U2

Un

R1

R2

Rn

I

I

I1

I

Rn

R2

R1

In

I2

I1

U

I2

I3

I4

I1

I2

I3

U1

U3

U2

C1

C2

Cn

U1

U2

Un

e1

C1

e2

en

_

C2

Cn

+

U

B

F

v

L

F

B

J

U

L2

U1

Ln

U2

Un

L1

J1

L1

Jn

J2

Ln

L2

U

R

L

C

C

R

L

v

n

o

v

vpadni kot

odbojni kot

v

n

c1 n1

c2 n2

l

1

4

3

2

a