Skripta ni strokovno pregledana in obstaja možnost napak.
Zadnjič posodobljeno 4.X.2004, Klemen Ponikvar

E L E K T R I K A

a. Električni tok

Tok v kovinah / alignl { stack { size 12{I= { {e} over {t} } } {} # size 12{j= { {I} over {s} } } {} # size 12{j=n {overline {v}} e rSub { size 8{0} } } {} } } {} / Tok v elektrolitih / Gostota toka / j = n+e+v++ n-e-v- / Faradayeva zakona: / I. m=Ke / II. alignl { stack { size 12{K=C { {A} over {Z} } } {} # size 12{C= { {1} over {F} } } {} # size 12{F=N rSub { size 8{a} } e rSub { size 8{0} } ="96" "." 5 times "10" rSub { size 8{6} } left [ { { ital "As"} over { ital "kg" - ital "ekv"} } right ]} {} } } {} / ali združena: / alignl { stack { size 12{ { {m} over {e} } = { {m rSub { size 8{1} } } over { ital "Ze" rSub { size 8{0} } } } } {} # m rSub { size 8{1} } = { {A} over {N rSub { size 8{a} } } } {} } } {}	I tok [A] / e preneseni električni naboj [As] / t čas prenosa [s] / j gostota toka [A/m2] / S prerez vodnika [m2] / n število nosilcev naboja na prostorninsko / enoto [1/m3] / e0 naboj elektrona [As] / size 12{ {overline {v}} } {} srednja hitrostr elektronov [m/s] / j gostota toka [A/m2] / n število ionov na prostorninsko enoto / [1/m3] / e+, e- naboj iona [As] / v+, v- hitrost ionov [m/s] / m masa izločene snovi [kg] / F Faradayevo število size 12{ left [ { { ital "As"} over { ital "kg" - ital "ekv"} } right ]} {} / K elektrokemični ekvivalent [kg/As] / (masa na enoto naboja) / size 12{ { {A} over {Z} } } {} kemični ekvivalent size 12{ left [ { { ital "kg"} over { ital "kg" - ital "ekv"} } right ]} {} / C sorazmernostni faktor size 12{ left [ { { ital "kg" - ital "ekv"} over { ital "As"} } right ]} {} / e0 osnovni električni naboj [As] / Na število osnovnih nabojev v / kg – ekvivalentu snovi [1] / m1 masa atoma [kg] / e preneseni naboj [As] / A kiloatom snovi [kg] / Z valenca [kg - ekv]

Ohmov zakon / size 12{I= { {U} over {R} } } {} / Ohmov zakon za dele brez izvorov napetosti: / size 12{I= { {U rSub { size 8{g} } } over {R rSub { size 8{n} } +R rSub { size 8{z} } } } } {} / Ohmov zakon za dele z izvori napetosti: / alignl { stack { size 12{R=ρ { {l} over {s} } } {} # size 12{λ= { {l} over {ρ} } } {} # size 12{ { {Δρ} over {ρ rSub { size 8{0} } } } =αΔT} {} # ρ rSub { size 8{T} } =ρ rSub { size 8{0} } left (l+αT right ) {} } } {}	I električni tok [A] / U električna napetost [V] / R električna upornost size 12{ left [ %OMEGA = { {V} over {A} } right ]} {} / size 12{ρ} {} specifična upornost [ size 12{ %OMEGA m} {} ] / size 12{λ} {} specifična prevodnost size 12{ left [ { {1} over { %OMEGA m} } right ]} {} / l dolžina vodnika (žice) [m] / S presek vodnika (žice) [m2] / Ug gonilna napetost [V] / Rn notranja upornost izvora [ size 12{ %OMEGA } {} ] / Rz zunanja upornost [ size 12{ %OMEGA } {} ] / size 12{ρ rSub { size 8{0} } } {} specifična upornost pri 0°C [ size 12{ %OMEGA m} {} ] / size 12{ρ rSub { size 8{T} } } {} specifična upornost pri tem. T [ size 12{ %OMEGA m} {} ]
Vezava električnih uporov / Zaporedna vezava: / alignl { stack { size 12{R=R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } +R rSub { size 8{3} } + "." "." "." } {} # U=U rSub { size 8{1} } +U rSub { size 8{2} } +U rSub { size 8{3} } + "." "." "." {} # U rSub { size 8{i} } =R rSub { size 8{i} } cdot I {} } } {} / Vzporedna vezava: / U / U1 / U2 / Un / R1 / R2 / Rn / I / I / U / I1 / I2 / In / R1 / R2 / Rn / I		Ri i-ta upornost [ size 12{ %OMEGA } {} ] / R nadomestna upornost [ size 12{ %OMEGA } {} ] / Ui napetost na i-tem uporu [V] / U celotna napetost [V] / I električni tok [A] / Ii tok v i-ti veji [A] / alignl { stack { size 12{ { {1} over {R} } = { {1} over {R rSub { size 8{1} } } } + { {1} over {R rSub { size 8{2} } } } + { {1} over {R rSub { size 8{3} } } } + "." "." "." } {} # I=I rSub { size 8{1} } +I rSub { size 8{2} } +I rSub { size 8{3} } + "." "." "." {} # I rSub { size 8{i} } = { {U} over {R rSub { size 8{i} } } } {} } } {} / {}

Kirchhoffova zakona: / I.) I1 + I2 + I3 - I4 = 0 / Pri razvejitvi tokov štejemo tokove, ki prihajajo za pozitivne, tiste ki odhajajo , za negativne. / II.) I1R1 + I2R2 – I3R3 = U01+ U02 - U03 / Pri električni zanki štejemo tokove in gonilne napetosti, ki se ujemajo z dogovorjeno smerjo obhoda, za pozitivne. Smer gonilne napetosti znotraj izvora je od negativnega pola proti pozitivnemu. / Električna energija / alignl { stack { size 12{A=U cdot e} {} # size 12{A=U cdot I cdot t} {} # size 12{P=U cdot I} {} # size 12{P=I rSup { size 8{2} } R} {} # P= { {U rSup { size 8{2} } } over {R} } {} # W rSub { size 8{e} } =I rSup { size 8{2} } R cdot t {} # W rSub { size 8{e} } = { {U rSup { size 8{2} } } over {R} } t {} } } {}	I električni tok [A] / U električna napetost [V] / R električna upornost size 12{ left [ %OMEGA right ]} {} / A delo električnega toka [J] / U električna napetost [V] / e električni naboj [As] / I električni tok [A] / R električna upornost size 12{ left [ %OMEGA right ]} {} / P moč električnega toka [W=VA] / t trajanje toka [s] / We energija električnega toka (joulska / toplota) [J] / I1 / I2 / I3 / I4 / I1 / I2 / I3 / U1 / U3 / U2

b. električno polje / Električna poljska jakost / alignl { stack { size 12{ widevec {F} = widevec {E} cdot e} {} # size 12{E= { {F} over {e} } } {} } } {} / Električna poljska jakost in ploskovna gostota naboja (Obrazci veljajo za vakuum ali zrak) / alignl { stack { size 12{σ= { {e} over {S} } =ε rSub { size 8{0} } E"cos"ϕ} {} # E= { {σ} over {2ε rSub { size 8{0} } } } {} } } {} / električna poljska jakost ob enakomerno nabiti neskončni plošči. / size 12{E= { {σ} over {ε rSub { size 8{0} } } } rightarrow } {} električna poljska jakost v ploščatem kondenzatorju / size 12{E= { {e} over {4 ital "πε" rSub { size 8{0} } r rSup { size 8{2} } } } rightarrow } {} električna poljska jakost v okolici nabite krogle za size 12{r>r rSub { size 8{0} } } {} / Coulombov zakon / Sila med dvema točkastima nabojema / size 12{F= { {1} over {4 ital "πε" rSub { size 8{0} } } } cdot { {e rSub { size 8{1} } e rSub { size 8{2} } } over {r rSup { size 8{2} } } } rightarrow } {} če sta naboja v vakuumu. / size 12{F= { {1} over {4 ital "πε" rSub { size 8{0} } ε rSub { size 8{r} } } } cdot { {e rSub { size 8{1} } e rSub { size 8{2} } } over {r rSup { size 8{2} } } } rightarrow } {} če sta naboja v kakem sredstvu / Električna napetost / alignl { stack { size 12{U= { {A} over {e} } } {} # size 12{U=e cdot L} {} } } {}	F sila na naboj e [N] / E električna poljska jakost [ size 12{ { {N} over { ital "As"} } = { {V} over {m} } } {} ] / e električni naboj [As] / E električna poljska jakost size 12{ left [ { {N} over { ital "As"} } = { {V} over {m} } right ]} {} / size 12{σ} {} gostota električnega naboja [ size 12{ { { ital "As"} over {m rSup { size 8{2} } } } } {} ] / e električni naboj [As] / S ploskev na kateri se influencira električni / naboj [m2] / size 12{ε rSub { size 8{0} } } {} influenčna konstanta [ size 12{ { { ital "As"} over { ital "Vm"} } } {} ] / size 12{ε rSub { size 8{0} } =8 "." "854" cdot "10" rSup { size 8{ - "12"} } { { ital "As"} over { ital "Vm"} } } {} / size 12{ϕ} {} kot med ploskovno normalo in smerjo / električnih silnic (rd) / r razdalja od središča krogle [m] / r0 polmer krogle [m] / F sila s katero deluje naboj e1 na naboj e2 in / obratno [N] / size 12{ε rSub { size 8{0} } } {} influenčna konstanta size 12{ left [ { { ital "As"} over { ital "Vm"} } right ]} {} / e1, e2 električna naboja [As] / r razdalja med središčema nabojev [m] / size 12{ε rSub { size 8{r} } } {} relativna dielektičnost snovi [1] / U električna napetost med dvema mestoma / električnega polja [V] / A delo pri prenosu električnega naboja [J] / e električni naboj [As] / E električna poljska jakost [V/m] / L razdalja med mestoma 1 in 2, ki ležita na / isti električni silnici in med katerima / vlada električna napetost U [m]

Električni kondenzator / size 12{e= ital "CU"} {} / Ploščati kondenzator: / alignl { stack { size 12{C=ε rSub { size 8{0} } ε rSub { size 8{r} } { {s} over {d} } } {} # E= { {U} over {d} } {} # F= { {1} over {2} } ital "Ee" {} # W rSub { size 8{e} } = { {1} over {2} } ital "CU" rSup { size 8{2} } = { {1} over {2} } ital "eU" {} # w rSub { size 8{e} } = { {1} over {2} } ε rSub { size 8{0} } ε rSub { size 8{r} } E rSup { size 8{2} } {} } } {} / Krogleni kondenzator size 12{ left (ε rSub { size 8{r} } =1 right )} {} : / alignl { stack { size 12{σ= { {e} over {4πr rSup { size 8{2} } } } } {} # E= { {e} over {4 ital "πε" rSub { size 8{0} } r rSup { size 8{2} } } } {} } } {} / električna poljska jakost v okolici nabite krogle. / alignl { stack { size 12{U= { {e} over {4 ital "πε" rSub { size 8{0} } } } left ( { {1} over {r rSub { size 8{1} } } } - { {1} over {r rSub { size 8{2} } } } right )} {} # C= { {4 ital "πε" rSub { size 8{0} } } over { { {1} over {r rSub { size 8{1} } } } - { {1} over {r rSub { size 8{2} } } } } } {} } } {} / Kapacitivnost krogelnega kondenzatorja / Vezava kondenzatorjev / Zaporedna vezava: / alignl { stack { size 12{ { {1} over {C} } = { {1} over {C rSub { size 8{1} } } } + { {1} over {C rSub { size 8{2} } } } + { {1} over {C rSub { size 8{3} } } } + "." "." "." } {} # U=U rSub { size 8{1} } +U rSub { size 8{2} } +U rSub { size 8{3} } + "." "." "." {} # U rSub { size 8{i} } = { {e} over {C rSub { size 8{i} } } } {} } } {} / Vzporedna: / alignl { stack { size 12{C=C rSub { size 8{1} } +C rSub { size 8{2} } +C rSub { size 8{3} } + "." "." "." } {} # e=e rSub { size 8{1} } +e rSub { size 8{2} } +e rSub { size 8{3} } + "." "." "." {} # e rSub { size 8{i} } =C rSub { size 8{i} } U {} } } {}	e električni naboj [As] / C kapacitivnost kondenzatorja size 12{ left [ { { ital "As"} over {V} } =F right ]} {} / U napetost med dvema ploščama[V] / size 12{ε rSub { size 8{0} } } {} influenčna konstanta size 12{ left [ { { ital "As"} over { ital "Vm"} } right ]} {} / size 12{ε rSub { size 8{r} } } {} relativna dielektičnost snovi med / ploščama [1] / S velikost ene plošče [m2] / d razmik plošč [m] / E električna poljska jakost size 12{ left [ { {N} over { ital "As"} } = { {V} over {m} } right ]} {} / F privlačna sila med ploščama [N] / We energija nabitega kondenzatorja [J] / we gostota energije size 12{ left [ { {J} over {m rSup { size 8{3} } } } right ]} {} / size 12{σ} {} ploskovna gostota naboja size 12{ left [ { { ital "As"} over {m rSup { size 8{2} } } } right ]} {} / r polmer krogelne plošče [m] / C kapacitivnost [F] / U električna napetost [V] / E električni naboj [As]

Zaporedna: / c. Magnetno polje / Količine magnetnega polja / size 12{B=μ rSub { size 8{0} } μ rSub { size 8{r} } { {N} over {I} } l rightarrow } {} v tuljavi / size 12{B=μ rSub { size 8{0} } μ rSub { size 8{r} } { {I} over {2πr} } rightarrow } {} v okolici ravnega vodnika / size 12{Φ= ital "NBS""cos"ϕ rightarrow } {} magnetni pretok skozi / tuljavo / alignl { stack { size 12{Φ= ital "LI"} {} # size 12{L=μ rSub { size 8{0} } μ rSub { size 8{r} } { {N rSup { size 8{2} } S} over {l} } } {} # B=μ rSub { size 8{r} } B rSub { size 8{0} } {} } } {} / Sila na gibajoči se naboj / alignl { stack { size 12{F= ital "Bev"} {} # size 12{ ital "Bev"= { { ital "mv" rSup { size 8{2} } } over {r} } } {} } } {} / Kroženje delca v magnetnem polju / C1 / C2 / Cn / U1 / U2 / Un / B / F / v	Vzporedna: / B magnetna poljska gostota size 12{ left [ { {N} over { ital "Am"} } =T right ]} {} / I električni tok [A] / N število ovojev [1] / l dolžina tuljave [m] / size 12{μ rSub { size 8{0} } } {} indukcijska konstanta / size 12{ left (μ rSub { size 8{0} } =1 "." "26" cdot "10" rSup { size 8{ - 6} } { { ital "Vs"} over { ital "Am"} } right )} {} / size 12{μ rSub { size 8{r} } } {} relativna permeabilnost jedra [1] / r razdalja od vodnika [m] / size 12{Φ} {} magnetni pretok [Vs] / S pravokotni presek tuljave [m2] / size 12{ϕ} {} kot med B in S [rd] / L induktivnost tuljave size 12{ left [ { { ital "Vs"} over {A} } =H right ]} {} / B0 magnetna poljska gostota v polju brez / snovi [T] / F silna na gibajoči se naboj [N] / e naboj delca [As] / v hitrost delca pravokotno na smer / magnetnih silnic [m/s] / m masa delca [kg] / r polmer krožnega tira [m] / e1 / C1 / e2 / en / _ / C2 / Cn / + / U

Sila na tokovni vodnik v magnetnem polju / alignl { stack { size 12{F= ital "BIl""sin"ϕ} {} # size 12{F=μ rSub { size 8{0} } { {I rSub { size 8{1} } } over {2πr} } I rSub { size 8{2} } l} {} } } {} / Sila med vzporednima tokovnima vodnikoma. / size 12{M= ital "NIBS""sin"ϕ} {} / č. Elektromagnetna indukcija / Splošni indukcijski zakoni / alignl { stack { size 12{U rSub { size 8{i} } =N { {"ΔΦ"} over {Δt} } } {} # U rSub { size 8{i} } Δt=N"ΔΦ" {} # "ΔΦ"=μ rSub { size 8{0} } μ rSub { size 8{r} } SΔI { {N} over {l} } {} } } {} / Inducirana napetost v gibajočem se vodniku / size 12{U rSub { size 8{i} } = ital "Blv""sin"ϕ} {} / Lastna indukcija / size 12{U rSub { size 8{i} } =L { {ΔI} over {Δt} } } {} / L / F / B / J	F sila na ravni tokovni vodnik [N] / I električni tok v vodniku [A] / l dolžina vodnika v polju [m] / B magnetna poljska gostota [T] / r razdalja med vodnikoma [m] / size 12{ϕ} {} kot med smerjo toka in smerjo / magnetnega polja (rd) / M navor mag. sile na vrtljivo tuljavo [Nm] / N število ovojev tuljave [1] / size 12{μ rSub { size 8{0} } } {} indukcijska konstanta size 12{ left [ { { ital "Vs"} over { ital "Am"} } right ]} {} / Ui inducirana napetost [V] / N število ovojev tuljave [1] / size 12{"ΔΦ"} {} sprememba magnetnega pretoka [Vs] / size 12{Δt} {} čas, v katerem se zgodi sprememba [s] / size 12{U rSub { size 8{i} } Δt} {} napetostni sunek [Vs] / S pravokotni presek tuljave [m2] / size 12{μ rSub { size 8{0} } } {} indukcijska konstanta size 12{ left [ { { ital "Vs"} over { ital "Am"} } right ]} {} / size 12{μ rSub { size 8{r} } } {} relativna permeabilnost jedra [1] / size 12{ΔI} {} sprememba električnega toka [A] / l dolžina tuljave [m] / Ui inducirana napetost [V] / l dolžina vodnika v magnetnem polju [m] / B magnetna poljska gostota [T] / v hitrost gibanja vodnika [m/s] / size 12{ϕ} {} kot ki ga oklepata vektorja size 12{ widevec {B} } {} in size 12{ widevec {v} } {} (rd) / L induktivnost tuljave [H] / size 12{ΔI} {} sprememba električnega toka [A] / size 12{Δt} {} delec časa [s] / Ui inducirana napetost [V]

Energija magnetnega polja / alignl { stack { size 12{W rSub { size 8{m} } = { {1} over {2} } ital "LI" rSup { size 8{2} } } {} # w rSub { size 8{m} } = { {B rSup { size 8{2} } } over {2μ rSub { size 8{r} } μ rSub { size 8{0} } } } {} # F= { {B rSup { size 8{2} } S} over {2μ rSub { size 8{r} } μ rSub { size 8{0} } } } {} } } {} / dvižna sila elektromagneta. / Vezava tuljav / Zaporedna vezava:  / alignl { stack { size 12{L=L rSub { size 8{1} } +L rSub { size 8{2} } +L rSub { size 8{3} } + "." "." "." } {} # U=U rSub { size 8{1} } +U rSub { size 8{2} } +U rSub { size 8{3} } + "." "." "." {} } } {} / Vzporedna vezava: / alignl { stack { size 12{ { {1} over {L} } = { {1} over {L rSub { size 8{1} } } } + { {1} over {L rSub { size 8{2} } } } + { {1} over {L rSub { size 8{3} } } } + "." "." "." } {} # I=I rSub { size 8{1} } +I rSub { size 8{2} } +I rSub { size 8{3} } + "." "." "." {} } } {} / U / L2 / Ln / J2 / Jn / L1 / J1	Wm energija magnetnega polja tuljave [J] / L induktivnost tuljave [H] / I električni tok [A] / wm gostota energije size 12{ left [ { {J} over {m rSup { size 8{3} } } } right ]} {} / B magnetna poljska gostota [T] / F dvižna sila [N] / S prečni presek magnetnega pola [m2] / size 12{μ rSub { size 8{0} } } {} indukcijska konstanta size 12{ left [ { { ital "Vs"} over { ital "Am"} } right ]} {} / size 12{μ rSub { size 8{r} } } {} relativna permeabilnost jedra [1] / L celotna induktivnost [H] / Li induktivnost i-te tuljave [H] / U celotna napetost [V] / Ui napetost na i-ti tuljavi [V] / I celotni tok [A] / Ii tok v i-ti tuljavi [A] / SLIKA 1 / U / L2 / U1 / Ln / U2 / Un / L1 / R
d. Izmenični tok / Indukcija v enakomerno vrteči se tuljavi / (Vrtilna os je pravokotna na magnetnih silnicah, polje je homogeno) / size 12{Φ=Φ rSub { size 8{m} } "cos"ωt} {} / če gre ob času t = 0 največji magnetni pretok size 12{Φ rSub { size 8{m} } } {} skozi zanko (tuljavo) / size 12{U rSub { size 8{m} } =Φ rSub { size 8{m} } ω= ital "BS"ω rightarrow } {} pri vrtenju zanke / size 12{U rSub { size 8{m} } =NΦ rSub { size 8{m} } ω= ital "NBS"ω rightarrow } {} pri vrtenju tuljave / alignl { stack { size 12{ϕ=ωt} {} # size 12{ω=2 ital "πν"= { {2π} over {t rSub { size 8{0} } } } } {} } } {} / Zakoni izmeničnega toka / alignl { stack { size 12{U=U rSub { size 8{m} } "sin"ωt} {} # I=I rSub { size 8{m} } "sin" left (ωt - Δϕ right ) {} # U rSub { size 8{ ital "ef"} } = { {U rSub { size 8{m} } } over { sqrt {2} } } {} # I rSub { size 8{ ital "ef"} } = { {I rSub { size 8{m} } } over { sqrt {2} } } {} # P rSub { size 8{n} } =U rSub { size 8{ ital "ef"} } I rSub { size 8{ ital "ef"} } {} # P rSub { size 8{j} } =U rSub { size 8{ ital "ef"} } I rSub { size 8{ ital "ef"} } "sin"Δϕ {} # P=U rSub { size 8{ ital "ef"} } I rSub { size 8{ ital "ef"} } "cos"Δϕ {} } } {} / R v krogu izmeničnega toka / alignl { stack { size 12{U=U rSub { size 8{m} } "sin"ωt} {} # I=I rSub { size 8{m} } "sin"ωt {} } } {} / Tok in napetost se spreminjata v fazi size 12{Δϕ} {} = 0 / alignl { stack { size 12{I rSub { size 8{m} } = { {U rSub { size 8{m} } } over {R} } } {} # I rSub { size 8{ ital "ef"} } = { {U rSub { size 8{ ital "ef"} } } over {R} } {} # P rSub { size 8{n} } =U rSub { size 8{ ital "ef"} } I rSub { size 8{ ital "ef"} } {} # P rSub { size 8{j} } =0 {} # P=U rSub { size 8{ ital "ef"} } I rSub { size 8{ ital "ef"} } {} } } {} / glej SLIKA 1	size 12{Φ} {} magnetni pretok skozi zanko (tuljavo) / [Vs] / size 12{Φ rSub { size 8{m} } } {} največji magnetni pretok [Vs] / size 12{ω} {} kotna hitrost [(rd)/s] / t čas [s] / Um največja inducirana napetost [V] / N število ovojev tuljave [1] / size 12{ν} {} frekvenca vrtenja [1/s] / size 12{ϕ} {} fazni kot (rd) / t0 čas enega vrtljaja [s] / B magnetna poljska jakost [T] / S prečni presek tuljave [m2] / U trenutna inducirana napetost [V] / Um največja inducirana napetost [V] / I trenutni tok [A] / Im največji tok [A] / size 12{ω} {} krožna frekvenca [(rd)/s] / t čas [s] / size 12{Δϕ} {} fazni premik med tokom in napetostjo / (rd) / Uef efektivna napetost [V] / Ief efektivni tok [A] / Pn navidezna moč [W = VA] / Pj jalova moč [W = var] / P resnična moč [W] / cos size 12{Δϕ} {} faktor moči [1] / U izmenična napetost, trenutna [V] / Um amplituda izmenične napetosti [V] / Uef efektivna vrednost izmerjene napetosti / [V] / I trenutna vrednost izmeničnega toka [A] / Im amplituda izmeničnega toka [A] / Ief efektivna vrednost izmeničnega toka [A] / size 12{ω} {} krožna frekvenca [(rd)/s] / t čas [s] / size 12{Δϕ} {} fazni premik med tokom in napetostjo / (1 = rd) / R ohmski upor size 12{ left [ %OMEGA = { {V} over {A} } right ]} {} / Pn navidezna moč [W = VA] / Pj jalova moč [W = var] / P resnična moč [W]
L v krogu izmeničnega toka / alignl { stack { size 12{U=U rSub { size 8{m} } "sin"ωt} {} # I=I rSub { size 8{m} } "sin" left (ωt - { {π} over {2} } right ) {} } } {} / Tok zaostaja za napetostjo: / alignl { stack { size 12{Δϕ= { {π} over {2} } ="90" rSup { size 8{ circ } } } {} # R rSub { size 8{L} } =ωL {} # I rSub { size 8{m} } = { {U rSub { size 8{m} } } over {R rSub { size 8{L} } } } {} # I rSub { size 8{ ital "ef"} } = { {U rSub { size 8{ ital "ef"} } } over {R rSub { size 8{L} } } } {} # P rSub { size 8{n} } =U rSub { size 8{ ital "ef"} } I rSub { size 8{ ital "ef"} } {} # P rSub { size 8{j} } =U rSub { size 8{ ital "ef"} } I rSub { size 8{ ital "ef"} } {} # P=0 {} } } {} / C v krogu izmeničnega toka / alignl { stack { size 12{U=U rSub { size 8{m} } "sin"ωt} {} # I=I rSub { size 8{m} } "sin" left (ωt - { {π} over {2} } right ) {} } } {} / Tok prehiteva napetost: / alignl { stack { size 12{Δϕ= { {π} over {2} } ="90" rSup { size 8{ circ } } } {} # R rSub { size 8{C} } = { {1} over {ωC} } {} # I rSub { size 8{m} } = { {U rSub { size 8{m} } } over {R rSub { size 8{C} } } } {} # I rSub { size 8{ ital "ef"} } = { {U rSub { size 8{ ital "ef"} } } over {R rSub { size 8{C} } } } {} # P rSub { size 8{n} } =U rSub { size 8{ ital "ef"} } I rSub { size 8{ ital "ef"} } {} # P rSub { size 8{j} } =U rSub { size 8{ ital "ef"} } I rSub { size 8{ ital "ef"} } {} # P=0 {} } } {}	U trenutna izmenična napetost [V] / Um amplituda izmenične napetosti [V] / Uef efektivna vrednost izmenične napetosti / [V] / I trenutni izmenični tok [A] / Im amplituda izmeničnega toka [A] / Ief efektivna vrednost izmeničnega toka [A] / size 12{ω} {} krožna frekvenca [(rd)/s] / t čas [s] / size 12{Δϕ} {} fazni premik med tokom in napetostjo / (1 = rd) / RL induktivni upor [ size 12{ %OMEGA } {} ] / RC kapacitivni upor [ size 12{ %OMEGA } {} ] / C kapacitivnost kondenzatorja size 12{ left [F= { { ital "As"} over {V} } right ]} {} / L induktivnost [H] / Pn navidezna moč [W = VA] / Pj jalova moč [W = var] / P dejanska moč [W] / L / C

R, L in C, zaporedno vezani, v krogu izmeničnega toka / alignl { stack { size 12{U=U rSub { size 8{m} } "sin"ωt} {} # I=I rSub { size 8{m} } "sin" left (ωt - Δϕ right ) {} # Z= sqrt {R rSup { size 8{2} } + left (ωL - { {1} over {ωC} } right ) rSup { size 8{2} } } {} # ital "tg"Δϕ= { {ωL - { {1} over {ωC} } } over {R} } {} # "cos"Δϕ= { {R} over {Z} } {} # P=U rSub { size 8{ ital "ef"} } I rSub { size 8{ ital "ef"} } "cos"Δϕ {} } } {} / Transformator / alignl { stack { size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {U rSub { size 8{2} } } } = { {N rSub { size 8{1} } } over {N rSub { size 8{2} } } } } {} # { {I rSub { size 8{1} } } over {I rSub { size 8{2} } } } = { {N rSub { size 8{2} } } over {N rSub { size 8{1} } } } {} # U rSub { size 8{1} } I rSub { size 8{1} } =U rSub { size 8{2} } I rSub { size 8{2} } {} # ital "če" rightarrow η=1 {} } } {} / e. Električno nihanje / Električni nihajni krog / (pri zanemarljivem R) / alignl { stack { size 12{t rSub { size 8{0} } =2π sqrt { ital "CL"} } {} # ν rSub { size 8{0} } = { {1} over {2π sqrt { ital "CL"} } } {} } } {} / C / R / L	U trenutna izmenična napetost [V] / Um amplituda izmenične napetosti [V] / Uef efektivna vrednost izmenične napetosti / [V] / I trenutni izmenični tok [A] / Im amplituda izmeničnega toka [A] / Ief efektivna vrednost izmeničnega toka [A] / size 12{ω} {} krožna frekvenca [(rd)/s] / t čas [s] / R ohmski upor size 12{ left [ %OMEGA = { {V} over {A} } right ]} {} / L induktivnost tuljave [H] / C kapacitivnost kondenzatorja [F] / Z impedanca [ size 12{ %OMEGA } {} ] / size 12{Δϕ} {} fazni premik med tokom in napetostjo / (1 = rd) / cos size 12{Δϕ} {} faktor moči [1] / P resnična moč izmeničnega toka [W] / Pj jalova moč [W = var] / P dejanska moč [W] / U1, U2 efektivni vrednosti izmenične / napetosti na primarni oz. sekundarni / tuljavi [A] / N1, N2 število ovojev na primarni oz. / sekundarni tuljavi [1] / I1, I2 efektivni vrednosti tokov na primarni / oz. sekundarni tuljavi [A] / size 12{η} {} izkoristek [1] / t0 lastni nihajni čas [s] / size 12{ν rSub { size 8{0} } } {} lastna nihajna frekvenca [1/s] / C kapacitivnost kondenzatorja [F] / L induktivnost tuljave [H]

Elektromagnetno valovanje / alignl { stack { size 12{c rSub { size 8{0} } = { {1} over { sqrt {ε rSub { size 8{0} } μ rSub { size 8{0} } } } } } {} # c rSub { size 8{0} } =λ rSub { size 8{0} } ν {} # c= { {c rSub { size 8{0} } } over {n} } {} # λ= { {λ rSub { size 8{0} } } over {n} } {} } } {} / Stoječe valovanje / (Lecherjev sistem) / Zaprti sistem: / size 12{I= left (N+l right ) { {λ rSub { size 8{N} } } over {2} } rightarrow N in left lbrace 0,1,2,3 left none "." "." "." right rbrace right none } {} / Odprti sistem: / size 12{I= left (2N+l right ) { {λ rSub { size 8{N} } } over {2} } rightarrow N in left lbrace 0,1,2,3 left none "." "." "." right rbrace right none } {} / O P T I K A / a. Zakoni geometrijske optike / Odboj in lom svetlobe / Odbojni zakon: / 1. size 12{α=β} {} / 2. v, n in o ležijo v isti ravnini / Lomni zakon: / 1. size 12{ { {"sin"α} over {"sin"β} } = { {n rSub { size 8{2} } } over {n rSub { size 8{1} } } } } {} / Za zrak je n1 = 1 / n, n1, n2 lomni kvocient sredstva [1]	c0 hitrost širjenja valovanja v vakuumu oz. / zraku [m/s] / c hitrost v drugem sredstvu [m/s] / size 12{λ} {} valovna dolžina [m] / size 12{ν} {} frekvenca oddajnika [1/s] / n lomni kvocient sredstva [1] / size 12{ε rSub { size 8{0} } } {} influenčna konstanta size 12{ left [ { { ital "As"} over { ital "Vm"} } right ]} {} / size 12{μ rSub { size 8{0} } } {} indukcijska konstanta size 12{ left [ { { ital "Vs"} over { ital "Am"} } right ]} {} / l dolžina Lecherjevega sistema [m] / size 12{λ rSub { size 8{N} } } {} valovna dolžina [m] / N celo pozitivno število ali 0 [1] / size 12{α} {} vpadni kot (rd) / size 12{β} {} odbojni kot (rd) / SLIKA 2 / v / n / o / v / vpadni kot / odbojni kot / l / v / n / c1 n1 / c2 n2

2. v, n in l ležijo v isti ravnini. / SLIKA 2 / alignl { stack { size 12{ { {n rSub { size 8{2} } } over {n rSub { size 8{1} } } } = { {c rSub { size 8{1} } } over {c rSub { size 8{2} } } } } {} # n= { {c rSub { size 8{0} } } over {c} } {} } } {} / Popolni odboj (pri prehodu žarka v zrak): / size 12{"sin"α rSub { size 8{m} } = { {1} over {n} } } {} / Optična prizma: / alignl { stack { size 12{n= { {"sin" { {γ+δ rSub { size 8{m} } } over {2} } } over {"sin" { {γ} over {2} } } } } {} # δ= left (n - 1 right )γ {} } } {} / pri tankih lečah. / Premik žarka na planparalelni plošči: / size 12{Δ= { {d cdot "sin" left (α - β right )} over {"cos"β} } } {} / Optična pot žarka: / s' = sn / Krogelna zrcala: / alignl { stack { size 12{f= { {r} over {2} } } {} # size 12{ { {Y} over {X} } = { {b} over {a} } } {} # size 12{ { {1} over {f} } = { {1} over {a} } + { {1} over {b} } } {} # size 12{f rSup { size 8{2} } = ital "xx" rSup { size 8{'} } } {} } } {} / pomen predznakov glej pri lečah!	c, c1, c2 hitrost svetlobe v sredstvu [m/s] / c0 hitrost svetlobe v vakuumu ali v zraku / [m/s] / size 12{α rSub { size 8{m} } } {} mejni kot popolnega odboja (rd) / size 12{γ} {} lomeči kot prizme (rd) / size 12{δ rSub { size 8{m} } } {} najmanjši odklon žarka (rd) / size 12{δ} {} odklon žarka (rd) / d debelina plošče [m] / s pot žarka v zraku [m] / s' optična pot žarka v danem sredstvu [m] / size 12{Δ} {} premik žarka [m] / r krivinski polmer zrcala [m] / f goriščna razdalja zrcala [m] / a oddaljenost predmeta od zrcala [m] / b oddaljenost slike od zrcala [m] / X velikost predmeta [m] / Y velikost slike [m] / x razdalja predmeta od gorišča [m] / x' razdalja slike od gorišča [m]

Leče / alignl { stack { size 12{ { {1} over {f} } = { {1} over {a} } + { {1} over {b} } } {} # size 12{ { {Y} over {X} } = { {b} over {a} } } {} # size 12{D= { {1} over {f} } } {} # size 12{ { {1} over {f} } = left (n - 1 right ) left ( { {1} over {r rSub { size 8{1} } } } + { {1} over {r rSub { size 8{2} } } } right )} {} } } {} / bikonveksna leča / size 12{ { {1} over {f} } = left (n - 1 right ) { {1} over {r} } } {} / plankonveksna leča / size 12{ { {1} over {f} } = { {1} over {f rSub { size 8{1} } } } + { {1} over {f rSub { size 8{2} } } } + "." "." "." } {} sistem tankih leč / Lupa: / alignl { stack { size 12{N= { { ital "tg"β} over { ital "tg"α} } } {} # size 12{N= { {r} over {f} } } {} } } {} / slika v neskončnem / size 12{N= { {r} over {a} } } {} / slika v končnem / Mikroskop: / size 12{N=N rSub { size 8{ ital "OB"} } N rSub { size 8{ ital "OK"} } = { { ital "er"} over {f rSub { size 8{ ital "OB"} } f rSub { size 8{ ital "OK"} } } } } {} / Astronomski daljnogled: / size 12{N= { {f rSub { size 8{ ital "OB"} } } over {f rSub { size 8{ ital "OK"} } } } } {}	f goriščna razdalja leče [m] / a oddaljenost predmeta od leče [m] / b oddaljenost slike od leče [m] / Y velikost slike [m] / X velikost predmeta [m] / n lomni kvocient leče [1] / D lomivost (jakost) leče (dpt = dioptrija) / size 12{ left [ { {1} over {m} } = ital "dpt" right ]} {} / r1, r2 krivinska polmera leče [m] / fi goriščna razdalja i-te leče [m] / Pomen predznakov: / B, Y pozitivna: realna slika / negativna: virtualna slika / f, D pozitivna: zbiralna leča / negativna: razpršilna leča / r1, r2 pozitivna: konveksna ploskev / negativna: konkavna ploskev / N povečava [1] / size 12{α} {} zorni kot brez opt. instr. (rd) / size 12{β} {} zorni kot z opt. instr. (rd) / f goriščna razdalja lupe [m] / a oddaljenost predmeta [m] / r normalna zorna razdalja (r = 0,25 m) [m] / NOB povečava objektiva [1] / NOK povečava okularja [1] / e dolžina tubusa = razdalja med / notranjima goriščema objektiva in / okularja [m] / fOB, fOK goriščni razdalji objektiva in / okularja [m]

b. Valovne lastnosti svetlobe / Interferenca svetlobe / size 12{Δ= left (2N+1 right ) { {λ} over {2} } } {} / največja oslabitev svetlobe / size 12{Δ=Nλ} {} / največja osvetlitev. / size 12{Δ=s rSub { size 8{2} } n rSub { size 8{2} } - s rSub { size 8{1} } n rSub { size 8{1} } } {} / Interferenca na tankih plasteh / a) Plast leži na optično gostejšem sredstvu: / n1 > n / Mesta največje osvetlitve: / size 12{Δ=Nλ} {} / Mesta največje oslabitve svetlobe: / size 12{Δ= left (2N+1 right ) { {λ} over {2} } } {} / pri pravokotnem vpadu svetlobe na tanko plast je size 12{Δ=2 ital "dn"} {} / b) plast leži na optično redkejšem sredstvu / n1 < n / Mesta največje osvetlitve: / size 12{Δ= left (2N+1 right ) { {λ} over {2} } } {} / Mesta največje oslabitve svetlobe: / size 12{Δ=Nλ} {} / Pri poševnem vpadu svetlobe je / size 12{Δ=2 cdot ital "dn" cdot "cos"β+ { {λ} over {2} } } {}	n1, n2 lomna kvocienta sredstev [1] / s1, s2 poti svetlobe v teh sredstvih [m] / N celo pozit. št. ali nič [1] / size 12{λ} {} valovna dolžina svetlobe [m] / size 12{Δ} {} razlika optičnih poti [m] / size 12{Δ} {} razlika optičnih poti žarkov 3 in 4 / (slika 3) [m] / N celo pozit. št. ali nič [1] / size 12{λ} {} valovna dolžina svetlobe [m] / d debelina plasti [m] / n lomni kvocient plasti [1] / n1 lomni kvocient podlage [1] / size 12{β} {} vpadni kot (rd) / 1 / 4 / 3 / 2

Uklon svetlobe / Uklon svetlobe na eni reži: / size 12{a"sin"β=Nλ rightarrow } {} minimum osvetlitve / size 12{λ= { { ital "ax"} over {2l} } } {} / Uklon svetlobe na optični mrežici: / size 12{d"sin"β=Nλ} {} / maksimum osvetlitve / size 12{λ= { { ital "dx"} over {2 ital "fN"} } } {} / Braggova enačba za rentgenske žarke: / size 12{2d"sin"β=Nλ} {} / Polarizacija svetlobe / alignl { stack { size 12{ ital "tg"α rSub { size 8{P} } = { {n rSub { size 8{2} } } over {n rSub { size 8{1} } } } } {} # ital "tg"α rSub { size 8{P} } =n {} } } {} / (n1 = zrak) / Brewsterov zakon / size 12{P=P rSub { size 8{0} } "cos" rSup { size 8{2} } ϕ} {} / c. Fotometrija / Svetlobna energija / Stefanov zakon / size 12{j=σT rSup { size 8{4} } rightarrow } {} za črno telo / size 12{j=eσT rSup { size 8{4} } rightarrow } {} za poljubno telo	a širina reže [m] / size 12{β} {} smer žarka (rd) / N pozitivno celo št. [1] / size 12{λ} {} valovna dolžina svetlobe [m] / l razdalja zaslona od reže [m] / x medsebojna razdalja prvih dveh stranskih / temnih prog [m] / d mrežna konstanta, razdalja dveh / sosednjih rež (atomov) [m] / size 12{β} {} smerni kot (rd) / size 12{λ} {} valovna dolžina [m] / N pozitivno celo št. [1] / x razdalja prvih dveh stranskih / maksimumov [m] / f goriščna razdalja lupe [m] / size 12{α rSub { size 8{P} } } {} polarizacijski kot (rd) / n lomni kvocient [1] / P0 energijski tok vpadajočega linearno / polariziranega valovanja [W] / P energijski tok prepuščenega valovanja / (skozi analizator) [W] / size 12{ϕ} {} kot med nihajno ravnino vpadajočega / valovanja in smerjo analizatorja (rd) / j gostota svetlobnega toka [W/m2] / size 12{σ} {} Stefanova konstanta size 12{ left [ { {W} over {m rSup { size 8{2} } K rSup { size 8{4} } } } right ]} {} / size 12{ left (σ=5 "." "67" cdot "10" rSup { size 8{ - 8} } { {W} over {m rSup { size 8{2} } K rSup { size 8{4} } } } right )} {} / T absolutna temperatura [K] / e emisivnost sevalne površine [1] / a

Wienov zakon: / size 12{λ rSub { size 8{"max"} } T= ital "konst" "." =2 "." 9 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } ital "mK"} {} / Kirchhoffov zakon: / size 12{ { {e rSub { size 8{λT} } } over {a rSub { size 8{λT} } } } = ital "konst" "." } {} / Svetlobne količine / Svetilnost: / alignl { stack { size 12{I= { {P} over { %OMEGA } } } {} # size 12{I= { {P} over {4π} } } {} } } {} / če telo sveti enakomerno na vse strani. / Gostota svetlobnega toka: / size 12{j= { {P} over {4πr rSup { size 8{2} } } } = { {I} over {r rSup { size 8{2} } } } } {} / Osvetljenost: / size 12{j rSup { size 8{'} } = { {P} over {S} } = { {I} over {r rSup { size 8{2} } } } "cos"ϕ} {} / Svetlost: / size 12{B= { {I} over {S"cos"ϕ} } } {}	size 12{λ rSub { size 8{"max"} } } {} valovna dolžina svetlobe, pri kateri je / gostota sevalne energije pri dani / temperaturi največja [m] / T absolutna temperatura [K] / e emisivnost sevalne površine [1] / a absorptivnost površine [1] / I svetilnost [cd] / P svetlobni tok [lm] / size 12{ %OMEGA } {} prostorski kot (srd) / j gostota svetlobnega toka [lm/m2] / j' osvetljenost [lx] / S površina ploskve [m2] / r razudalja ploskve od svetila [m] / size 12{ϕ} {} kot med normalo ploskve in vpadajočimi / žarki (rd) / B svetlost size 12{ left [ { { ital "cd"} over {m rSup { size 8{2} } } } = ital "nit" right ]} {}

Srečno, Kekec!!