Ojačevalno vezje – določanje delovne točke tranzistorja

1.) V ojačevalnem vezju 1 na sliki 1 je uporabljen bipolarni tranzistor T1, za katerega predpostavimo, idealno vhodno karakteristiko s kolensko napetostjo uT = 0,7 V. Tokovno ojačanje biopolarnega tranzistorja ( je 70. Za uporabljen tranzistor je bila izmerjena družina izhodnih karakteristik, ki so prikazane na sliki 2.

A.) Ob upoštevanju uporovnega delilnika (R1, R2) grafično določite vrednost kolektorskega upora RC, tako da se bo delovna točka tranzistorja nahajala na sredini aktivnega področja (UCE = 12V)! Grafično določite tudi bazni tok.

B.) Ponovno določite vrednost baznega toka – tokrat analitično.

Slika 1: Ojačevalno vezje 1

Slika 2: Izhodna karakteristika bipolarnega tranzistorja T1

2.) Analitično in grafično določite vrednost baznega upora - tokrat za ojačevalno vezje 2 na sliki 3. Delovna točka naj se nahaja na sredini aktivnega dela karakteristike. Karakteristike tranzistorja so enake, kot v nalogi 1. Vrednost kolektorskega upora je R = 183,3 (, napetost UBB enosmernega vira pa znaša 1,5V.

Slika 3: Ojačevalno vezje 2