# Vsebina vaje: Seznanitev z laboratorijsko opremo

Namen vaje je:

- seznaniti se z merilno opremo laboratorija in varnim izvajanjem meritev.

1. Laboratorijski napajalnik:

Razjasnite pomen posameznih priključkov na napajalnem kablu (fazni, nevtralni, zaščitni) in izhodnih priključnih sponk napajalnika (+,-).

S pomočjo digitalnega multimetra preverite galvansko ločitev med omrežnim priključkom in izhodnimi sponkami napajalnika.

S pomočjo nizkoohmskega upora preizkusite napetostni in tokovni način obratovanja napajalnika.

Preučite možnosti za zaporedno in vzporedno vezavo dveh laboratorijskih napajalnikov. Seznanite se z možnostjo realizacije bipolarnega napetostnega vira (principialna shema).

2. Osciloskop

Preverite galvansko ločitev med napajalnim omrežnim kablom in priključnimi sponkami osciloskopa.

Opišite možnost nastanka kratkega stika med izvajanjem meritev z osciloskopom in pomen ločilnega transformatorja.

Z osciloskopom izmerite izhodno bipolarno napetost laboratorijskega napajalnika, ki jo pred tem nastavite na u+ = 4 V in u- = -8 V – pazi na referenčno točko in priklop napetostnih sond!! V priloženo sliko prerišite vsebino zaslona osciloskopa. Opišite pomen pripadajočih konstant in ostalih oznak na zaslonu.

3.Funkcijski generator

Preverite galvansko ločitev med napajalnim omrežnim kablom in izhodnimi sponkami funkcijskega generatorja.

S pomočjo osciloskopa si oglejte pomen sledečih nastavitev na funkc. generatorju: waveform, frequency/period, amplitude, offset.

S funkcijskim generatorjem generirajte in na osciloskopu prikažite signal:

,

pri čemer je

A =

B =

C =

( =1200 s-1

Sliko na zaslonu osciloskopa prerišite in ustrezno opremite!

S pomočjo osciloskopa določite parametre (amplituda, frekvenca, offset) poljubnega signala in ga prerišite ter ustrezno opremite.