# Vsebina vaje: Seznanitev z laboratorijsko opremo in osnovnimi elementi

Namen vaje je:

- seznaniti se z možnostmi za označevanje uporov, kondenzatorjev in dušilk,

- spoznati napetostno (varistor) in temperaturno (termistor) odvisne elemente in njihovo namembnost,

- zgraditi dušilko z zračno režo.

Naloga 1. Podajte karakteristične oznake oz. zapise vrednosti za upore, kondenzatorje in dušilke (poleg standardne izvedbe elementov upoštevajte tudi močnostno izvedbo, SMD,…).

R

L

C

Naloga 2. Zgradite dušilko na feritnem jedru ETD 34/17/11. Število ovojev določite na podlagi zahtevane induktivnosti, ki naj znaša L = 2,4 mH pri upoštevani zračni reži ( = 0,5 mm. Podatki za feritno jedro proizvajalca Siemens (material N27) so priloženi spodaj.

Induktivnost zgrajene dušilke verificirajte z RLC merilnikom. Izmerite tudi induktivnost dušilke brez jedra ter z jedrom pri različnih zračnih režah (( = 0 mm, in ( = 1 mm). Za poljubno dušilko z jedrom ocenite faktor povečanja števila ovojev, če želimo da se induktivnost dušilke pri danem jedru poveča za dvakrat.

| ( [mm] | Lrač. [H] | Lizm. [H] |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 0,5 |  |  |
| 1 |  |  |

Naloga 3. Skicirajte in ustrezno označite električno vezje za vklop/izklop induktivnega bremena (mehansko stikalo - rele).

S pomočjo laboratorijske opreme si za primer vklopa/izklopa induktivnega bremena oglejte karakteristične poteke napetosti na polprevodniškem stikalu in na navitju releja ter komentirajte rezultate. Vzporedno z navitjem releja priključite varistor z oznako V11K14 in ponovite meritve. Komentirajte delovanje varistorja in dobljene rezultate. Skicirajte tudi statično u-i in R-u karakteristiko varistorja!

Vezje:					u-i karakteristika:			R-u karakteristika:

Brez varistorja

Komentar:

Z varistorjem

Komentar:

Naloga 4. Izmerite upornost termistorja pri temperaturi okolice in pri 0(C. Iz meritev NTK termistorju določite snovno konstanto B. Nazivna upornost pri temperaturi 25(C znaša 2,2 k(. Izračunajte upornost termistorja pri temperaturi 85(C. Pri kateri temperaturi termistorja pade njegova upornost na vrednost 150 (. Dobljene rezultate vnesite v graf in jih povežite v karakteristiko NTC upora.

Navedite oz. skicirajte po en primer uporabe NTC in PTC elementov.

| T [°C] | R [(] |
| --- | --- |
| 0 | ___ |
| 25 | 2200 |
| 85 | ___ |
| ___ | 150 |

# Text boxes

T [°C]

0

| reža [mm] | AL [nH] |
| --- | --- |
| 0 | 2400 |
| 0,5 | 230 |
| 1 | 140 |

R [(]

10