Vsebina vaje: Seznanitev z laboratorijsko opremo in osnovnimi elementi

Namen vaje je:
- seznaniti se z možnostmi za označevanje uporov, kondenzatorjev in dušilk,
- spoznati napetostno (varistor) in temperaturno (termistor) odvisne elemente in njihovo namembnost,
- zgraditi dušilko z zračno režo.

Naloga 1. Podajte karakteristične oznake oz. zapise vrednosti za upore, kondenzatorje in dušilke (poleg standardne izvedbe elementov upoštevajte tudi močnostno izvedbo, SMD,…).

R

L

C

Naloga 2. Zgradite dušilko na feritnem jedru ETD 34/17/11. Število ovojev določite na podlagi zahtevane induktivnosti, ki naj znaša L = 2,4 mH pri upoštevani zračni reži  = 0,5 mm. Podatki za feritno jedro proizvajalca Siemens (material N27) so priloženi spodaj.
Induktivnost zgrajene dušilke verificirajte z RLC merilnikom. Izmerite tudi induktivnost dušilke brez jedra ter z jedrom pri različnih zračnih režah ( = 0 mm, in  = 1 mm). Za poljubno dušilko z jedrom ocenite faktor povečanja števila ovojev, če želimo da se induktivnost dušilke pri danem jedru poveča za dvakrat.

reža [mm]AL [nH]024000,52301140

 [mm]	Lrač. [H]	Lizm. [H]
0
0,5
1

Naloga 3. Skicirajte in ustrezno označite električno vezje za vklop/izklop induktivnega bremena (mehansko stikalo - rele).
S pomočjo laboratorijske opreme si za primer vklopa/izklopa induktivnega bremena oglejte karakteristične poteke napetosti na polprevodniškem stikalu in na navitju releja ter komentirajte rezultate. Vzporedno z navitjem releja priključite varistor z oznako V11K14 in ponovite meritve. Komentirajte delovanje varistorja in dobljene rezultate. Skicirajte tudi statično u-i in R-u karakteristiko varistorja!

Vezje:	u-i karakteristika:	R-u karakteristika:

Brez varistorja
Komentar:

Z varistorjem
Komentar:

Naloga 4. Izmerite upornost termistorja pri temperaturi okolice in pri 0C. Iz meritev NTK termistorju določite snovno konstanto B. Nazivna upornost pri temperaturi 25C znaša 2,2 k. Izračunajte upornost termistorja pri temperaturi 85C. Pri kateri temperaturi termistorja pade njegova upornost na vrednost 150 . Dobljene rezultate vnesite v graf in jih povežite v karakteristiko NTC upora.
Navedite oz. skicirajte po en primer uporabe NTC in PTC elementov.

T [°C]	R [] / 10 / T [°C] / R [] / 0
0	___
25	2200
85	___
___	150

size 12{B= { {"ln" { {R rSub { size 8{1} } } over {R rSub { size 8{2} } } } } over { { {1} over {T rSub { size 8{1} } } } - { {1} over {T rSub { size 8{2} } } } } } } {}