# Vsebina vaje: Tranzistorsko ojačevalno vezje

Naloga 1. Po priloženi shemi sestavite tranzistorsko ojačevalno vezje in s spreminjanjem baznega toka "posnemite" odvisnost UCE = f(IC) pri UCC = 24 V in RC = 50 (. Narišite graf UCE = f(IC) in vanj dodajte uporovno premico in mirovno delovno točko!

|  | UBE | IB | UCE | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | IB = 1 mA |
| --- | --- |
|  | UCE | IC |

# Naloga 2. Enosmerno prednapetost (nastavljivo na funkcijskem generatorju) baznega tokokroga nastavite tako, da se bo mirovna delovna točka nahajala na sredini linearnega področja (uCE = 12 V). Upornost bremenskega upora (RC) znaša 50 (, medtem ko ima bazni upor vrednost 1 k(.

# Enosmerni bazni prednapetosti superponirajte izmenično (sinusno) napetost ___ Vpp ter posnemite oscilogram vhodne in izhodne napetosti (napetosti uCE).

# Povečajte oziroma zmanjšajte enosmerno bazno prednapetost ter opazujte potek napetosti uCE. Kaj se zgodi? Posnemite in komentirajte rezultate!

Komentar:

Naloga 3. Tranzistorskemu vezju spremenite vzbujanje iz sinusnega v pravokotno s parametri, kot jih zahteva spodnja slika.

# posnemite potek kolektorskega toka iC in napetosti uCE.

# posnemite potek kolektorskega toka iC in napetosti uCE, a tokrat s prostotečno diodo, ki jo vežite vzporedno s kolektorskim uporom (bremenom).

# Text boxes

Komentar:

Komentar:

Komentar:

Komentar:

Komentar: