# Vsebina vaje: izgradnja usmerniškega vezja in razlaga delovanja, izračun kapacitivnosti gladilnega kondenzatorja in dimenzioniranje vezja za stabilizacijo napetosti

Naloga 1. Predlagajte in ustrezno označite shemo usmerniškega vezja, ki napaja ohmsko breme. Vezje naj bo na omrežno napetost priključeno preko omrežnega transformatorja, katerega sekundarno navitje ne omogoča srednjega odcepa. V vlogi usmerniških elementov uporabite ustrezne polprevodniške elemente.

Opišite delovanje usmerniškega vezja, pri čemer v vezju predpostavite idealizirane razmere.

V shemo z barvnim svinčnikom vrišite električni tokokrog (zgolj na sekundarni strani), v katerem se zaključuje sekundarni tok v času pozitivne oz. negativne polperiode sekundarne napetosti.

V ustrezen časovni diagram vrišite poteke karakterističnih veličin vezja (sekundarna napetost, napetost in tok bremena).

Naloga 2.

Na izhod predlaganega usmerniškega vezja dodajte kondenzator (C) za glajenje izhodne napetosti in opišite namen tega ukrepa. V vezju z barvami označite električne tokokroge v katerih se zaključujeta sekundarni oz. bremenski tok. Podajte in komentirajte časovni diagram karakterističnih veličin vezja.

Naloga 3.

Ob upoštevanju idealiziranih razmer v vezju (notranja upornost izmeničnega vira in padec napetosti na prevajajočih diodah je nič) ter ob poenostavitvi poteka napetosti na gladilnem kondenzatorju (z odsekoma podanimi premicami – polnjenje in praznenje s konstantnim tokom!) ima napetost na kondenzatorju ob konstantnem bremenskem toku (IB) sledeč potek (slika 1).

Za podane podatke (Us = 24 V, f = 50 Hz, IB = 100 mA) izračunajte minimalno kapacitivnost gladilnega kondenzatorja, da valovitost napetosti uC ne bo presegla (U = 3 V. Pri izračunu sledite spodnjim smernicam. Od česa je odvisna valovitost usmerjene napetosti ((U)?

# ;

;

Naloga 4. Po predlagani shemi usmerniškega vezja sestavite vezje s podanimi elektronskimi komponentami. Gladilnega kondenzatorja sprva ne zvežite! Transformator: Up = 230 V, Us = 24 V, P = 5 VA, usmerniški diodni mostič (greatz): SIEMENS, B80 C3200/2200, breme: RB = 1,3 k( (drsni upor)

# Priključite vezje na nazivno napetost in posnemite potek sekundarne napetosti in toka skozi bremenski upor. Za meritev uporabite osciloskop in tokovne klešče!

# Vezju dodajte v nalogi 3 izbrani kondenzator in posnemite potek sekundarne in izhodne napetosti ter potek sekundarne napetosti in sekundarnega toka!

Naloga 5. Odčitajte valovitost izhodne napetosti pri konstantnem bremenskem toku (IB = 100 mA) za nazivno in mejni vrednosti vhodne (primarne) napetosti (Up = 230 V ± 10 %). Slednjo nastavite z nastavnim transformatorjem!

Komentar:

| Up (V) | Us (V) | U1 (V) | (U (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 207 |  |  |  |
| 230 |  |  |  |
| 253 |  |  |  |

Ponovite zgornjo meritev pri konstantni vhodni napetosti ter spremenljivem bremenskem toku!

Komentar:

| IB (mA) | U1 (V) | (U (V) |
| --- | --- | --- |

Naloga 6. V vezju na sliki 3 je bila uporabljena zener dioda s sledečo zaporno karakteristiko (slika 2). Določite diferenčno upornost Zener diode? Analitično in grafično določite minimalno in maksimalno vrednost napetosti na diodi in toka, ki teče skozi Zener diodo, če se napajalna napetost vira spreminja med 8,5 V in 10 V. Upornost predupora R znaša 154,5 (.

Slika 2: Zaporna karakteristika zener diode

Naloga 7. Zgradite usmerniško vezje s stabilizacijo izhodne napetosti U2, kot kaže slika 4. Opišite pomen zaščitnega upora in določite njegovo upornost tako, da bo izhodna napetost U2 = 12 V, bremenski tok pa I2 = 20 mA. Določite vrednost faktorja SU. Izračunajte tudi izgube, ki se sproščajo na uporu (PR) in na Z – diodi (PZ).

Podatki za Z-DIODA: ITT, ZL-12, Uz = 12 V (10,7 V – 13,4 V), Pmax = 1,56 W, Izmax = 86 mA, Izmin = 10 mA, rz (Iz = 50 mA) = 4 m(, Tjmax = 150 °C, ( = (+5 do +10)(10-4/°C

Slika 4: Usmerniško vezje za stabilizacijo izhodne napetosti U2

Splošne enačbe:

;		;		;

Mejne vrednosti upora izračunamo na podlagi dveh (A, B) najneugodnejših primerov, ki ju določata mejni vrednosti vhodne napetosti (naloga 5) in bremenski tok.

A.

;

B.

;		;		:

Kaj določa prva (Rmax) oziroma druga (Rmin) mejna vrednost zaščitnega upora?

Izberemo:

Izgubno moč računamo za najneugodnejši primer, ki nastopi pri Up = 253 V in IB = 0 A;

(U1 = U1max, U2 = UZ, I2 = IB, IZ = IZmax).

Izgubna moč na uporu znaša:

Izgubna moč na Z – diodi znaša:

# Text boxes

Slika 1: Potek napetosti na bremenu

i1

Komentar:

Dejansko vrednost kapacitivnosti določimo glede na razpoložljivost elementov

Izberemo: C =_____(F/_____V

Komentar:

u2

R

C

~

~

-

+

uP

nastavni transformator

230 V/50 Hz

iB=i2

iS

uS

uC=u1

RB

IZ

UZ

10 mA

1 V