-mešalnik: če mešaš z 10MHz (10 Mhz je torej na izhodu mešalnika), na vhodu mešalnika je 100MHz, koliko je pomožna frekvenca (f0) in kje je zrcalna frekv.? pa še neki kanali so bli kle

-FM: kakšen je spekter fm, kolk je pasovna širina, od česa je odvisen spekter....

-16-QAM: narišeš, poveš kaj je na vhodu, kakšni so spektri po vsakem bloku (po pam mod., po množenju z nosilcem in na izhodu qam)

-mešalnik

entropijsko/izgubno kodiranje (razlike, primer...)

-adsl/vdsl,

BFSK modulator + nekoh. detektor 2eh ASK…

- Izgubno/entropijsko kodiranje

- PAM-narisat spekter, povedat da št. nivojev ne vpliva na spekter, kolko bi teoretično lahko bla minimalna širino spektra (mislm da=Fs/2)...kolk bitov/sek lahko z PAM-256 prenašamo (r=fs*log2(256))

- QAM

-QAM modulator (kakšen je signal na določenih delih, koliko PAM potrebukemo za 64-QAM).

-Kako omogočimo večim uporabnikom dostop do storitev? - Z TDMA, FDMA, CDMA, pa vsako sm mal razložu.

-Koliko je r pri B=4MHz za 16-PAM

-CDMA

-zrcaljenje frekvenc

-fazno ujeta zanka PLL

-FM demudolator (VCO)

-ADSL modulator

1. Kolokvij:

Kaj so objektivni kriteriji za ocenjevanje kvalitete pri prenosu analognih signalov ?

Razložite delovanje AM demodulatorja s sinhronim detektorjem !

Kako izmerimo območje sledenja PLL ?

Opišite FM demodulator s fazno ujeto zanko!

Razložite delovanje AM demodulatorja z detektorjem ovojnice!

Kako izmerimo lovilno območje PLL?

Opišite AM demodulator s sinhronim detektorjem!

2. Kolokvij:

Entropijsko kodiranje

CDMA