# PRIIMEK IN IME:

# IZPIT  Digitalna obdelava signalov

Ljubljana, 19. 04. 2002

- Razložite inverzno diskretno Fourierovo transformacijo z uporabo kompleksno-eksponentnega zapisa (fazor).

- Vplov lege polov filtra z neskončnim odzivom na obnašanje sistema.

- Kavzalnost: razložite pojem in podajte pogoj za kavzalnost sistemov h[n].

- Hitri Fourierov transform; izpelji algoritem za decimacijo po času in skiciraj potek računanja za N=8

- Narišite direktno strukturo II filtra z neskončnim impulznim odzivom za filter s prenosno funkcijo

______________________________________________________________________

IZDELEK: