Skupina A

Opišite nizkonapetostna omrežja odprtega tipa.	20%

Za dani primer določite in narišite simetrične komponente za vse faze!	20%

VL1 = VL1
VL1 = 0
VL1 = 0

size 12{S= left [ matrix { 1 {} # 1 {} # 1 {} ## 1 {} # a {} # a rSup { size 8{2} } {} ## 1 {} # a rSup { size 8{2} } {} # a{} } right ];~T= left [ matrix { 1 {} # 1 {} # 1 {} ## 1 {} # a rSup { size 8{2} } {} # a {} ## 1 {} # a {} # a rSup { size 8{2} } {} } right ]} {}	20%

Podajte definicijo kritične razpetine! Kaj pomeni, če je dejanska razpetina večja od kritične in kaj, če je manjša?
20%
Pri katerem osnovnem stanju nastopi maksimalni poves, če je kritična temperatura
size 12{ϑ rSub { size 8{k} } ="42" rSup { size 8{0} } C} {} ?
10%
Kako vpliva zaščitna vrv na direktno komponento rezistance voda?
10%

Izpeljite izraz za nično komponento kapacitivnosti C0, če imate podana oba potencialna koefecienta.

alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{l} } = { {1} over {2 ital "πε" rSub { size 8{0} } } } "ln" { {2h} over {r} } } {} # P rSub { size 8{m} } = { {1} over {2 ital "πε" rSub { size 8{0} } } } "ln" { {d' rSub { size 8{ ital "sr"} } } over {d rSub { size 8{ ital "sr"} } } } {} } } {}	20%