Elektronika (I. del)

- Za podano vezje izračunajte delovno točko (ID, UDS). UDD=5V, Rs=4k(, R1=15k(, R2=10k(, R3=1k(,  Rb=5k(,  (nCox = 40(A/V2, W=5(m, L=1(m, UT= 1V.

- Za vezje iz naloge 1 narišite nadomestno vezavo za majhne signale in izračunajte napetostno ojačanje Au. Pri tem upoštevajte C1 kot kratek stik ter C2 kot odprte sponke.

- Za vezje iz naloge 1 narišite nadomestno vezavo za visoke frekvence in napišite izraz za napetostno ojačanje. Pri tem upoštevajte oba kondenzatorja C1 in C2 kot kratek stik. Vrednosti za Cgs in Cgd sta 10pF. Narišite Bodejev diagram amplitude in faze napetostnega ojačanja Au . Kondenzator Cgd upoštevajte kot  Millerjevo kapacitivnost.