Elektronika (I. del) 		       29. januar 2002

- Podan je  MOST v orientaciji skupni ponor z naslednjimi vrednostmi: UDD=5V, RS=100(, CS=10(F, R1=1k(, R2=2k(, (nCox = 2mA/V2, W=1(m, L=1(m, UT =1V.

- A. Izračunajte vrednost R3 tako, da bo ID=1mA. 				                 (15%)

- B. Izračunajte AU (AU = uizh / uvh ), ZVH in ZIZH (gm=2mS, CS v kratkem stiku)       (25%)

C. Izračunajte |us |MAX , da bo MOST vedno v podr. nasičenja (CS v krat. stiku)      (25%)

- Za podano vezje BT v orientaciji skupni emitor izračunajte spodnjo in zgornjo  frekvenčno mejo ter narišite Bodejev diagram amplitude in faze za napetostno ojačanje AU (AU = uizh / us ).                                                                     			         (35%)

UCC=5V, RS=100(, CS=1(F, R1=200k(, R2=100k(, RC=2k( , ( = 100, C(= 50pF, C(= 0, UBE =0.8V, UT =26mV.