Enakomerno gibanje

Enakomerno pospešeno gibanje

Poševni met

Kroženje

α – kotni pospešek

ω – kotna hitrost

v – hitrost

a – pospešek

ar – radialni pospešek

at – tangentni pospešek

Trenje in lepenje

Sile na klancu

Sile pri kroženju

Navor

Vztrajnostni moment

Obroč: J=mr2

Valj: J=mr2/2

Palica: mr2/3

Točka: md2

Steinerjev izrek:

J = J* + md2

Gravitacijski zakon

Izrek o gibalni količini

popolnoma neelastični trk:

popolnoma elastični trk:

Sila curka

Izrek o vrtilni količini

Energija

Kinetična energija

Popolnoma elastični trk

G2 = G1      Wk2 = Wk1

Potencialna energija

Wp = mgh

Prožnostna energija

Wpr = ks2/2

Moč

Elastomehanika

Strižna deformacija

Strižni modul

μ – Poissonovo število

Vsestranska deformacija

- kappa

Mehanika tekočin

Zakon o viskoznosti

Hidrostatika

U-cev

Stisljivost tekočin

Vzgon

- tekočine

Delo tlaka

Hidrodinamika

Kontinuitetna enačba

Bernulijeva enačba

Re > 103 kvadratni zakon upora

Cu – koeficient upora

- tekočine

Re < 1 linearni zakon upora

d-diagonala telesa

Tok v ceveh (Poiseuille-ov zakon)

Nihanje

- Lastna krožna frekvenca

- nihajni čas

Če začnemo šteti čas, ko je nihalo v ravnovesni legi:

Če začnemo šteti čas, ko je nihalo odmaknjeno za amplitudo od rav. lege

Hitrost nihala

Pospešek nihala

Energija nihala

Nihalo na polžasto vzmet

Koeficient dušenja

Znižana frekvenca zaradi dušenja

Vsiljeno nihanje

- fazni kot

A - amplituda

Valovanje

k – valovno št.

- valovna dolžina

c – hitrost valovanja

f – frekvenca

Napeta struna

Kovina          Kapljevina

Plin

Amplituda

Lomni zakon

Energija valovanja

Gostota moči

Gostota energije

Gostota toka

Glasnost

Dopplerjev pojav

Gibanje zvočnika

- približevanje, + oddaljevanje

Gibanje opazovalca

+ približevanje, - oddaljevanje

Toplota

Temp. raztez. Snovi

1D:

3D:

Splošna plinska enačba

n-množina snovi (št. molov)

M – molska masa

Enačba stanja

T = konst.

p = konst.

Energijski zakon

Izračun toplote

V = konst.

p = konst.

Idealni plin

Enoatomni plin

Dvoatomni plin

Izohorna sprememba V=konst.

Izobarna sprememba p=konst.

Izotermna sprememba T=konst.

Adiabatna sprememba S=konst.

Prevajanje toplote

Toplotni stroj

-izkoristek

Idealni toplotni stroj

Hladilnik