OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I

Izpit, 04. 06. 2002.

| 1. Na koncih 1 m dolge izolirne nitke sta pritrjeni kroglici z elektrinama Q1 = 10-8 C in Q2 = 410-8 C. Tretja kroglica je prosto gibljiva vzdolž nitke in nosi elektrino Q3 = 410-8 C. S kakšno silo je napeta nitka, ko tretja elektrina zavzame ravnotežni položaj? |  |
| --- | --- |

2.	Ravnina x = 0 je meja med različnima dielektrikoma. Pri x <0 je ( = 3( 0 in potencial V = 5x + 3y +6 V,  pri  x > 0  je  ( = 5(0 in potencial V = 4x + 3y +6 V. Kolikšna je ploskovna gostota elektrine na meji?

| 3. Kolikšna je upornost zelo razsežne plošče debeline a = 0.1 mm in specifične prevodnosti (o = 103 S/m med krožnima luknjama polmerov r0 = 1 mm, ki sta v medsebojni oddaljenosti d = 20 mm! |  |
| --- | --- |

| Določite položaj drsnika, da bosta obe žarnici pravilno goreli! |  |
| --- | --- |

| 5. V podanem vezju (R =10 () kaže idealni voltmeter napetost U0 = 5 V. Kolikšna je skupna joulska izgubna moč na uporih? |  |
| --- | --- |

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I

Izpit, 04. 06. 2002.  Rešitve

2.

3.

4.

# Text boxes

Rx