Izpit optičnih komunikacij, dne 18.01.2005

1. Imamo svetlobni vir s širino spektra Δλ=1nm in centralno valovno dolžino λ0=1550nm. Koliko je frekvenčni pas Δf tega optičnega vira?

2. Določite potrebni vzdolžni razmik d med dvema konektorjema, da zmanjšamo jakost signala za 50%. Konektorja vsebujeta enaki enorodovni vlakni s stopničastim lomnim likom in premerom jedra 10μm ter premerom obloge 125μm. Pri računu zanemarimo odboj svetlobe pri izstopu svetlobe iz jedra v zrak in ponovnem vstopu svetlobe v drugo vlakno. Numerična apertura vlakna je NA=0.1.

3.Fabry-Perotov polprevodniški laser krmilimo s tokovnim generatorjem, ki daje konstantni tok Ik=20mA. Pri sobni temperaturi T1=25˚C, ko znaša pragovni tok Ip1=15mA, daje ta laser na izhodu svetobni signal z močjo P1=3dBm. Kolikšno moč P2 pričakujemo iz laserja pri T2=35˚C, če se pri tem pragovni tok poveča na Ip2=20mA?

4.Skicirajte zgradbo elektrooptičnega Mach-Zehnderjevega amplitudnega modulatorja na LiNbO3 in v treh stavkih opišite njegovo delovanje.

5.Izračunajte faktor plazovnega ojačenja M fotodiode, ki daje pri vhodni svetlobni moči P=0dBm na valovni dolžini λ=1.3μm električni tok I=12mA. Plazovna fotodioda ima brez potisnjene zaporne napetosti kvantni izkoristek η=0.6 (h=6.624x10-34 Js, c=3x108, |Qe|=1.602x10-19)