Vaja 1 – Helij –neonski laser

Pri tej vaji smo računali izkoristek HeNe polariziranega in nepolariziranega laserja. Cev je dolžine 20 cm, deluje pri toku 5mA in napetosti 1200V. troši energijo 6mW in izhodna svetlobna moč v obliki laserske svetlobe znaša le 2mW. Kljub temu pa je nevarna za človeško oko.

Polariziran laser

U=1200V

Id=4mA

P=2mW

Pvh=U*Id  (  P=1200V * 0,004A= 4,8W

Pizh/Pvh=η  (  η=0,0416%

Nepolariziran laser

U=1200V

I pregovni=1,2mA

P=1mW

Id=4,02mA

Pvh=U*Id  (  P=1200V * 0,001A= 4,824W

Pizh/Pvh=η  (  η=0,0207%

Odgovori na vprašanja 1.vaje:

- Barva svetloba  je odvisna od plinske zmesi ter jakosti toka skozi cev.

- Polarizacija svetlobe, ki izhaja iz rotacijsko simetričnega HeNe laserja je nedoločena.

- Da laser oddaja točno določeno linearno polarizirano svetlobo dosežemo z vgradnjo steklene ploščice v rezonator, ki mora biti nagnjena za Brewsterjev kot glede na smer žarka v rezonatorju.