Vaja 13 – Optični reflektometer v časovnem prostoru

Pri tej vaji smo s pomočjo osciloskopa opasovali naključen signal, ter izračunali dolžino dolgega in kratkega optičnega vlakna. Odčitali smo tudi ločljivost, da smo izračunali resolucijo OTDR. S to vajo smo ugotovili da je pri večji dolžini vlakna širši impulz, pri manjši dolžini pa je impulz ožji.

Dolžina dolgega vlakna

n=1,46

T=Δx=11,84μs

t= Δx/2=5,88 μs ( čas potovanja v eno smer

c=c0/2=2,05*10ˆ8m/s

L=t*c

L=1180m

Dolžina kratkega vlakna

n=1,46

T=Δx=202ns

t= Δx/2=101ns=101*10ˆ-9 ( čas potovanja v eno smer

c=c0/2=2,05*10ˆ8m/s

L=t*c

L=20,7m

Ločljivost =96ns

((96*10ˆ-9m/s)/2)* 2,05*10ˆ8m/s

=9,84m=10m

Odgovori na vprašanja 13.vaje:

- Optimalna dolžina impulza je odvisna od razdalje, ki jo meriš.