REGULACIJA NAPETOSTI INDUKTA ENOSMERNEGA GENERATORJA

Napetost indukta (kotve) UK enosmernega generatorja je določena z enačbo:

(1)

kjer je:

Ei - 	inducirana napetost

Rk(Ik - notranji padec napetosti na kotvinem navitju pri obremenjenem generatorju

Iz enačbe 1 je razvidno, da napetost UK upada s povečevanjem obremenitve. Naloga regulacije je, zagotavljati konstantno napetost indukta UK (oz. izraza na desni strani enačbe 1), neodvisno od obremenitve.

Dalje lahko inducirano napetost izrazimo z enačbo:

(2)

kjer je:

k - 	konstanta

n - 	število vrtljajev

(vz - 	vzbujalni fluks

Če izraz za inducirano napetost vnesemo v enačbo 1 dobimo:

(3)

Pri dani obremenitvi lahko na napetost UK vplivamo preko števila vrtljajev n ter preko vzbujalnega fluksa (vz.

Na sliki 1 je prikazana principialna shema regulacije. Asinhronski motor zagotavlja generatorju konstantne vrtljaje. Na napetost UK vplivamo preko vzbujalnega fluksa.

Slika 1: Shema regulacije napetosti enosmernega generatorja

Regulacijska zanka je sestavljena iz naslednjih podsklopov:

- Enosmerni generator - reguliranec

- Krmiljen usmernik -  napaja vzbujalno navitje enosmernega generatorja. Velikost vzbujalnega fluksa (vz je sorazmerna srednji vrednosti napetosti Uvz usmernika.

- Regulator - v odvisnosti od pogreška ( določa kot proženja usmernika. Od kota proženja je odvisna srednja vrednost izhodne napetosti Uvz. Obstaja več tipov regulatorjev: P, I, PI, PD, ... . V konkretnem primeru je uporabljen PI tip.

- Seštevalnik - določa pogrešek (, to je razliko med želeno (Užel) in dejansko (Uk) vrednostjo izhodne veličine.

- Napetostni delilnik - merilnik dejanske napetosti UK in prilagoditev slednje na signalni nivo.

- Gladilni člen (filter) - gladi izmenično komponento, ki je prisotna v merjenem signalu

Vsak podsestav se da z regulacijskega stališča predstaviti z enim izmed osnovnih členov. Na ta način lahko regulacijo napetosti enosmernega generatorja  prikažemo v blokovni shemi (sliki 2).

Slika 2: Blokovna shema regulacije napetosti enosmernega generatorja

Za samo opazovanje prehodnega pojava regulacije sta zanimiva dva primera:

- odziv regulacije na spremembo želene vrednosti - v trenutku t0 želeno vrednost Užel skočno spremenimo iz ene vrednosti na neko novo vrednost (slika 3)

- odziv regulacije na motnjo - v trenutku t0 (t1) sklenemo (razklenemo) stikalo S (slika 1) ter na ta način obremenimo (razbremenimo) generator (slika 4).

Slika 3: Odziv regulacije na skočno spremembo želene vrednosti

Slika 4: Odziv regulacije na skočno obremenitev generatorja