Procesni merilni sistemi

izpit 23.6. 2005. ob 10h

- Razložite zaprtozančni regulacijski sistem (elementi, blok diagram, primer).  (15 točk)

- Narišite in obrazložite merjenje efektivnega CMR in čistega CMR. (10 točk)

- Razložite naslednje pojme: ponovljivost, ločljivost, občutljivost, negotovost, merilno območje, stabilnost (20 točk)

- Razložite postopek merjenja temperature z uporabo šuma ustvarjenega v uporu (enačba ter fizikalno ozadje).  (15 točk)

- Izračunajte šumno napetost U2 pri kapacitivni povezavi kot na sliki, če prevodnik 1 predstavlja vir šuma. Stresana kapacitivnost C1G je 50 pF, stresana kapacitivnost C2G je 70 pF, stresana kapacitivnost C12 je 220 pF, napetost šuma U1 je 10 V, frekvenca vira šuma je 170 kHz, upornost R je 75 (. Kakšna je amplituda šumne napetosti izražena v dB ? Pri katerih frekvencah je U2 največja ? V grobem napišite karakteristike A/D pretvornika, ki bi bil potreben za izvedbo meritev obeh napetostnih signalov (hitrost vzorčenja, vhodna amplituda napetosti, število bitov) (20 točk).

- Pojasnite načine prilagajanja signalov. Podrobno predstavite postopke filtriranja signalov (vrste filtrov, posebnosti, ...). (20 točk)

Izpit traja 75 minut

Rezultati izpita bodo objavljeni na http://estudent.fe.uni-lj.si/ ter na oglasni deski pred Laboratorijem za metrologijo in kakovost.

Ogled pisnih izpitov in ustni izpiti bodo v petek 1.7.2005 od 8:00 h naprej v LMK. Prijava preko http://estudent.fe.uni-lj.si/.