Procesni merilni sistemi

izpit 20.6. 2006. ob 8h

- Na podlagi merilnega sistema za merjenje dolžine s pomočjo laserja opišite osnovne 4 funkcionalne elemente merilnih sistemov.  (15 točk)

- Pojasnite načine prilagajanja signalov. Podrobno predstavite postopke filtriranja signalov (vrste filtrov, posebnosti, ...). (15 točk)

- Razložite naslednje pojme: ponovljivost, ločljivost, občutljivost, negotovost, merilno območje, stabilnost (15 točk)

- Narišite in obrazložite najboljšo priključitev zaščite pri voltmetru, v primeru meritve plavajočega vira napetosti.. (15 točk)

- Posebej razložite primer napake zaradi skupne impendance pri ozemljitvenih vezavah (induktivnost skupne linije A-B je 2,5 (H, sprememba toka v digitalnem vezju je 2,9 A in čas vzpona je 0,5 (s). Kakšna je vrednost prehodne napetosti ? Ali je napetostna napaka večja od napetosti najmanj pomembnega bita, če ima ADC 12 bitov in je napetostno območje ±10 V ? Ugotovite minimalno hitrost zajemanja kartice (teoretično in praktično !!!). (20 točk)

- Kaj so to VXI/PXI? Zakaj so jih razvili? Pojasnite osnovne razlike in podobnosti med VXI in PXI vodilom. (20 točk)

Izpit traja 75 minut

Rezultati izpita bodo objavljeni na http://estudent.fe.uni-lj.si/ ter na oglasni deski pred Laboratorijem za metrologijo in kakovost.

Ustni izpiti bodo 22.6.2006. Prijava preko http://estudent.fe.uni-lj.si/.