Procesni merilni sistemi

izpit 28.6. 2006. ob 12h

- Razložite in narišite zaprtozančni regulacijski sistem (elementi, blok diagram, primer).  (15 točk)

- Obrazložite dinamični merilni pogrešek pri merilnih sistemih prvega reda (splošni primer) (15 točk)

- Razložite naslednje pojme: zanesljivost, ločljivost, občutljivost, negotovost, merilno območje (15 točk)

- Razložite postopek merjenja temperature z uporabo šuma ustvarjenega v uporu (enačba ter fizikalno ozadje).  (15 točk)

- Amplituda vhodne napetosti je 5 V. Slabljenje nizkopasovnega filtra pri frekvenci 20 kHz je 65 dB. Izračunajte izhodno napetost pri tej frekvenci. Ali nam vstavna kartica omogoča merjenje izhodne in vhodne napetosti, če je ločljivost A/D pretvornika 10 bitov in uporabljeno vhodno območje je ±5 V (izračunaj) ? Kakšna je minimalna ločljivost A/D pretvornika, ki nam omogoča zahtevano meritev ? Kakšno minimalno frekvenco vzorčenja (teoretično in praktično) mora imeti kartica, da nam omogoči zahtevano meritev (obrazložite zakaj) ? (20 točk)

- Opišite handshake princip komunikacije pri prenosu podatkov preko vodila IEEE-488 (narišite tudi sliko stanj na treh žilah DAV, NRFD, NDAC, ter na podatkovnih žilah DIO). (20 točk)

Izpit traja 75 minut

Rezultati izpita bodo objavljeni na http://estudent.fe.uni-lj.si/ ter na oglasni deski pred Laboratorijem za metrologijo in kakovost.

Ustni izpiti bodo 30.6.2006 od 10h naprej v LMK.