- paličasti raztezni termometer

- curkovna cev,  pnevmatski končni izvršni členi

- integralski pobeg

se zgodi ko pridemo izven območja dosega regulatorja,aktuatorja ali pa izvršnega člena, v tem primeru pogrešek ne more pasti na nič in integrirni del regulatorja ta porešek integrira, s čimer zahteva vedno večjo in večjo regulirno veličino.

- uporovni lističi (deformacija, kompenzacija z slepim lističem...

- psihrometer(merjenje vlažnosti, večja vlažnost manjša temperaturna razlika)

- kaskadna regulacija: zakaj je boljša od enozančne, kateri regulator
za pomožno in glavno zanko, vrstni red uglasitve zank

uporabljamo dva regulatorja vezana v kaskado, prvi je glavni in ima referenco njegov izhod pa ne predstavlja regulirne veličine ampak referenčni vhod v drugi regulator, ki na svojem izhodu daje regulirno veličino, s tem dobimo izbolšanje kvalitete regulacije. Glede na enozančno regulacijo zmanjšuje vpliv motenj in sprememb v procesu, zmanjša vpliv nelinearnosti, pohitri delovanje celotnega sistema. Najprej uglasimo hirejšo pomožno(P) zanko nato pa še glavno(PI).

- Pirometer(temperatura,optični-planck,sevalni-štefan)

- mehurčki in kavitacija

zaradi padca tlaka na ventilu, ki je večji od vparjalnega tlaka tekočine, se v njej pojavijo mehurčki. Če je na izhodu iz ventila še vedno pod vparjalnim, bodo mehurčki še vedno prisotni, če pa se tlak dvigne nad vparjalnega, pride do hitre reabsorcije mehurčkov.

- feedforward control

ideja je zaznati motnjo še preden vpliva na izhod. Zahteva detajlno poznavanje motnje, pa tudi to ne kompenzira idealno.Motnje morajo biti enostavno merljive in predvidljive, nemerjene pa zanemarljive, sicer pa moramo uporabiti povratno zanko ki to izboljša.

- curkovna cev (ojačevalnik)

- regulacijsko in sledilno delovanje

namen regulacijskega delovanja je obdržati regulirno veličino pri določeni delovni točki ne glede na motnje, če pa omogočamo čim idealnejše prilagajanje regulirne veličine spremembam referenčne vrednosti pa imamo sledilno delovanje regulacijske zanke.

- živa ničla (prednosti, slabosti, primeri)

- merjenje zelo nizkih tlakov

- merjenje zelo visokih, hitro spreminjajočih tlakov

- merjenje viskoznosti z vrtljivim valjem

- ti integracijski čas

čas po katerem pride do enake spremembe odprtosti ventila kot pride pri proporcionalnem delu

- td diferencirni čas

je čas ko se prispevek proporcionalnega dela izenači z začetnim prispevkom diferencirnega dela.

- PB proporcionalno območje(proporcionalno ojačenje)

je faktor, ki pokaže procent spremembe pogreška, ki je potreben, da povzroči poln hod ventila(od zaprtja do odprtja)

- merjenje vlage plinov

- merjenje torzije

s pomočjo uporovnih lističev ki jih vežemo v mostiček, optično, s pomočjo sile

- dobre lasnosti povratne zanke

z večanjem ojačenja regulatorja pohitri sistem(vpliv na dinamično obnašanje), ustrezno izbrana negativna povratna zanka stabilizira sistem, zmanjšuje občutljivost sistema na spremmembe sistemskih parametrov,zmanjša občutljivost na motnje.

- regulatorji(P,PI,PD,PID)

P – spreminjanje odprtosti ventila v smislu popravljanja pretoka vode v nekem razmerju do spremembe pogreška.Pogrešek ne more biti 0 ker bi to pomenilo da je V=m kar pa ni mogoče saj je m nastavljen za povprečne razmere, kar pa za določeno spremembo dotoka ne daje e=0. To bi popravili tako da bi prenastavljali m.

PI – podobno kot pri P vendar da namesto prednastavitve m načrtamo regulator, ki premika ventil s hitrostjo proporcionalno pogrešku e.

PD – deluje le ko se pogrešek spreminja, se pravi bo odprtost ventila proporcionalna hitrosti spremembi pogreška

- ratio control

zagotavlja željeno razmerje dveh veličin. Ena je merljiva, vendar nanjo ne moremo vplivati z regulirno veličino, druga pa je prava regulirna veličina. Dejanska regulirna veličina R je razmerje med veličino na katero vplivamo in veličino katero merimo. Uporablja se za kontinuitetno mešanje več komponent.

- operacijski ojačevalnik

- pozicioner

je zaprtozančni regulator pozicije vodila in s tem čepa ventila.

- karakteristike ventilov

- pravilna montaža ventila