ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ OSV

- Naštejte nekaj najpomembnejših razlogov za realizacijo zaprto-zančnega vodenja?

najpomembnejši razlogi za realizacijo zaprto zančnega sistema so:

  - manjša sprememba vhoda glede na izhod

  - s tem je boljša stabilnost

  - čas koregiranja vrednosti je manjši

- Pojasnite razliko med regulacijo in krmiljenjem

Regulacija je zaprtozančno vodenje, medtem ko je krmiljenje odprtozančno vodenje.

- Na katere lastnosti sistema z realizacijo krmiljenja ne moremo vplivati oz. jih izboljšati?

- pri sistemu z krmiljenjem ne moremo vlivati na motnje v sistemu saj nimamo povratne informacije glede značilnosti motnje

- Katere lastnosti sistema lahko spreminjamo z realizacijo zaprte zanke?

- pri sistemu z zaprto zanko imamo možnost odprave motenj ki se pojavijo v med delovanjem sistema.

- Katere veličine sistema je pri realizaciji povratno-zančnega vodenja potrebno meriti?

- pri realizaciji povratno zančnega vodenje je potrebno meriti izhodni signal ki ga primerjamo z izhodnim. Tako da iz tega lahko vidimo razliko.

- Kateri teorem je uporaben pri linearnih sistemih in ne velja za nelinearne?

  - teorem superpozicije

aditivnost: vsoti vhodnih signalov pripadata vsoti izhodnih signalov

homogenost: produkt Au(t) pripada odzivu  Ay(t)

- Katere oblike matematičnih modelov uporabljamo pri predstavitvi regularnih sistemov?

  - matematične modele ki jih uporabljamo pri predstavitvi sistemov so:

diferencjalana enačba, prenosna funcija, prostor stanj.

- Kako je definirana prenosna funkcija reguliranega sistema?

- prenosna funkcija linearnega časovno nespremenljivega sistema je definirana koz razmerje med Laplacovim transformom  odziva (izhoda) proti Laplacovemu transformu  vzbujanja (vhoda), pri predpostavki da so vsi začetni pogoji enaki nič.

- Ali je odvisna od vzbujanja oz. začetnih stanj?

- od vzbujanja ni odvisna, morajo pa bit začetni pogoji enaki nič.

- Model zaprto-zančnega  sistem je opisan s prenosno funkcijo ali je gre za statičen ali dinamičen sistem.

  - sistem opisan z prenosno funkcijo je dinamičen.

- Pojasnite naslednje pojme: (poli,ničle,časovne konstante, enosmerno ojačanje)

  - poli: koreni imenovalca prenosne funkcije

  - ničle: koreni števca prenosne funkcije

  - časovna konstanta: nam daje hitrost odziva sistema.

  - enosmerno ojačanj:  je limita prenosne funkcije ko gre  »s« proti 0.

- Kako sta določena red in vrsta sistem?

  - red je stopnja polinoma spremenljivke »s« prenosne funkcije v imenovalcu

  - vrsta je pa število polov na imaginarni osi. Temeljna lastnost je da z večanjem vrste zmanjšujemo pogrešek v ustaljenem stanju.

- Kdaj je sistem stabilen? Ali ničle vplivajo na stabilnost?

  - sistem je popolnoma stabilen ko se lege polov in ničel nahajajo na levi (S) polravnini.

  - ničle ne vplivajo na  stabilnost sistema, temveč oblikuje odziv signala.

- Naštej 3 načine ugotavljanja oz. preverjanja stabilnosti sistem.

  - računanje polov prenosne funkcije

  - routhov stabilnostni kriterij

  - opazovanje odziva sistem na stopnico

- Kateri poli so tisti, ki imajo dominanten vpliv na prehodni pojav reguliranega sistema?

- poli ki imajo dominantev vpliv so tisti ki se nahajajo blizu imaginarne osi.

- Na kaj moramo paziti, ko ugotavljamo dominantnost polov?

- ko ugotavljamo dominantnost polov moramo paziti da nimamo nobenih ničel pred poli saj nam te prevzamejo vlogo in preoblikujejo obliko odziva signala.

- Kako lahko ugotovimo ali gre za sistem proporcionalnega značaja, integrirnega ali diferencirnega?

- preprosto ga prepoznamo iz matematičnega modela ali odziva sistem.

- Kakšen je fazno minimalen sistem?

  - ( =  (   ( = -90(n-m) velja

  - fazno minimalen sistem je sistem ki ima pole in ničle v levi polravnini, in nima mrtvega časa

  - to pomeni da fazni diagram določimo iz diagrama absolutnih vrednosti frek. Karakt.

- Kakšen je fazno ne minimalen sistem?

  - ( =  (   ( = -90(n-m) velja

  - fazno ne minimalen sistem je sistem ki ima vsebuje pole ali niče v desni polravnini, ali ima mrtvi čas

- Kako detektiramo fazno ne-minimalnost v časovnem  prostoru?

  - ne-minimalnost detektiramo iz  fazne karakteristike sistema in sicer tako da vidimo obliko in vrednosti odziva kot je prikazano na sliki

- Kako bi določili statično karakteristiko sistema?

- na vhodu pošiljamo stopnico različnih amplitud in gledamo kako se odziv spreminja in pazimo pri tem da ne pretiravamo z z referenco da ne pride do prenihaja.

- Kako bi določili frekvenčno karakteristiko sistem, če je model sistem poznan in kako če ni?

  - če je model poznan bi frekvenčno karakteristiko lahko določili z členi polinoma prenosne funkcije od kjer mi dobili mejno frekvenco , enosmerno ojačanje in red sistem ter naklon pri nizkih frekvencah. Lahko pa bi to razbrali tudi iz bodejevega diagrama  če bi ga poznali.

  - Če pa modela ne poznamo bi pa to lahko dobili tako da sistem vzbujamo z sinusom in opazujemo njegov amplitudo in fazo v ustaljenem stanju pri različnih frekvencah.

- kako bi določili model sistema na osnovi frekvenčne karakteristike?

  - določili bi njegove mejne frekvence

  - določili bi red sistem s pomočjo naklona:

    - red  0 dB/dek

    - red -20 dB/dek

    - red -40 dB/dek

- S poskusi smo ugotovili da je fazni zasuk sistema v celotnem opazovalnem  frekvenčnem območju enak nič. Za kakšen sistem gre?

-  če je fazni zasuk sistem enak nič gre za odprto-zančni sistem ki vsebuje samo ojačanje

- S poskusi smo ugotovili da je fazni zasuk sistema v celotnem opazovalnem  frekvenčnem območju enak -90. Za kakšen sistem gre?

-  če je fazni zasuk sistema -90 potem gre to za integrirni sistem G(s)= 1 / s

- Napišite prenosno funkcijo idealnega in realizabilnega PID-regulatorja.

| Prenosna funkcija idealnega PID | Prenosna funkcija realizabilnega PID |
| --- | --- |

- Na katere lastnosti zaprto-zančnega sistema vplivamo s posameznimi členi PID-regualtorja?

  - P – vplivamo na frekvenčno nihanje  ne pa na stabilnost

  - I  – vplivamo na pogrešek v ustaljenem stanju

  - D – vplivamo na dušenje tako da je odziv manj nihajoč

- Kako izberemo časovno zakasnitev D-člena?

- časovno konstanto D člena izberemo preko razmerja T1=(0,1 do 0,3)Td

- Kako ugotavljamo stabilnost zaprto-zančnega sistema s pomočjo Routh-ovega  kriterija?

  - stabilno sistema preko Routhovega kriterija ugotovim z izgradno  tabele z imenovalcem prenosne funkcije zaprto-zančnega sistema in pri tem ne sme prva kolona spremeniti predznak, če hočemo da je stabilen.

- Kako ugotavljamo število nestabilnih polov s pomočjo Routh-ovega kriterija?

  - število nestabilnih polov je enako številu sprememb predznaka v prvi koloni tabele.

- Kako uglašujemo PID-regulator na osnovi poskusov na odprto-zančnem sistemu?

  - sistem vzbudimo z stopničasto spremembo po (Nicholon-Ziglerjevi ) metodi in opazujemo odziv sistema.

  - Ojačanje izračunamo kot kvocijent izhoda proti vhodu v ustaljenem stanju

- Katere parametre pri tem določamo?

  - pri tej metodi določimo 3 parametre K, Tiz, Tza.

  - dobimo jih pa iz Kp, T1, Td.

- Za kakšne sisteme uporaba takšnega  pristopa ni primerna?

  - ta metoda ni primerna za sisteme integrirnega značaja

- Kako poteka uglaševanje PID-regulatorja na osnovi nihajnega preizkusa?

  - na osnovi nihajnega poskusa poteka uglaševanje regulatorja tako da:

- sistem mora biti v zaprti zanki

- nastavimo Ti -> ∞ in Td -> 0

- regulacijskem sistemu pri poljubnem vzbujanju povečujemo Kp toliko časa dokler nedušeno zaniha

- ko se to zgodi je Kp = KKRIT

- perioda nihanja na izhodu  TKRIT

- ostale parametre določimo z pomočjo nastavitvenih pravil.

- Katere parametre pri tem določamo?

  - Pri tem določimo Kp = KKRIT

  - in TKRIT

- Za kakšne sisteme uporaba takšnega pristopa ni primerna?

- ta metoda ni uporabna za proporcionalne sisteme 1 in 2

- Pojasnite pomen diagrama lege korenov?

- DLK  ali diagram lege korenov nam pove kako se spreminjajo koreni imenovalca zaprto-zančne funkcije če spremenimo kak parameter.

- Kako konstruiramo DLK?

  - konstrukcija DLK potek v 7 fazah

- v S ravnini vrišemo pole zaprto-zančnega sistema

- določimo prenosno funkcijo zaprto-zančnega sistem

- določimo točko razcepišč

- določimo asimptote

- koti asimptot:

- določimo KKRIT s pomočjo Routhove tabele

- določimo presečišče imaginarne osi

- V kakšnih primerih se odločamo za načrtovanje prehitevalnega kompenzatorja? (Katere lastnosti sistema izboljšujemo pri tem?)

  - za načrtovanje prehitevalnega kompenzatorja se odločamo  v primeru da je sistem nestabilen oz. premalo oddaljen od meje stabilnosti

  - ko je fazni razloček premajhen

- Opišite potek načrtovanja prehitevalnega kompenzatorja.

  - enačbo komp.  zapišemo v obliko primerno za Bodejevo analizo

  - Nato določimo konstanto K, da izpolnjuje zahteve v ustaljenem stanju.

  - S to konstanto K narišemo bodejev diagram ne-kompenziranega sistema G1(s) in iz njega določimo fazni razloček

  - Če je fazni razloček majhen uporabimo prehitevalni kompenzator, Določimo fazo prehitevanja φ, ki mora biti večji od izračunanega

  - S pomočjo enačbe  določimo razmerje med ničlo in polom

  - Iz enačbe  določimo konstanto T.

  - Končno določimo ojačanje

  - Iz bodeja preverimo če so zahteve izpolnjene.

- V kakšnih primerih se odločamo za načrtovanje zakasnilnega kompenzatorja? (Katere lastnosti sistema izboljšujemo pri tem?)

  - za načrtovanje zakasnilnega kompenzatorja se odločimo ko opazimo da ima sistem majhen razloček

  - in ko želimo izboljšati razmere v ustaljenem stanju.

- Opišite potek načrtovanja zakasnilnega kompenzatorja.

  - izberemo enačbo za zakasnili komp.

  - Določimo K tako da izpolnjuje pogoje.

  - Narišemo bodejev diagram

  - Če ne kompenziran sistem ne izpolnjuje zahtev za fazni in ojačevalni razloček,  določimo frekvenco ω1 pri kateri je fazni razloček med    je željeni fazni razloček. 5 in 12 stopinj dodamo za to ker bo približno zakasnitev uvedel pri frekvenci ω1 kjer je absolutna vrednost sistema sekala 0dB

- Kakšna je relacija med prehitevalno – zakasnilnim kompenzatorjem in PID-regulatorjem.

  - relacija povezovanja prehitevalnega in zakasnilnega komp. Je v tem da uporabimo obee značilnosti komp.

  - to pa pomeni da razširimo pasovno širino

  - pohitrita prehodni pojav

  - zmanjšata pre-vzpon pri odzivu na stopnico

- V kakšnih primerih se odločamo za načrtovanje PID-regulatorja oz. kdaj načrtujemo prehitevalno-zakasnilni kompenzator.

  - Ko želimo imeti zelo natančno in hitro regulacijo sistema in potrebujemo visoko območje regulacije

- Kako določamo fazni in amplitudni razloček?

  - Pozitivni fazni razloček predstavlja tisti pozitivni fazni kot (fazno zaostajanje), ki ga je potrebno dodati v regulacijsko zanko, da stabilni sistem postane mejno stabilen (npr. povečamo mrtvi čas)

  - Negativni fazni razloček pa predstavlja tisti negativni fazni kot (fazno prehitevanje), ki ga je potrebno dodati v regulacijsko zanko, da nestabilni sistem postane mejno stabilen (npr. zmanjšamo mrtvi čas)

  - Ojačevalni razloček določa, za koliko moramo spremeniti ojačanje odprtozančne prenosne funkcije G(s)H(s), da zaprtozančni sistem postane mejno stabilen

- Kako ugotavljamo relativno stabilnost sistema?

- relativno stabilnost ugotovimo po tem koliko sta oddaljeni meji stabilnosti

- Kolikšen je amplitudni razloček sistema prvega reda s polom pri -1 in enosmernim ojačanjem 1?

- Kako to lastnost ugotovimo na osnovi diagrama lege korenov?

- ko vidimo lege korenov opauimo da se giblje območje po x-realni osi in se ne dotakne imaginarne osi.

- Kako uglašujemo PID-regulatorja s pomočjo fekvenčne karakteristike?

- Ali je metoda primerna za sisteme prvega reda?