1.)Kaj je doplerjev pojav?

?????????????

Dopplerjev pojav je pomik frekvence oddanega signala s frekvenco sprejetega signala. Ti sta namreč identični le, če sprejemnik in izvor mirujeta ali če se gibljeta enako hitro v enaki smeri. Če pa se gibljeta relativno drug na glede drugega (nap. da se približujeta drug k drugemu ali se drug od drugega oddaljujeta), je sprejemna frekvenca drugačna kot oddajna.

Dopplerjev pomik je sorazmeren z razmerjem med hitrostjo premikanja prejemnika/oddajnika ter hitrostjo razširjanja valovanja. Dopplerjev pojav se odraža pri vseh valovanjih, kot s nap. zvok, elektromagnetno valovanje, svetloba,..

+ … sprejemnik se približuje izvoru

- … sprejemnik se oddaljuje od izvora

+Kako se izognemo dopplerjevem pojavu?

odg.: Naredimo tak satelit, ki bi v isti smeri ter z enako hitrostjo krožil kot zemlja, da ne bi bilo frekvenčnega premika zaradi različnih hitrosti... 
torej Geostacionarni satelit, ki ima enako hitrost kot je obodna hitrost zemlje.

2.) Kaj moramo paziti pri nakupu satelitske antene, nove/rabljene?

odg.:Površina satelita ne sme biti poškodovana, za majhno slablenje želimo, da so izbokljine manjše od 1,6mm, pravilno fiksiran žarilec,...

3.)Katere lastnosti so podane ko kupimo satelitsko anteno?

(podatki anten, ki jih dobis v katalogih):

antena VHF, UHF

-tip

-kanal

-impedanca

-dobitek

-razmerje naprej nazaj (to razmerje se izboljšuje z reflektorji)

-širina glavnega lista (Horizontalna/Vertikalna; v stopinjah °)

-dolžina antene

-frek. karakterstika

-polarizacija (vertikalna/horizontalna)

antena SAT

-tip

-frekvenčno področje (običajno med 10.7GHz in 12.75GHz)

-dobitek (ponavadi je podan pri določeni frekvenci in ni pri vseh frekvencah enak)

-offset (v stopinjah)

-kot nagiba

-premer antene

Šumno število nima antena ampak ojačevalci. Podatki veljajo za LNB člen pri SAT krožnikih:

Frekvenčni vhodni pas (npr. med 10.7 in 12.75GHz)

Izhodna frekvenca (950MHz-2150MHz)

Šumno število oziroma to je šumni faktor če je podan v dB

gain - dobitek (ponavad 1dB), sm tle nevem če se temu reče dobitek, ker mislm da je ojačenje..ampak ojačenje pa dobitek ni eno in isto..

4.) narisal je anteno in sprejemnik…

Kam bi postavil ojačevalnik za boljši signal?

Odg.:je vseen

+Kam bi postavil ojačevalnik za boljši šum?

takoj za anteno

ALI

Narisal je neko anteno in kabel…

Kam vežemo ojačevalnik? ( Kam je najbolje dati ojačevalnik?)

pa sem rekel da čist k anteni in je blo ok.

+Pol me je vprašal kdaj bi prišlo več moči na sprejemnik če bi dal ojačevalnik čisto pri anteni, na sredini ali čisto pri sprejemniku?

Pa sem rekel da bi prišlo na sprejemnik zmeraj isto moči samo razmerje S/N bi bilo slabše če bi dal ojačevalnik na koncu. ( Sicer me ni vprašal ampak sem mu razložil to na tisti laboratorijski vaji k smo dva ojačevalnika zaporedno vezali. )

5.) Kdaj bi uporabu satelistki mobilni telefon?

Odg.: Tak mobilni tel. rabi veliko moči in s tem tudi veliko seva. Rabi tudi malo večjo anteno… Zato ga ne bi mogu uporabljat v npr. sobi, tako da bi ga zporabljal le na odprtem in tam kjer normaln mobitel ne lovi…

Torej na kaki ladji… pa nebi ga mogu uporablat v sobi ampak samo na odprtem,

6.) Kaj je ekscentričnost?

e...poveš da je pri e=1 ravna črta

pri e=0 je krožnica

vmes so eliptične tirnice

+Koliko je e pri geostacionarni tirnici?

Odg.: e=0

7.) Kaj je inklinacija?

kot med ekvatorialno ravnino in ravnino tirnice

8.) Kaj ja šumna temperatura in kje jo najdemo in kako se jo zračuna pri anteni itd... 
Šumna temperatura antene je povprečje temperatur, ki jih antena s svojim smernim diagramom vidi. Šumna temperatura brezizgubne antene ustreza temperaturi predmetov, ki se nahajajo v vidnem polju antene. Šumna temperatura brezizgubne antene je tedaj povprečje temperatur vidnih predmetov, uteženo z močnostnim smernim diagramom antene. 

Šumna temperatura antene je različna, če merimo z anteno v sonce (je največja), če merimo z anteno v hladno nebo (je najmanjša), če merimo z anteno v tla (je pa nekje vmes).

Šumna temp.: 		šumno št. sistema:

9.) Kepplerjevi zakoni:

1. KZ: Planet se okoli Sonca giblje po elipsi, tako da je Sonce v enem od gorišč elipse. 
2. KZ: Zveznica med Soncem in planetom opiše v enakih časih enake ploščine. Planet se v bližini Sonca giblje hitreje kot v večji oddaljenosti. (»zakon o razrezu pice« ( )
3. KZ: Količnik kvadrata periode T in kuba velike polosi elipse a je enak za vse planete

Keplerjevi zakoni ne veljajo samo za gibanje planetov okoli Sonca, ampak splošno za kroženje lažjega telesa okoli dosti težjega telesa, npr. satelita okoli planeta.

10.)Kaj je dobitek in koliko je pri neusmerjeni anteni?

Dobitek je smernost pomnožena z izkoristkom:

Za neusmerjeno anteno je dobitek 1.

11.) Kako fotoni premaknejo satelit iz tirnice?

Z zaletavnajem????

Ko smo v vesolju se nahaja mo v brezzračnem in breztežnostnem prostoru in v teh pogojih ni upora in ne trenja z ozračejm, zato povsej verjetnosti sončna svetloba ( potovanje foton-ov ) lahko vplivajo na smer potovanja satelita že s tem ko se fotoni zaletavajo v plovilu. Načeloma se foton obravnava kot delec brez mase, ima pa energijo ki jo nosi s sabo v obliki svetlobe, lahko da v tem pogledu vseeno vpliva in spreminja lego že samo s potovanjem svetlobe skozi vesolje.

Keplerjevi elementi, naštej opiši...