Poročilo 5 – 5.12.2007

METODA KROŽNEGA REDUNDANČNEGA POIZKUSA

Pri tej metodi imamo:

- Niz binarnih vrednosti -> 1001011001100101

- Generacijski polinom (G) -> 10101

Ta metoda deluje tako, da dodamo našemu nizu binarnih vrednosti, G-1 ničel.

(Pri čemer je G dolžina generacijskega polinoma).

To podaljšano sporočilo potem delimo po z generacijskim polinomom. Deljenje pri tej metodi v binarnem svetu je povsem identično, deljenju v desetiškem sistemu. Ker vsebuje generacijski polinom 5 binarnih vrednosti, moramo deljenje niza binarnih vrednosti,  začet s prvimi petimi biti.

Tako kot pri desetiškem deljenju se tudi tu vprašamo:

»Kolikokrat gre G v 5 izbranih bitov?«

- Če je prvi bit v izbranem nizu »1«, gre 1x. In enico prepišemo za enačaj.

- Če je prvi bit v izbranem nizu »0«, gre 0x. In nulo prepišemo za enačaj.

Če je »1«, potem to vrednost »množimo« z G in prištejemo po modulu 2 izbrani niz 5- ih bitov.

Če je »O«, potem to vrednost »množimo« z G in prištejemo po modulu 2 izbrani niz 5- ih bitov.

Po seštevanju, dobimo 5 mestno binarno vrednost. 1. bit te vsote (MSB)  zanemarimo in ga nadomestimo z »-« in ga skupaj  z ostalimi štiri biti, pa podpišemo pod niz izbranih vrednosti.

Nadaljujemo tako, da podpisanim štirim bitom dodamo nov bit iz niza vrednosti, in sicer tistega, ki je naslednji, od prejšnjih prvih prejšnjih petih bitov. Nato se zopet vprašamo: »Kolikokrat gre G v 5 podpisanih bitov?«  Itd…

Primer:

10010110011001010000:10101=10110001001110001

-01111

-11111

-10100

-00010

-00101

-01011

-10110

-00110

-01101

-11010

-11111

-10100

-00010

-00100

-01000

-1000 ostanek

Preveriš ali si pravilno izračunal tako, da ostanek dodaš nizu binarnih vrednosti in ponovno deliš z G. Če si na kot ostanek deljenja dobil 0000, potem si pravilno računal.

UČINKOVITOST PROTOKOLA

Izračunali smo izkoristek protokola in kolikšen izkoristek vidita uporabnika:

R = 64 kbit/s

Li = 100 oktetov

Lr = 5 oktetov

t = 15 s

N = 900

( = ( N . Li . 8 /  t ) / R = ( 900 . 100 . 8 / 15 ) / 64000 = 75%

(upo = ( N . ( Li – Lr ) . 8 / t ) / R = ( 900 . ( 100 – 5 ) . 8 / 15 ) / 64000 = 71,25%

# PRTOKOL S ČAKANJEM

Namen te vaje je, da izračunamo minimalni čas izteka časovnika in izračunamo učinkovitost protokola in učinkovitost, ki jo vidita uporabnika. Podana sta dva primera:

| Zveza | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Nazivna hitrost | 16 kbit/s | 1 Mbit/s |
| Minimalna dolžina upor. sporočil = Lmin | 1 oktet | 1 oktet |
| Maksimalna dolžina upor. sporočil = Lmax | 1000 oktetov | 100 oktetov |
| Povprečna dolžina upor. sporočil = LΔ | 500,5 oktetov | 50,5 oktetov |
| Dolžina režije = Lr | 8 oktetov | 8 oktetov |
| Dolžina potrditev = Lp | 8 oktetov | 8 oktetov |
| Hitrost propagacije = v | c0 | c0 |
| Dolžina linije | 10 km | 100 km |

Primer 1:

tmin = ti + ta + 2 . tp = ( Lmax + Lr ) / R + Lp / R + 2 . l / v

tmin = ( 1000 + 8 ) . 8 / 16000 + 8 . 8 / 16000 + 2 . 10000 / ( 3 . 108 )

tmin = 504ms + 4ms + 0,067ms

tmin = 508,07ms

tpov = ti + ta + 2 . tp = (LΔ + Lr ) / R + Lp / R + 2 . l / v

tpov = ( 500,5 + 8 ) . 8 / 16000 + 8 . 8 / 16000 + 2 . 10000 / ( 3 . 108 )

tpov = 258,07ms

( = ti / tpov = ( (LΔ + Lr ) / R ) / tpov

( = ( ( 500,5 + 8 ) . 10-3 . 8 / 16000 ) / 258,07 . 10-3

( = 98,42%

(up = ( . LΔ / (LΔ + Lr )

(up = 0,9842 . 500,5 / ( 500,5 + 8 )

(up = 96,87%

Primer 2:

tmin = ti + ta + 2 . tp = ( Lmax + Lr ) / R + Lp / R + 2 . l / v

tmin = ( 100 + 8 ) . 8 / 106 + 8 . 8 / 106 + 2 . 105 / ( 3 . 108 )

tmin = 0,864ms + 0,064ms + 0,667ms

tmin = 1594,67ms

tpov = ti + ta + 2 . tp = (LΔ + Lr ) / R + Lp / R + 2 . l / v

tpov = ( 50,5 + 8 ) . 8 / 106 + 8 . 8 / 106 + 2 . 105 / ( 3 . 108 )

tpov = 1194,67ms

( = ti / tpov = ( (LΔ + Lr ) / R ) / tpov

( = ( ( 50,5 + 8 ) . 10-3 . 8 / 106 ) / 1194,67 . 10-3

( = 38,84%

(up = ( . LΔ / (LΔ + Lr )

(up = 0,3884 . 50,5 / ( 50,5 + 8 )

(up = 33,48%