Elektronika z digitalno tehniko

Laboratorijske vaje

Vaja 1

(Napetostni delilnik, RC in CR člen)

# Napetostni delilnik

Namen napetostnega delilnika je, da lahko iz neke napajalne napetosti (Ucc), dobimo poljubno število napetosti katere so manjše od napajalne. Uporabljamo ga povsod v elektronskih komponentah, saj nam z njegovo pomočjo ni potrebno dovajati napajalne napetosti za posamezen del komponente. Razmerje napetosti na izhodu je podano z naslednjo enačbo: U2=U1*R2/(R1+R2)

Vaja je bila sestavljena iz dveh delov, pri prvem delu sem uporabil dva enaka upornika (2,7 k() in dobil naslednje rezultate:

| U1 [V] | U2 [V] | U2/U1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,96 | 0,47 | 0,4895833 |
| 2,19 | 1,09 | 0,4977169 |
| 3,02 | 1,5 | 0,4966887 |
| 4,06 | 2,01 | 0,4950739 |
| 4,94 | 2,45 | 0,4959514 |
| 6,08 | 3,02 | 0,4967105 |
| 7,2 | 3,57 | 0,4958333 |
| 8,3 | 4,12 | 0,4963855 |
| 10,11 | 5,02 | 0,4965381 |

Tabela 1: Napetosti na delilniku pri enakih uporih

Graf 1

Teoretično bi bilo delilno razmerje ½ vendar se pri meritvah izkaže, da pride do odstopanja zaradi tolerance uporov.

Sinusni signal pri dveh enakih uporih

Drugi del vaje pa je vseboval dva različna upornika in sicer R1=2,7 k( , R2=39 k(, kjer smo zopet merili napetost na vhodu in izhodu in tako dobili delilno razmerje.

| U1 [V] | U2 [V] | U2/U1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,85 | 0,79 | 0,929412 |
| 1,93 | 1,79 | 0,927461 |
| 3,01 | 2,8 | 0,930233 |
| 3,88 | 3,61 | 0,930412 |
| 5,25 | 4,88 | 0,929524 |
| 5,84 | 5,43 | 0,929795 |
| 7,05 | 6,55 | 0,929078 |
| 7,89 | 7,34 | 0,930292 |
| 10,32 | 9,6 | 0,930233 |

Tabela 2: Napetosti na delilniku pri R2>R1

Graf 2: Napetosti na delilniku pri R2>R1

# RC člen in CR člen

Mnogokrat njuno vgradnjo namerno načrtujemo, pogosto pa nastopata kot

parazitna člena, ki sta posledica parazitnih upornosti in kapacitivnosti vodnikov in drugih sestavnih delov vezja.

Elementi, ki sem jih uporabil:

C=0,015 (F , R= 2700 ( , fm=3930 Hz

RC člen

Pri tem delu naloge nas pravtako zanima odvisnost napetosti na izhodu proti vhodu, izkaže se, da pri pravilni izbiri elementov lahko to vezje uporabimo kot nizko prepustni filter, saj prepušča samo napetosti pri nizkih frekvencah pri visokih pa duši.

S pomočjo zgornje enačbe lahko določimo prevajalno funkcijo vezja

Graf 3: Frekvenča odvisnost napetosti pri RC členu

| f [Hz] | U1 [V] | U2 [V] | U2/U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,6 | 21 | 21 | 1 | 0 |
| 333 | 21 | 21 | 1 | 0 |
| 1667 | 21 | 18 | 0,857143 | -48 |
| 20 k | 21 | 3,6 | 0,171429 | -72 |
| 100 K | 21 | 0,8 | 0,038095 | -72 |
| 167 K | 21 | 0,5 | 0,02381 | -84 |
| 500 K | 21 | 0,2 | 0,009524 | -90 |
| 2 M | 21 | 0 | 0 | -90 |

Tabela 3:  Napetosti na RC členu in fazni zamik

V frekvenčnem področju od ω > ωm/10 do ω < 10·ωm, fazni zamik monotono

pada od 0° do –90°

Z enačbo (m=1/RC lahko določimo elemente, pri kateri mejni frekvenci nam vezje začne prepuščati signale.

# CR člen

Če je RC člen prepuščal nizke frekvence je pri CR členu ravno obratno, torej prepušča visoke frekvence nizke pa duši. Pogosto ga uporabljamo za izločanje enosmerne komponente (frekvenca 0Hz)

iz signala. To je izvedeno v osciloskopih pri opazovanju signalov v režimu

AC, kjer signal potuje skozi CR člen mejne frekvence cca. 1,5 Hz.

Mejno frekvenco določimo kot pri RC členu torej (m=1/RC .

Prevajalno funkcjio CR člena pa lahko določimo po enačbi:

Če enačbo primerjamo z enačbo prevajalne funkcije RC člena vidimo, da je zelo podobna razlikuje se le, da je vrednost drugega člena imenovalca obratna kot pri RC členu.

| f (Hz) | U1 (V) | U2 (V) | U2/U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,6 | 21 | 0 | 0 | +90 |
| 166,7 | 21 | 1 | 0,047619 | +90 |
| 1667 | 21 | 7,5 | 0,357143 | +72 |
| 2800 | 21 | 13 | 0,619048 | +61 |
| 6200 | 21 | 17,5 | 0,833333 | +45 |
| 16600 | 21 | 20 | 0,952381 | +18 |
| 20000 | 21 | 20,7 | 0,985714 | +18 |

Tabela 4: Napetosti na CR členu in fazni zamik

Graf 4: Frekvenčna odvisnost napetosti na CR členu