Vzorec velikosti
Izkoristek: size 12{η= { { ital "koris" "." } over { ital "celot" "." } } } {}
Meja pogeska: size 12{M rSub { size 8{g} } = +- { {r} over {"100"} } G rSub { size 8{D} } ```````m rSub { size 8{G} } = { {M rSub { size 8{G} } } over {G rSub { size 8{i} } } } } {}
alignl { stack { size 12{G rSub { size 8{D} } "." "." "." ital "doseg"} {} # r "." "." "." ital "razred" {} } } {}

Zaokrozevanje:
negotovost-najvec 2 cifre size 12{u=0,"1214" drarrow 0,"13"} {}

Prehodi signalov:
odzivni cas size 12{T rSub { size 8{a} } =3τ} {}
frek. meja size 12{f rSub { size 8{m} } = { {1} over {2π \( T rSub { size 8{a} } /3 \) } } } {}
dodatek RC alignl { stack { size 12{ϕ= ital "arc"` ital "tg" \( ital "ωτ" \) } {} # size 12{Δt= { {α left [ ital "rad" right ]} over {2πf} } } {} # size 12{ϕ left [ ital "rad" right ]=ω`Δt} {} } } {}

Negotovosti:
histereza size 12{u rSub { size 8{ ital "hist"} } = { {Δx rSub { size 8{i} } } over {2 sqrt {3} } } } {}
locljivost size 12{u \( x \) rSub { size 8{q} } = { { \( ΔG \) rSub { size 8{q} } } over {2 sqrt {3} } } } {}
zanemarimo ce size 12{u \( x \) rSub { size 8{q} } <= { {u rSub { size 8{c} } \( x \) } over {5} } } {}
zanemarimo ce size 12{e rSub { size 8{x} } <= { {w rSub { size 8{c} } \( x \) } over {"10"} } } {}
dodatek size 12{w \( x \) rSub { size 8{q} } = { {δ rSub { size 8{q} } } over {2 sqrt {3} } } } {}

Popacenja:
size 12{ ital "THD" rSub { size 8{ ital "IEC"} } = { { sqrt { Sum rSub { size 8{k=2} } rSup { size 8{n} } {I rSub { size 8{k} rSup { size 8{2} } } } } } over {I rSub { size 8{1} } } } = { { sqrt {I rSup { size 8{2} } - I rSub { size 8{1} rSup { size 8{2} } } } } over {I rSub { size 8{1} } } } } {}
size 12{ ital "THD" rSub { size 8{ ital "DIN"} } = sqrt {I rSup { size 8{2} } - I rSub { size 8{1} rSup { size 8{2} } } } /I} {}

Osciloskopi, pas. sirina:
tockovna pod. size 12{B rSub { size 8{ ital "pt"} } = { {f rSub { size 8{s} } } over {"25"} } } {}
linear. inter. size 12{B rSub { size 8{ ital "lin"} } = { {f rSub { size 8{s} } } over {"10"} } } {}
inter. y=sin(x)/x size 12{B rSub { size 8{s} } = { {f rSub { size 8{s} } } over {2,5} } } {}
anal. oscil. –dvizni cas size 12{T rSub { size 8{r} } = { {0,"35"} over {B} } } {}
digit. oscilosk. size 12{T rSub { size 8{r} } =0,8T rSub { size 8{s} } - 1,6T rSub { size 8{s} } } {}
size 12{T rSub { size 8{r} } \( ital "signala" \) = sqrt {T rSub { size 8{r} rSup { size 8{2} } } \( ital "izm" \) - \( 0,"35"/B \) rSup { size 8{2} } } } {}

Mostici:
cetrtinski size 12{U rSub { size 8{5} } =U rSub { size 8{0} } { {R`ΔR} over { \( 2R+ΔR \) 2R} } } {}
polovicni size 12{U rSub { size 8{5} } = { {U rSub { size 8{0`} } ΔR} over {2`R} } } {}
dvocetrtni size 12{U rSub { size 8{5} } =U rSub { size 8{0} } { { \( R+ΔR \) \( R+ΔR \) - R rSup { size 8{2} } } over { \( 2R+ΔR \) \( 2R+ΔR \) } } } {}
polni size 12{U rSub { size 8{5} } =U rSub { size 8{0} } { {ΔR} over {R} } } {}
z krniljenim nap. virom size 12{U rSub { size 8{ ital "iz"} } = { { - ΔR} over {2R} } cdot { {U rSub { size 8{0} } } over {1+ left (2+ { {ΔR} over {R} } right )/k rSub { size 8{u} } } } } {}
kelvin-thomsonov. alignl { stack { size 12{R rSub { size 8{x} } =R rSub { size 8{N} } R rSub { size 8{A} } /R rSub { size 8{B} } ``` ital "ali"} {} # R rSub { size 8{x} } =R rSub { size 8{N} } R rSub { size 8{B} } /R rSub { size 8{A} } {} } } {}
dodatek size 12{ρ=ρ rSub { size 8{0} } \( 1+α \( T - T rSub { size 8{0} } \) \) } {}
paralel. kapac. mastic alignl { stack { size 12{δ rSub { size 8{q} } \( C rSub { size 8{x} } \) = lline δ rSub { size 8{q} } rline } {} # δ rSub { size 8{q} } \( d rSub { size 8{x} } \) =δ rSub { size 8{q} } \( R rSub { size 8{x} } \) = { { lline δ rSub { size 8{q} } rline } over {d rSub { size 8{x} } } } {} } } {}
Kondenzator:
fakt. izgub size 12{d rSub { size 8{x} } = ital "tg"`δ rSub { size 8{x} } = { {1} over {ωR rSub { size 8{x} } C rSub { size 8{x} } } } = { {1} over { ital "tg"`ϕ} } "<<"1} {}

Feussnerjev komp.:
size 12{U rSub { size 8{x} } '=U rSub { size 8{N} } { {R rSub { size 8{k} } } over {R rSub { size 8{ ital "kp"} } } } =R rSub { size 8{k} } I rSub { size 8{p} } } {}
Diesselhorstov kom.
size 12{U rSub { size 8{x} } = { {I rSub { size 8{p} } } over {1} } \( "10"R rSub { size 8{1} } - R rSub { size 8{3} } \) =I rSub { size 8{p} } R rSub { size 8{k} } } {}

Amplitudno širinska modulacija:
size 12{t rSub { size 8{1} } = - { {C`ΔU} over {i - I rSub { size 8{r} } } } ```t rSub { size 8{2} } = - { {C`ΔU} over {i+I rSub { size 8{r} } } } } {}
Integrirajoci ADP:
size 12{e= { { {overline {U}} rSub { size 8{x} } \( t rSub { size 8{1} } \) - u rSub { size 8{x} } } over { { hat {u}}} } ```` lline e rline =1 - { { lline "sin" \( πT rSub { size 8{i} } f \) rline } over {πT rSub { size 8{i} } f} } } {}
Merjenje H: size 12{H rSub { size 8{r} } = { {i rSub { size 8{1} } N rSub { size 8{1} } } over {2π`r} } } {}
alignl { stack { size 12{φ= Int rSub {A} rSup {} {B` ital "dA"= Int rSub { size 8{r rSub { size 6{n} } } } rSup {r rSub { size 6{z} } } {μH rSub { size 8{r} } h` ital "dr"= { {μ`i rSub { size 8{1} } N rSub { size 8{1} } h} over {2π} } } size 12{"ln" left ( { {r rSub {n} } over { size 12{r rSub {z} } } } right )}} } {} # size 12{H= { {i rSub { size 8{1} } N rSub { size 8{1} } } over {2π \( r rSub { size 8{z} } - r rSub { size 8{n} } \) } } "ln" left ( { {r rSub { size 8{z} } } over {r rSub { size 8{n} } } } right )= { {i rSub { size 8{1} } N rSub { size 8{1} } } over {l rSub { size 8{ ital "sr"} } } } } {} } } {}
size 12{l rSub { size 8{ ital "sr"} } =π \( r rSub { size 8{z} } +r rSub { size 8{n} } \) } {}
Merjenje B:
size 12{B= { { ital "RCk" rSub { size 8{y} } } over {N rSub { size 8{2} } A} } `````u rSub { size 8{ ital "iz"} } =k rSub { size 8{y} } y} {}
Spec. izgube:
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{s} } = { {P rSub { size 8{ ital "Fe"} } } over {m} } ``````P rSub { size 8{ ital "Fe"} } = { {1} over {T} } Int rSub { size 8{0} } rSup { size 8{T} } {u rSub { size 8{i1} } i rSub { size 8{1} } ` ital "dt"} } {} # u rSub { size 8{i1} } =N rSub { size 8{1} } A { { ital "dB"} over { ital "dt"} } ```````i rSub { size 8{1} } = { { ital "Hl" rSub { size 8{ ital "sr"} } } over {N rSub { size 8{1} } } } {} # m=ρV=ρ ital "Al" rSub { size 8{ ital "sr"} } {} # P rSub { size 8{s} } = { {f`N rSub { size 8{1} } ` ital "RC"`k rSub { size 8{x} } k rSub { size 8{y} } } over {ρ`R rSub { size 8{n} } l rSub { size 8{ ital "sr"} } N rSub { size 8{2} } A} } lInt {x` ital "dy"} {} } } {}
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{s} } =P rSub { size 8{h} } +c \( { {F} over {F rSub { size 8{0} } } } \) rSup { size 8{2} } } {} # F rSub { size 8{0} } drarrow ital "faktor"`` ital "oblike" {} } } {}