OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (UNI)

izpit, 6. junij 2005

- Polmer žile koaksialnega kabla je 2 mm, notranji polmer ozemljenega oklopa pa je 8 mm. Določite radij ekvipotencialke s potencialom 5 kV, če je žila kabla na potencialu 10 kV!

- Simetričen dvovod dolžine 10 m z medosno razdaljo 26 mm in premerom vodnikov 10 mm je priključen na napetost 1500 V. Izračunajte električno silo med vodnikoma dvovoda!

- Kondenzatorsko vezje je priključeno na napetost U. Določite vrednosti kapacitivnosti C1 in C2, da bodo energije v kondenzatorjih v razmerju: We1 : We2 : We3 ( 1 : 2 : 3?

- Izračunajte moči na uporih enosmernega vezja!

- Vezju levo od sponk A in B poiščite (U, I) karakteristiko in jo skicirajte! Največ kolikšno moč more dano vezje posredovati bremenu?

Rešitve so objavljene na spletni strani http://torina.fe.uni-lj.si/oe/

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (UNI)

izpit, 6. junij 2005, rešitve

1. Radialno komponento poljske jakosti med žilo in oklopom kabla določa funkcija: E( ( K / (. Ker iščemo radij c ekvipotencialke, katere potencial je enak polovici napetosti med žilo in ozemljenim oklopom, mora biti napetost med notranjim radijem a ( 2 mm in iskanim radijem c enaka napetosti med tem radijem in notranjim polmerom oklopa b ( 8 mm:

2. Glede na podatke dvovoda (medosna razdalja je d = 26 mm in polmer a = 5 mm) je potrebno upoštevati ekscentričnost e med električno in geometrijsko osjo vodnika, določiti kapacitivnost dvovoda na meter dolžine in naboja (q na vodnikih:

Privlačna električna sila med vodnikoma je

3. Če naj je pri U2 ( U3 razmerje We2 : We3 ( 2 : 3, potem mora biti C2 / C3 ( 2 / 3; C2 ( 10 (F, kar pomeni, da je C23 ( 25 (F. Ker ima prvi kondenzator tolikšen naboj kot druga dva skupaj, bo energija v prvem ena petina energije v ostalih dveh, ko bo C1 ( (2 ( 3)C23 ( 125 (F.

4. Izberemo si metodo zančnih tokov. Dva zančna toka formiramo skozi veje s tokovnima viroma, tretjega (J) pa skozi veje z upori. Zapišimo napetostno enačbo te zanke:

Moči v uporih so:

5. Zapišemo napetostno enačbo v levi zanki in jo zapišemo v segmentni obliki:

Tok kratkega stika levega dela vezja je 3 A, napetost odprtih sponk pa je 6 V. Od tu sledi karakteristika tega dela vezja, maksimalna moč, ki jo more ta posredovati bremenu, pa je: