1. LABORATORIJSKA VAJA

Regulacija napetosti indukta enosmernega generatorja

Napetost indukta (kotve) enosmernega generatorja UK je določena z enačbo:

(1)

kjer je:

Ei	inducirana napetost

RK(IK	notranji padec napetosti na kotvinem navitju pri obremenjenem generatorju

Iz enačbe (1) je razvidno, da napetost UK upada s povečevanjem obremenitve generatorja. Naloga regulacije je zagotavljati konstantno napetost indukta UK (oz. izraza na desni strani enačbe (1)), neodvisno od obremenitve.

Dalje lahko inducirano napetost enosmernega generatorja izrazimo z enačbo:

(2)

kjer je:	k	konstanta

n	vrtilna hitrost

(VZ	vzbujalni fluks

Če izraz za inducirano napetost vnesemo v enačbo (1), dobimo:

(3)

Pri dani obremenitvi lahko na napetost UK vplivamo z vrtilno hitrostjo n ter z vzbujalnim fluksom (VZ. Na sliki 1 je prikazana principialna shema regulacije. Asinhronski motor poganja enosmerni generator s konstantno vrtilno hitrostjo, tako da v tem primeru na napetost UK vplivamo preko vzbujalnega fluksa.

Slika 1: Shema regulacije napetosti enosmernega generatorja

Regulacijska zanka je sestavljena iz naslednjih podsklopov:

- Enosmerni generator – reguliranec

- Krmiljeni usmernik – napaja vzbujalno navitje enosmernega generatorja. Velikost vzbujalnega fluksa (VZ je v stacionarnem stanju sorazmerna srednji vrednosti napetosti UVZ usmernika.

- Regulator – glede na pogrešek ( določa stopnjo izkrmiljenja usmernika, od katere je odvisna srednja vrednost izhodne napetosti UVZ. Obstaja več tipov regulatorjev: P, I, PI, PD, ... . V konkretnem primeru je uporabljen PI tip.

- Primerjalni člen (seštevalnik) – oblikuje pogrešek (, to je razliko med želeno (Užel) in dejansko (UK) vrednostjo regulirane veličine.

- Napetostni delilnik – merjenje dejanske vrednosti napetosti UK in njena prilagoditev na signalni nivo.

- Gladilni člen (filter) – gladi izmenično komponento, ki je prisotna v merjenem signalu.

Vsak podsestav se da z regulacijskega stališča predstaviti z enim izmed osnovnih členov. Na ta način lahko regulacijo napetosti enosmernega generatorja ponazorimo v blokovni shemi (slika 2).

Slika 2: Blokovna shema regulacije napetosti enosmernega generatorja

Za samo opazovanje delovanja regulacije sta zanimiva dva primera:

- odziv sistema na spremembo želene vrednosti – želeno vrednost Užel skočno spremenimo z ene vrednosti na neko novo vrednost (slika 3)

- odziv regulacije na motnjo – skočno obremenimo (razbremenimo) generator (slika 4).

Slika 3: Odziv sistema na skočno spremembo želene vrednosti
a) optimiran regulator, b) neoptimiran regulator

Slika 4: Odziv sistema na skočno obremenitev in razbremenitev generatorja