3. LABORATORIJSKA VAJA

Zapišite prenosni funkciji členov 1. in 2. reda. Značilne parametre teh členov (K, T, (o, (r, z, Qr ...) najprej izračunajte iz elementov, nato pa tudi odčitajte iz prehodne funkcije in frekvenčne karakteristike. Rezultate meritev podajte tabelarično in grafično.

Vezalna shema:

Člen 1. reda

a) Prenosna funkcija

K =

fo =

b) Prehodna funkcija

c) Frekvenčna karakteristika

K odčitamo pri frekvenci f = 0.

K =

T oziroma fo odčitamo, ko je fazni premik med u1 in u2 enak -45(, lahko pa tudi pri razmerju amplitud .

Odčitajte še razmerje amplitud vhodnega in izhodnega signala in fazni premik pri:

f = 0,1(fo =		( =

f = 10(fo =		( =

Pomerite še pri drugih frekvencah in vrišite frekvenčno karakteristiko v Nyquistov diagram.

d) Primerjava rezultatov:

|  | Izračunano | Iz prehodne funkcije | Iz frekvenčne karakteristike |
| --- | --- | --- | --- |
| K |  |  |  |
| T |  |  |  |

Člen 2. reda

a) Prenosna funkcija

K =

fr =

b) Prehodna funkcija

V stacionarnem stanju odčitamo

Iz diagrama Apr(z) v knjigi, str. 58, odčitamo z =

Tl =

c) Frekvenčna karakteristika

K odčitamo pri frekvenci f = 0.

K =

T oziroma fo odčitamo, ko je fazni premik med u1 in u2 enak -90(.

fr oziroma (r odčitamo, ko je amplitudno razmerje največje:

Iz resonančnega faktorja izračunamo faktor dušenja (lahko tudi po diagramu Qr(z) v knjigi na str. 55):

Odčitajte še razmerje amplitud vhodnega in izhodnega signala ter fazni premik pri:

f = 0,1(fo =		( =

f = 10(fo =		( =

Pomerite še pri drugih frekvencah in vrišite frekvenčno karakteristiko v Nyquistov diagram.

d) Primerjava rezultatov:

|  | Izračunano | Iz prehodne funkcije | Iz frekvenčne karakteristike |
| --- | --- | --- | --- |
| K |  |  |  |
| T |  |  |  |
| z |  |  |  |
| Qr |  |  |  |
| (r |  |  |  |