4. LABORATORIJSKA VAJA

V sistemu iz 1. laboratorijske vaje (regulacija napetosti indukta enosmernega generatorja) omrežno napajani asinhronski motor (AM) poganja enosmerni generator (EG) s konstantno vrtilno hitrostjo (n), medtem ko se vzbujalno navitje generatorja napaja (UVZ) iz krmiljenega (PWM) mostičnega pretvornika – močnostnega ojačevalnika (MO).

Nazivni podatki asinhronskega motorja:	PAM = 0,25 kW, US = 230/400 V, IS = 0,9 A, n = 870 min-1
Nazivni podatki enosmernega generatorja:	PG = 0,2 kW, UK = 48 V, UVZ = 48 V, IVZ = 2 A, n = 1000 min-1
Nazivni podatki močnostnega ojačevalnika:	Uin = 48 V, Ukr = 0 – 10 V, Uout,max = 44 V, Iout,max = 3 A, fst = 10 kHz

Izmerite značilne regulacijske parametre (KEG in TEG) enosmernega generatorja:
size 12{K rSub { size 8{ ital "EG"} } = { {ΔU rSub { size 8{K} } } over {ΔU rSub { size 8{ ital "VZ"} } } } ," "T rSub { size 8{ ital "EG"} } = { {L rSub { size 8{ ital "VZ"} } } over {R rSub { size 8{ ital "VZ"} } } } } {}
Izmerite značilne regulacijske parametre (KMO in TMO) močnostnega ojačevalnika:
size 12{K rSub { size 8{ ital "MO"} } = { {ΔU rSub { size 8{ ital "VZ"} } } over {ΔU rSub { size 8{ ital "kr"} } } } ," "T rSub { size 8{ ital "MO"} } =" " \( "eksperimentalno" \) } {}
Ojačenji KEG in KMO določite v okolici delovne točke UVZ = 12 V.

Zapišite prenosno funkcijo enosmernega generatorja:
size 12{F rSub { size 8{ ital "EG"} } \( s \) = { {U rSub { size 8{K} } \( s \) } over {U rSub { size 8{ ital "VZ"} } \( s \) } } ={}} {}
Zapišite prenosno funkcijo močnostnega ojačevalnika:
size 12{F rSub { size 8{ ital "MO"} } \( s \) = { {U rSub { size 8{ ital "VZ"} } \( s \) } over {U rSub { size 8{ ital "kr"} } \( s \) } } ={}} {}