5. LABORATORIJSKA VAJA

Za nek regulacijski sistem imate podano blokovno shemo:

Za F3(s) je bila posneta prehodna funkcija, za F4(s) pa frekvenčna karakteristika:

Ugotovite prenosni funkciji členov F3(s) in F4(s). Izračunajte prenosno funkcijo odprtega regulacijskega kroga Fo(s) in prenosno funkcijo zaključenega regulacijskega kroga H(s). V SIMULINK-u simulirajte odziv sistema na enotino stopnico (x*(s) = 1/s)), če je K1 = 1. Najprej nastavite splošne simulacijske podatke tako, da bosta začetni korak integracije in najdaljši korak integracije izbrana samodejno (auto), potem pa ta parametra nastavite skladno s simulacijskimi priporočili. Komentirajte rezultate in dopolnite predloge.