### GRAVIMETRIJA

1. Pri določevanju fosforja zatehtamo 0,703 g vzorca, ga raztopimo in oborimo fosfat kot     MgNH4PO4.3H2O. Po filtraciji in žarjenju znaša masa oborine 0,432 g (Mg2P2O7). Koliko % P2O5 je v vzorcu?

2. Pri gravimetrični določitvi dobimo iz 0.5724 g vzorca 0,4835 g BaSO4. Izračunajte koncentracijo Ba2+ v vzorcu!

Rez.:49,7%

3. 0,4000 g vzorca, ki vsebuje samo AgCl in AgJ analiziramo in dobimo 0,1888 g Ag. Izračunajte % AgCl v vzorcu!

4. Dodatek dimetilglioksima raztopini nikljevih ionov povzroči nastanek oborine  Ni(HC4H6O2N2)2. To je voluminozna oborina, zato ni primerno delati z oborinami, ki so težje od 175 mg. Magnetna zlitina vsebuje med 24 in 35% Ni. Izračunajte zatehto, pri kateri ta masa oborine ne bo presežena!

5. Koliko AgCl nastane iz 0,4000 g vzorca, ki vsebuje 0,41% (a) KCl, (b) MgCl2?

K=39		Mg=24		Cl=35

6. V raztopini Fe2(SO4)3 določimo železo indirektno tako, da oborimo sulfatne ione z BaCl2. Izračunajte koncentracijo železa v raztopini (g/L), če je bila masa BaSO4 po obarjanju 10 ml raztopine 0,1735 g!

7. Iz 0,872 g vzorca, ki je mešanica NaBr in NaCl smo dobili 1,505 g AgBr. Izračunajte  % sestavo vzorca!

Rez.: wNaBr= 94,6%	wNaCl= 5,4%

8. Izračunajte % Cu2O v vzorcu, če dobimo po raztapljanju 0,8500 g vzorca, oksidaciji in obarjanju s tiosulfatom ter žarenju 0,2500 g Cu(II) oksida!

9. Serijo sulfatnih vzorcev analiziramo z obarjanjem z BaCl2. Vsebnost sulfata v vzorcih variira med 20 in 50 %. Koliko vzorca moramo zatehtati, da bo masa nastale oborine med 0,3 in 0,4 g. Kolikšna bo največja masa oborine, če zatehtamo to količino vzorca?

Rez:  0,3 g oborine: mvz. = 0,617 g maks. masa:  0,825 g

10. Kolikšen volumen 0,04 M BaCl2 potrebujemo za obarjanje SO42- ionov iz 100,0 ml raztopine, v kateri je raztopljen  1g K2SO4.Al(SO4)3.24H2O?

11. Železo v vzorcu, ki vsebuje železov sulfat lahko določimo gravimetrično tako, da oborimo sulfat z barijevimi ioni in tehtamo barijev sulfat. Kolikšen je gravimetrični faktor za to določitev, če izrazimo železo kot železov (II) oksid. Zatehtali smo 2,000 g vzorca, masa oborine je bila tudi 2,000 g. Koliko % FeO je v vzorcu?

12. Zatehtamo 2,0 grama vzorca, ki vsebuje 80% Fe2O3. Koliko ml 0,1 M NH3 potrebujemo za obarjanje Fe kot Fe(OH)3?

13. Pri določevanju fosforja v umetnem gnojilu 0,217 g vzorca razkrojimo s konc. HNO3. Raztopino razredčimo ter oborimo PO43- ione kot (C9H72H3PO4 x 12MoO3. Masa oborine po filtraciji je 0,684 g. Izračunajte  % P2O5 v vzorcu!

14. V vzorcu seruma smo kalcij oborili z amonijevim oksalatom  kot CaC2O4. Oborino smo filtrirali, sprali in raztopili v kislini. Raztopljeni oksalat smo titrirali z 0,001 M KMnO4. Izračunajte koncentracijo kalcija v serumu (mmol/L), če smo analizirali 5,00 ml vzorca in pri titraciji porabili 4,94 ml kalijevega permanganata!

15. 0,6490 g vzorca, ki vsebuje samo K2SO4 (mol. masa 174,27) in (NH4)2SO4 (mol. masa 132,14) raztopimo ter oborimo sulfatne ione  s presežkom reagenta. Oborino (mol. masa 233.3)  filtriramo in žarimo. Masa oborine je 0,977g. Izračunajte % K2SO4 v vzorcu! Kateri reagent smo uporabili za obarjanje? Napišite ustrezno reakcijo!

Rez: w (NH4)2SO4 = 61,3%

16. V vzorcu, ki vsebuje aluminij, titan, cirkonij in primesi, določujemo vsebnost aluminijevega oksida Al2O3. Če aluminij obarjamo kot fosfat (AlPO4), se pri tem soobarjata tudi titanov fosfat (Ti2P2O9) in cirkonijev fosfat (ZrP2O7). Izračunajte % Al2O3, če pri gravimetrični analizi 0,2430 g vzorca dobimo celotno maso fosfatov 0,2512 g in če z nadaljnjimi analizami določimo, da vzorec vsebuje 2,40 % titana in 0,050 % cirkonija.

MAl = 27 g/mol, MP = 31 g/mol, MTi = 47,9 g/mol, MZr = 91,2 g/mol)

17. Imamo mešanico BaCl2 x 2 H2O  in KCl  v neznanem razmerju. Če 1,7839 g vzorca segrevamo 2 uri pri 160 oC, je masa preostanka 1,5623 g. Izračunajte utežne % Ba, K in Cl v vzorcu!