1. vaje, 4.10.2002, GR-VSŠ1
### Kinematika: premo gibanje
1. P 3.1 Avtomobil vozi po avtocesti s stalno hitrostjo 108 km/h. Kolikšno pot prevozi avtomobil v 2 h in kolikšno v 15 s? Koliko minut potrebuje avtomobil za 2700 m dolgo pot? KS 29
2. P 3.2 Kolesar se odpelje proti 70 km oddaljenem kraju. Prvih 45 km prevozi enakomerno v 1,5 h. Preostali del poti prevozi s stalno hitrostjo 20 km/h.
  1. V kolikšnem času kolesar prevozi celotni pot?
  2. Kolikšna je povprečna hitrost kolesarja na tej poti?
  3. Nariši časovni graf hitrosti in iz njega razberi, kolikšno pot prevozi kolesar drugo uro vožnje? KS29
3. P 3.3 Telo se giblje prvih 6 s enakomerno s hitrostjo 18 km/h, nato 4 s miruje, nazadnje pa se 10 s giblje enakomerno s hitrostjo 10 m/s v isti smeri kot na začetku. Nariši časovni graf hitrosti in poti! S kolikšno stalno hitrostjo bi se moralo gibati telo, da bi v istem času (20 s) napravilo enako pot? KS30
4. P 3.10 Vlak odpelje s postaje enakomerno pospešeno in po 750 m vožnje doseže hitrost 54 km/h. V kolikšnem času prevozi to pot? Kolikšen je pospešek vlaka? KS41
5. P 3.11 Mirujoče telo se začne gibati enakomerno pospešeno in v 10 s napravi 120 m dolgo pot. Kolikšen je pospešek telesa? Kolikšno pot napravi telo v 4 s? Kolikšna je tedaj njegova hitrost? KS41
6. P 3.13 Hitrost ladje, ki se giblje enakomerno pospešeno, se v eni minuti poveča od 1 m/s na 10 m/s. Kolikšno pot prevozi ladja v tej minuti in kolikšen je njen pospešek? KS42
7. P 3.14 Hitrost telesa se s časom spreminja tako kot kaže razpredelnica.
t (s)	v (m/s)
0	10
2	14
5	20
10	30

  1. Opiši, kako se telo giblje v prvih desetih sekundah!
  2. Nariši graf hitrosti in zapiši analitični izraz za pospešek!
  3. Iz časovnega grafa hitrosti razberi, kolikšno pot napravi telo v prvih petih sekundah gibanja! KS43
Domače naloge
Tovornjak prevozi razdaljo do Maribora do Ljubljane v 3 urah, če ves čas vozi enakomerno s hitrostjo 50 km/h. Po kolikšnem času prispe v Ljubljano osebni avto, ki vozi enakomerno s hitrostjo 100 km/h, če se v Celju ustavi za pol ure?
3.14 Kako daleč od nas je udarila strela, če zaslišimo grom 1 s (5 s) po blisku? Hitrost zvoka je 340 m/s, hitrost svetlobe 300 000 km/s. ZFPR 1
3.32 Trije smučarski tekači štartajo istočasno na isti progi. Prvi smučar teče enakomerno s hitrostjo 15 km/h in prispe na cilj ob 11. uri. Drugi smučar, ki teče enakomerno s hitrostjo 10 km/h, prispe na cilj ob 13. uri. S kolikšno hitrostjo teče tretji smučar, če ves čas teče enakomerno in prispe na cilj točno opoldne? KS 39

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Kinematika, Statika.

2. vaje, 11.10.2000, GR-VSŠ1
### Kinematika: premo gibanje, prosti pad
P 3.14 Hitrost telesa se s časom spreminja tako kot kaže razpredelnica.
t (s) v (m/s) / 0 10 / 2 14 / 5 20 / 10 30	Opiši, kako se telo giblje v prvih desetih sekundah! / Nariši graf hitrosti in zapiši analitični izraz za pospešek! / Iz časovnega grafa hitrosti razberi, kolikšno pot napravi telo v prvih petih sekundah gibanja!
KS43

1. D 3.15 Avto vozi s hitrostjo 72 km/h proti prehodu za pešce. Na kolikšni razdalji od prehoda mora začeti zavirati, da se ustavi 4 m pred prehodom? Avto zavira enakomerno s pojemkom 4 m/s2. Koliko časa se bo avto ustavljal? 51
2. D 3.52 Kolikšen je najkrajši čas v katerem lahko avtobus prevozi razdaljo med dvema postajama, ki sta med seboj oddaljeni 1 km? Največja dovoljena hitrost avtobusa je 60 km/h, največji dovoljeni pospešek 1,4 m/s2, največji dovoljeni pojemek pa 2,5 m/s2. 50
3. P 3.7 Tovorni vlak vozi s stalno hitrostjo 54 km/h mimo postaje A proti postaji B. V istem trenutku vozi mimo postaje B proti postaji A potniški vlak s stalno hitrostjo 72 km/h. Postaji sta oddaljeni 12,6 km. Kje in kdaj se vlaka srečata? Nalogo reši tudi grafično! KS 33
Na sliki je časovni graf hitrosti za gibanje točkastega telesa. Nariši grafa poti v odvisnosti od časa in pospeška v odvisnosti od časa! Kolikšno pot opravi telo?

1. P 3.18 Telo spustimo z višine 45 m, da prosto pada proti tlem. (Zračni upor zanemarimo!)
  1. Po kolikšnem času in s kakšno hitrostjo pade telo na tla?
  2. Kje se nahaja telo po 1,6 s in kolikšna je tedanj njegova hitrost?
  3. Na kateri višini, merjeno od tal, ima telo hitrost 20 m/s?
  4. kolikšna je hitrost telesa na polovični višini? KS 52
Za doma
3.45 Na sliki so narisani časovni grafi hitrosti treh teles, ki se začnejo istočasno gibati iz koordinatnega izhodišča v smeri pozitivne osi x. a) Katero telo se giblje s stalnim pospeškom oz. Pojemkom? b) Ali katero telo med gibanjem spremeni svojo smer? c) Katero telo je v času T najmanj oddaljeno od koordinatnega izhodišča? č) Ali se katero izmed teles po določenem času vrne v koordinatno izhodišče? d) Katero telo napravi v času 2T najdaljšo in katero najkrajšo pot? Kolikšni sta? Poti izrazi z začetno hitrostjo v0 in časom T. KS 48

1. D 3.12 Hitrost vlaka se vsakih 10 s poveča za 2 m/s. Po kolikšnem času ima vlak hitrost 70 km/h, če je na začetku miroval? Kolikšno pot prevozi vlak v tem času? KS 51
2. D 3.16 Dvigalo doseže po dveh sekundah enakomerno pospešenega gibanja hitrost 1 m/s. Od tega trenutka dalje se giblje enakomerno. Koliko časa potrebuje, da se dvigne na višino 25 m? KS51

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Kinematika, Statika.

3. vaje, okt. 2002, GR-VSŠ1
### Vodoravni met, kroženje
1. P 3.18 Telo spustimo z višine 45 m, da prosto pada proti tlem. (Zračni upor zanemarimo!)
  1. Po kolikšnem času in s kakšno hitrostjo pade telo na tla?
  2. Kje se nahaja telo po 1,6 s in kolikšna je tedanj njegova hitrost?
  3. Na kateri višini, merjeno od tal, ima telo hitrost 20 m/s?
  4. kolikšna je hitrost telesa na polovični višini? KS 52
2. P 4.1 Z 20 m visokega balkona vržemo kamen v vodoravni smeri s hitrostjo 25 m/s.
  1. Kje se nahaja kamen 1 s po metu?
  2. Kako daleč, s kolikšno hitrostjo in pod kolikšnim kotom prileti kamen na tla?
  3. KS 75
Vodoravni met. Smer x enakomerno, smer y prosti pad!
Po 1 s pade v smeri y za 5 m, v smeri x se premakne za 25 m.
Ko pade na tla: vx = 25 m/s, vy =sqrt[2 g h] = 20 m/s. Velikost hitrosti je 32 m/s. Kot glede na podlago je 37,7o.
1. P 4.11 Telo enakomerno kroži. V 1,2 s se zasuka za kot 150o in pri tem opiše 131 cm dolg lok.
  1. Kolikšni sta kotna in obodna hitrost?
  2. Kolikšen je polmer krožnice, po kateri telo kroži? Kolikšen je radialni pospešek telesa?
  3. Kolikšna sta frekvenca in obhodni čas? KS 86
a)  = 2,2 s-1. v = 1,1 m/s. Hitrost izračunamo po v = l/t.
b) lok = kot x radij, sledi r = 50 cm. ar = 2,4 m/s2.
c)  = 0,35 s-1, t0 = 2,86 s.
P 4.15 Zobati kolesi sta povezani z verigo. Premer pogonskega kolesa je 18 cm, premer gnanega kolesa je 8 cm. S kolikšno frekvenco se vrti manjše kolo, če se večje kolo vrti s frekvenco 360 vrtljajev na minuto? S kolikšno hitrostjo se giblje veriga? V kolikšnem času manjše kolo napravi 1000 vrtljajev? Kolikokrat se medtem zavrti večje kolo? KS 90
Zaradi skupne verige mora biti obodna hitrost na obeh kolesih enaka. v1 = v2. Dobimo 2 = r1/ r2 2 = 13,5 s-1. Hitrost verige je 6,8 m/s. Malo kolo naredi 1000 vrtljajev v 74 s. Veliko v tem času naredi 2789,7 radianov = 444 obratov.
P 4.16 Voziček se giblje po vodoravnih tleh enakomerno s hitrostjo 1,5 m/s. Voziček ima štiri enaka kolesa s polmerom 20 cm. S kolikšno frekvenco se vrtijo kolesa? Kolikšen je radialni pospešek točke na obodu kolesa? Koliko obratov napravi kolo v času, v katerem se voziček premakne za 100 m? Kolesa se vrtijo brez podrsavanja!
KS 91
Obodna hitrost je enaka hitrosti vozička. Sledi iz: vvoz = obseg/obhodni čas =  r = vobodna.  = 7,5 s-1. Frekvenca je 1,2 s-1. Ko se premakne za 100 m naredi 79,3 obratov.
Za doma
Geostacionarni sateliti krožijo okoli Zemlje na višini 42.300 km od središča Zemlje. Kolikšna je njihova hitrost?
t0 = 1 dan.  = 7,27 10-5 s-1. Hitrost satelita v =  r = 3076 m/s.

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Kinematika, Statika.

4. vaje, okt. 2002, GR-VSŠ1
### Tlak, sile
Skala v obliki prisekane piramide z osnovno ploskvijo 3 m2 in prostornino 4,5 m3 stoji na ravni podlagi. S kolikšnim tlakom deluje skala na podlago? Gostota skale je 4,8 g/cm3.
Masa skale je 21,6 ton. p = 72,0 kPa.
P 5.17 Izračunaj rezultanto sil: |F1| = 50 N, |F2| = 60 N, |F3|=40 N, ki so narisane na sliki! / F1x = 43,3 N, F1y=25 N, F2x = -42,4 N, F2y = 42,4 N, F3x = -20 N, F3y = -34,6 N. Vsota je (-19,1 N, 32,8 N), velikost 38 N in kot 59,8o. / KS 118

P 5.20 Škripec z maso 0,4 kg je obešen na kavelj na stropu. Po obodu škripca je napeljana lahka vrvica, na kateri sta pritrjeni krogli z masama 2,6 kg in 5,0 kg.
a) S kolikšno silo moramo podpirati težjo kroglo, da krogli mirujeta? Kolikšna je sila v vrvici? S kolikšno silo učinkuje kavelj na kljuko škripca?
b) S kolikšno silo moramo vleči navzdol lažjo kroglo, da tudi v tem primeru uteži mirujeta? Ali se sila na kljuko spremeni? KS 122
Sila je po celi vrvi enako velika! Kavlje na škripec deluje z 56 N.
Če vlešemo deluje kavelj na škripec s 104 N. Vlečemo oz. pritiskamo pa s 24 N.
Za doma
D 5.14 Na klancu z naklonskim kotom 37o miruje predmet z maso 15 kg. Težo predmeta razstavi na komponento, ki je vzporedna s klancem (dinamična komponenta) in na komponento, ki je pravokotna na klanec (statična komponenta)! Kako veliki sta ti komponenti? KS 120
Fd = 90 N, Fs = 120 N.

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Kinematika, Statika.
Računska primera na predavanjih, 30.okt.2002, GR-VSŠ
#### Navori
- KS P 5.33 Na vodoravnih tleh stoji 120 cm visok homogen betonski kvader, ki ima za osnovno ploskev kvadrat s stranico 50 cm. Gostota kvadra je 2,5 g/cm3.
  - S kolikšno silo se moramo vzporedno s tlemi upreti pravokotno na zgornji rob kvadra, da ga prevrnemo?
  - Kako moramo potisniti zgornji rob kvadra, da ga prevrnemo z najmanjšo silo? Kolikšna je ta sila? KS144
1. Sila vzporedna zgornjemu robu kvadra je 1,53 kN.
2. Najmanjša bo, ko bomo potiskali s silo, ki je pravokotna na ročico, to je diagonalo kvadra. Takrat je sila 1,41 kN.
#### Sile pri kroženju, avto v ovinku
Kolikšna je največja hitrost s katero lahko avto pelje skozi vodoravni ovinek s polmerom 30 m, da ne zdrsne? Koeficient lepenja med kolesi in cesto je 0,4. 43DE
Navečja hitrost skozi ovinek je 39,0 km/h.
Kaj pa, če je cestišče nagnjeno za 10o?
Takrat je navečja hitrost skozi ovinek 48.6 km/h.
#### Domača naloga: težišče U profila
Določi težišče U profila, ki je narisan na sliki. a = 5 cm.

Gravitacija
#### Gravitacija

Vsa nebesna opazovanja do Kopernika (vrtimo se okoli Sonca!) in Keplerja lahko strnemo v treh Keplerjevih zakonih:
1. Planet se giblje po elipsi, Sonce je v enem od gorišč elipse.
2. Zveznica med planetom in Soncem opiše v enakih časih enake ploščine.
3. Kvocient kuba velike polosi elipse in kvadrata obhodnega časa je za vse planete enak.
Nekaj zgodovine.
Simulacije gibanja planetov: glej Kvadrakadabra.
Zakaj verjamemo, da Newtonov gravitacijski zakon pravilno opisuje silo med telesi?
- Pojasni vse tri Keplerjeve zakone (te je dobil iz meritev).
- Iz grav. zakona lahko napovemo tire kometov (Halley, še v času Newtona).
- Napovedali so lego novih planetov (Neptun, Pluton), ker se gibanje Urana ni ujemalo z računi po Newtonovem gravitacijskem zakonu.
- Neposreden dokaz: Splošno gravitacijsko konstanto G je izmeril Henry Cavendish s torzijsko tehtnico in tako posredno izmeril maso Zemlje.
Zgledi:
- g(r) okoli Zemlje.
- Sateliti, geostacionarni sateliti.
- Prva in druga kozmična hitrost.
- Plima in oseka.

5. vaje, nov. 2002, GR-VSŠ
### Statika
#### "Dodatne" vaje, 7:15-8:00
D 5.14 Na klancu z naklonskim kotom 37o miruje predmet z maso 15 kg. Težo predmeta razstavi na komponento, ki je vzporedna s klancem (dinamična komponenta) in na komponento, ki je pravokotna na klanec (statična komponenta)! Kako veliki sta ti komponenti? KS 120
Fd = 90 N, Fs = 120 N.
Betonski kvader z maso 200 kg je na sredini pritrjen na gibljiv škripec kakor kaže slika. S kolikšno silo moramo potegniti za vrv, da kvader privzdignemo? Maso škripcev in vrvi lahko zanemarimo.

KS 5.73 Dve enako težki telesi potiskamo po vodoravnih tleh, kot kažejo slike. Telesi se v vseh treh primerih gibljeta enakomerno. Koeficient trenja prvega telesa je kt1, drugega telesa je kt2. KS 137

Razvrsti potisne sile (F1, F2, F3) po velikosti od največje do najmanjše, če je kt1 < kt2!
F1 = mg(kt1 + kt2), F2 = 2mg kt1, F3 = 2mg kt2
5.59 Na mizi leži klada z maso 4 kg. Koeficient lepenja med klado in mizo je 0,3. Na klado sta pritrjeni lahki vrvici, na katerih visita telesi z masama 0,6 kg in 2,4 kg. Kolikšno utež moramo položiti na klado, da miruje? KS 135
Klada miruje, če je masa dodatne uteži najmanj 2 kg.
#### "Redne" vaje, 8:15-9:00
P 5.23 Krogla z maso 2 kg je pritrjena na dve vrvici kot kaže slika. Poševna vrvica oklepa z vodoravnico kot 60o. S kolikšnima silama sta napeti vrvici? Kolikšen kot mora poševna rvica oklepati z vodoravnico, da je sila v vodoravni smeri najmanjša? / KS 126 / |Fposevna| = 23,1 N.

P 5.22 S kolikšno stalno silo moramo pod kotom 30o glede na vodoravna tla potiskati sani z maso 55 kg, da se gibljejo enakomerno? Koeficient trenja med sanmi in tlemi je 0,04. Največ kolikšen kot lahko ta sila oklepa s tlemi, da se sani še gibljejo? KS 125
Sila F = kt Fg/cos - kt sin. Pri kotu 30o je 26 N. Rešitev je smiselna dokler je imenovalec pozitiven. Sledi pogoj max = 87,7o. Pri večjih kotih bi bila sila trenja večja od vodoravne komponente sile s katero potiskamo.
5.74 Zaboja z masama 100 kg in 60 kg sta zvezana s togo vrvjo. Vlečemo ju po vodoravni podlagi, enkrat tako, da vlečemo za lažji zaboj, drugič za težji. Koeficient trenja med zabojema in podlago je 0,1. Določi vlečni sili in sili v vrvicah, če se zaboja v obeh primerih gibljeta enakomerno! KS 137
Vlečna sila je v obeh primerih enaka: F = (m1+m2) kt g, sili v vrvicah sta pa odvisni od tega kateri zaboj vleče vrvica. V enem primeru je Fv = kt m1 g, v drugem pa m1 zamenjamo z m2.
P 5.28 Lahka palica je podprta na četrtini dolžine. Na krajšem koncu palice visi utež z maso 3,6 kg. S kolikšno silo moramo tiščati navpično navzdol daljši konec, da palica miruje v vodoravni legi? KS 140
Zapiši  F v navpični smeri = 0. Ne poznaš sile podpore in sile s katero tiščimo. Zato rabimo še eno enačbi. Ta bo  M na izbrano osišče = 0, če se palica ne vrti. Osišče ponavadi postavimo v prijemališče ene od neznanih sil. Tako dobimo dve enačbi za dve neznani sili in izračunamo F = 12 N.
P 5.29 Na enem koncu 4 m dolge deske z maso 20 kg sedi fant z maso 32 kg, na drugem koncu pa fant z maso 60 kg. Kje mora biti deska podprta, da miruje v vodoravni legi? KS 141
Velikost sile podpore ne poznamo, zato v nejenem prijemališču izbereno os, glede na katero bomo napisali zahtevo  M = 0.
Fg1 (L-x) + Fg (L/2 -x) = x Fg2, kjer je x razdalja do težjega fanta (Fg2). Rezultat: x = 1,5 m.
P 5.31 20 N težka homogena palica je z enim koncem pritrjena na tečaj na stropu, v katerem se lahko vrti brez trenja. S kolikšno silo moramo potegniti v vodoravni smeri spodnji konec palice, da se odkloni za 30o od navpičnice? KS 143
Sile v ležju ne poznamo. Ne velikosti ne njene smeri. Zato vanjo postavimo osišče. Fvlecna = Fg/ 2 tg = 5,8 N.
Za doma
P 5.30 Kolo s polmerom 20 cm je pritrjeno na kolo s polmerom 30 cm. Kolesi sta nasajeni na skupno vodoravno os, okrog katere se lahko vrtita brez trenja. Po obodu koles sta naviti vrvi, na katerih sta pritrjeni uteži. Na vrvi, ki je navita okrog manjšega kolesa, visi utež z maso 45 kg. Kolikšna je masa uteži, ki visi na koncu druge vrvi:
a) če uteži mirujeta,
b) če se uteči gibljeta enakomerno?
KS 142
Odgovora pod a) in b) bosta enaka, ker je vsota navorov enaka nič če telo miruje ali se vrti enakomerno. m2 = 30 kg.
#### Seminar: Kotaljenje
P 4.16 Voziček se giblje po vodoravnih tleh enakomerno s hitrostjo 1,5 m/s. Voziček ima štiri enaka kolesa s polmerom 20 cm. S kolikšno frekvenco se vrtijo kolesa? Kolikšen je radialni pospešek točke na obodu kolesa? Koliko obratov napravi kolo v času, v katerem se voziček premakne za 100 m? Kolesa se vrtijo brez podrsavanja!
KS 91
Obodna hitrost je enaka hitrosti vozička. Sledi iz: vvoz = obseg/obhodni čas =  r = vobodna.  = 7,5 s-1. Frekvenca je 1,2 s-1. Ko se premakne za 100 m naredi 79,3 obratov.
Kje moramo udariti kroglo za biljard, da se bo začela kotaliti in ne bo drsela po gladki podlagi?
Kroglo moramo udariti na višini 7/5 polmera krogle merjeno od tal.

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Kinematika, Statika.

7. vaje, 22. nov. 2002, GR-VSŠ
### 2. Newtonov zakon, sile pri kroženju
#### "Dodatne" vaje, 7:15-8:00
P 5.30 Kolo s polmerom 20 cm je pritrjeno na kolo s polmerom 30 cm. Kolesi sta nasajeni na skupno vodoravno os, okrog katere se lahko vrtita brez trenja. Po obodu koles sta naviti vrvi, na katerih sta pritrjeni uteži. Na vrvi, ki je navita okrog manjšega kolesa, visi utež z maso 45 kg. Kolikšna je masa uteži, ki visi na koncu druge vrvi:
a) če uteži mirujeta,
b) če se uteči gibljeta enakomerno? KS 142
Odgovora pod a) in b) bosta enaka, ker je vsota navorov enaka nič če telo miruje ali se vrti enakomerno. m2 = 30 kg.
P 5.29 Na enem koncu 4 m dolge deske z maso 20 kg sedi fant z maso 32 kg, na drugem koncu pa fant z maso 60 kg. Kje mora biti deska podprta, da miruje v vodoravni legi? KS 141
Velikost sile podpore ne poznamo, zato v njenem prijemališču izbereno os, glede na katero bomo napisali zahtevo  M = 0.
Fg1 (L-x) + Fg (L/2 -x) = x Fg2, kjer je x razdalja do težjega fanta (Fg2). Rezultat: x = 1,5 m.
P 5.31 20 N težka homogena palica je z enim koncem pritrjena na tečaj na stropu, v katerem se lahko vrti brez trenja. S kolikšno silo moramo potegniti v vodoravni smeri spodnji konec palice, da se odkloni za 30o od navpičnice? KS 143
Sile v ležju ne poznamo. Ne velikosti ne njene smeri. Zato vanjo postavimo osišče. Fvlecna = Fg/ 2 tg = 5,8 N.
P 1.13 Na klancu z naklonskim kotom 40o je zaboj z maso 100 kg. Koeficient trenja med zabojem in klancem je 0,2. S kolikšno silo moramo zadrževati zaboj, da drsi navzdol: 18 DE
a) s pospeškom 2 m/s2,
b) enakomerno?
Da drsi pospešeno mora biti sila 290 N, enakomerno 490 N.
#### "Redne" vaje, 8:15-9:00
P 1.5 Sani, ki jih porinemo po vodoravni cesti, se po 5 s ustavijo na razdalji 10 m.
a) Kolikšna je bila začetna hitrost sani? Kolikšen je koeficient trenja med sanmi in cesto?
b) S kolikšno hitrostjo moramo poriniti sani, da med ustavljanjem prevozijo 40 m?
DE 12
Iz kinematike izračunamo pojemek 0,8 m/s2. Povzroča ga sila trenja. Sledi kt = 0,08. Začetna hitrost je 4 m/s.
b) Iz v2 = v02 - 2 a x sledi v0 = 8 m/s.
P 2.1 Na vodoravno ploščo, ki se lahko vrti okrog navpične osi, položimo 15 cm od osi predmet z maso 60 g. Koeficient lepenja med predmetom in ploščo je 0,6. Kolikšna centripetalna sila deluje na telo, ko se plošča vrti enakomerno s frekvenco 0,65 s-1? S kolikšno največjo frekvenco se lahko vrti plošča, da predmet ne zdrsne?
DE 40
Cetripetalna sila je v tem primeru sila lepenja. ar = 2 r = (2 )2 r. Fcp= 0,15 N. Največjo frekvenco določa največja sila lepenja: maks = 1 s-1.
P 2.3 Sedež vrtiljaka visi na 5 m dolgi vrvi, ki je pritrjena na 4 m dolgi vodoravni ročici. S kolikšno kotno hitrostjo se vrti vrtiljak, če vrv oklepa z navpičnico kot 30o? Kolikšna je sila v vrvi? Masa sedeža je 13 kg. DE 41
Rezultanta sile teže in sile v vrvi je centripetalna sila.  = 0,94 s-1. Sila v vrvi je 150 N.
P 2.5 Avtomobil z maso 1,2 t vozi s stalno hitrostjo 45 km/h proti vrhu polkrožnega klanca s polmerom 90 m. S kolikšno silo pritiska cesta v pravokotni smeri na kolesa avtomobila na vrhu klanca? Najmanj kolikšno hitrost bi moral imeti avtomobil, da bi se na vrhu klanca odlepil od ceste (skočil)? DE 44
Na vrhu klanca: Fg - N = m ar. N = 9,9 kN.
Ko avtomobil skoči s ceste je sila podlage N enaka 0. To se zgodi pri hitrosti 30 m/s.
ZFN 5.8 Telo porinemo z začetno hitrostjo 20 m/s v klanec z naklonskim kotom 30o. Po kolikšnem času in s kolikšno hitrostjo se vrne? Koeficient trenja je 0.2. ZFN 50
Ko gre gor je pojemek a = g(ktcos + sin) = 6,73 m/s2. Pot navzgor je 29,7 m v času 3 s.
Pri spuščanju je pospešek 3,27 m/s2. Čas spuščanja je 4,3 s in končna hitrost 14 m/s.
#### Seminar
1. Bungee jumping.
2. Prostornina pri raztezanju žice. Poissonovo število.

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Dinamika, energija.
8. vaje, 29. nov. 2002, GR-VSŠ
### Delo, energija, moč
#### "Dodatne" vaje, 7:15-8:00
Naloge iz prvega kolokvija.
#### "Redne" vaje, 8:15-9:00
P 7.2 Lokomotiva vleče vlak s stalno silo 80 kN po vodoravnem tiru. Vlak se giblje enakomerno s hitrostjo 72 km/h. Kolikšno delo opravi lokomotiva v eni uri? Kolikšna je moč lokomotive? Kolikšno delo opravi v tem času teža vlaka in kolikšno sila trenja?
DE 120
A = F . s = 5,8 GJ. Moč P = A/t = F v = 1,6 MW. Delo sile teže je 0, delo sile trenja je -5,8 GJ.
P 7.4 Črpalka z močjo 20 kW potiska vodo 10 m visoko. V kolikšnem času prečrpa črpalka 40 m3, če je njen izkoristek 65%? DE 121
Izkoristek = koristna moč/vložena moč (npr. električna). Delo A = Fg h = m g h, P = A/t =  P0. t = 5,1 min.
P 7.8 Avtomobil z maso 1,5t pelje s stalno hitrostjo 120 km/h po klancu navzdol. Gibanje avtomobila zavira sila trenja, koeficient trenja je 0,015, in zračni upor, ki pri tej hitrosti znaša 1,8 kN. S kolikšno močjo deluje motor avtomobila, če je strmina klanca 7%? DE 124
Sila s katero mora motor ''vleči'' avto je Fm = 978 N. Moč motorja Pm = Fm . v = 32,6 kW.
P 7.26 Ob jezeru je 15 m visoka skala, s katere vržemo kamen s hitrostjo 20 m/s pod kotom 30o glede na vodoravnico.
a) Kako visoko nad vodno gladino se kamen dvigne?
b) S kolikšno hitrostjo in pod kakšnim kotom kamen pade v vodo?
c) S kolikšno hitrostjo pade kamen v vodo, če metni kot podvojimo?
DE 147
Wk = m v2/2 in Wp = mgh.
Če je delo vseh zunanjih sil enako nič je energija na začetku enaka energiji na koncu. Kamen se dodatno dvigne za 5 m.
Hitrost kamna pri padcu v vodo je 26,5 m/s. Vodoravna komponenta hitrosti je enaka kot na začetku 17,3 m/s, kot glede na vodoravnico 49o.
Če metni kot podvojimo se hitrost s katero pade kamen v vodo ne spremeni. Spremeni se le kot pod katerim pade.
P 7.33 Smučar se spusti z vrha 8 m visokega klanca z naklonskim kotom 15o. Klanec se v vznožju izteče v vodoraven travnik, na katerem je enak sneg kot na klancu. Smučar se na travniku ustavi, ko prevozi 60 m dolgo pot. Kolikšen je koeficient trenja med snegom in smučmi? Kako se koeficient trenja izraža z višino klanca in celotnim vodoravnim premikom smučarja? DE 155
Gledamo začetno in končno stanje. V obeh je kinetična energija enaka 0.
kt = h/L, L je pot po vodoravnem + vodoravni premik po klancu. kt = 0,09.
P 7.37 Ob navpično steno je prislonjena 200 cm dolga homogena letev. Letev izmaknemo iz labilne ravnovesne lege, da začne padati.
a) Kolikšna je kotna hitrost letve pri udarcu ob tla? S kolikšno hitrostjo udari ob tla konec letve?
b) Kolikšna je hitrost težišča letve v trenutku, ko s tlemi oklepa kot 30o?
DE 161
Rotacijska kinetična energija Wr = J 2/2. Vztrajnostni moment palice glede na os okoli katere se letev vrti J = m L2/3.
a)  = 3,87/s, v = 7,75 m/s.
b) Hitrost težišča je 2,74 m/s.
#### Seminar
##### Elektrarne
V Litostroju so za hidroelektrarno Mavrovo v Makedoniji, kjer je padec vode 525 m, izdelali Peltonovo turbino, ki obratuje z močjo 36,5 MW. Kolikšen je izkoristek turbine, če vanjo priteka vsako sekundo 8,0 m3 vode?
P0 = mgh/t = 42,0 MW. Izkoristek 87%.
P 7.15 Električni generator na veter ima veternico s presekom 30 m2. Kolikšno električno moč daje generator pri hitrosti vetra 10 m/s, če izkorišča 10% kinetične energije vetra? Gostota zraka je 1,3 kg/m3.
DE 132
Aelektr =  Wk. Moč generatorja je P = 2,0 kW.

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Dinamika, energija.

9. vaje, 6. dec. 2002, GR-VSŠ
### Delo, energija, moč
#### "Dodatne" vaje, 7:15-8:00
P 7.8 Avtomobil z maso 1,5t pelje s stalno hitrostjo 120 km/h po klancu navzdol. Gibanje avtomobila zavira sila trenja, koeficient trenja je 0,015, in zračni upor, ki pri tej hitrosti znaša 1,8 kN. S kolikšno močjo deluje motor avtomobila, če je strmina klanca 7%?
DE 124
Sila s katero mora motor ''vleči'' avto je Fm = 978 N. Moč motorja Pm = Fm . v = 32,6 kW.
P 7.41 Na tetivo loka položimo 70-gramsko puščico. Tetivo potegnemo za 40 cm s povprečno silo 150 N. Za koliko se pri tem poveča prožnostna energija loka? Kako visoko odleti puščica, če jo izstrelimo navpično navzgor? Izgube zanemarimo.
DE 178
Prožnostna energija se poveča za delo, ki ga opravimo pri napenjanju = 60 J. Puščica se dvigne na višino 86 m.
P 7.33 Smučar se spusti z vrha 8 m visokega klanca z naklonskim kotom 15o. Klanec se v vznožju izteče v vodoraven travnik, na katerem je enak sneg kot na klancu. Smučar se na travniku ustavi, ko prevozi 60 m dolgo pot. Kolikšen je koeficient trenja med snegom in smučmi? Kako se koeficient trenja izraža z višino klanca in celotnim vodoravnim premikom smučarja? DE 155
Gledamo začetno in končno stanje. V obeh je kinetična energija enaka 0.
kt = h/L, L je pot po vodoravnem + vodoravni premik po klancu. kt = 0,09.
Ogled prvega kolokvija.
#### "Redne" vaje, 8:15-9:00
P 7.37 Ob navpično steno je prislonjena 200 cm dolga homogena letev. Letev izmaknemo iz labilne ravnovesne lege, da začne padati.
a) Kolikšna je kotna hitrost letve pri udarcu ob tla? S kolikšno hitrostjo udari ob tla konec letve?
b) Kolikšna je hitrost težišča letve v trenutku, ko s tlemi oklepa kot 30o? DE 161
Rotacijska kinetična energija Wr = J 2/2. Vztrajnostni moment palice glede na os okoli katere se letev vrti J = m L2/3.
a)  = 3,87/s, v = 7,75 m/s.
b) Hitrost težišča je 2,74 m/s.
P 1.13 Na kljuko na stropu pritrdimo 350 cm dolgo žico in nanjo obesimo utež z maso 240 dag. Presek žice je 1,00 mm2, prožnostni modul 120 GPa.
a) Koliko zunanjih sil deluje na žico?
b) Kako je obremenjena žica? Kolikšna sta notranja sila in napetost v žici?
c) Za koliko je žica raztegnjena? Kolikšna je dolžina obremenjene žice?
č) Kolikšen je relativni raztezek žice?
d) Za koliko milimetrov in za koliko odstotkov je raztegnjena zgornja polovica žice?
e) Ali se pri deformaciji žice spremeni njen presek? ZST 31
Sile na žico: lastna teža, sila s katero spodnji konec vleče navdol (teža uteži 24 N) in zgoraj sila kljuke. Sila kljuke je 24 N plus sila teže žice, ki jo zanemarimo. Žica je obremenjena na nateg. Notranja sila v žici je v vsakem preseku enaka 24 N. Napetost v žici je  = 24 N/S = 24 MPa. Raztezek iz Hookovega zakona: F/S = E  l /l,  l = 0,7 mm. Relativni raztezek žice je 2. 10-4 = 0,02%. Ni odvisen od dolžine žice! (Glej Hookov zakon.) Ko se žica raztegne se njen presek nekoliko zmanjša:  r/r =   l/l,  je Poissonovo število, za aluminij 0,34, za gumo 0,48. Sprememba prostornine je:  V/V = (1-2 )F/(ES). Sila F je pozitivna, če žico raztegujemo, takrat se prostornina poveča in negativna, ko stiskamo, prostornina se v tem primeru zmanjša. Vidimo, da se za  = 0,5 prostornina ne bi spremenila. Tako se približno obnaša guma.
ZST P 1.18 V posodi, ki jo zapira gibljiv bat, je živo srebro. Na bat začne učinkovati tolikšna sila, da se tlak v živem srebru poveča za 270 bar. Za koliko odstotkov se pri tem spremeni gostota živega srebra? Stisljivost živega srebra je 3,7 . 10-11 Pa-1.
ZST 37
Relativna sprememba prostornine tekočine je premo sorazmerna s spremembo tlaka  V / V = -   p.
Vnova = V0 - V0   p
mnova = m0
nova = 0/(1 -   p). Gostota se poveča za 0,1%
P 2.2 Zračni tlak na gladini jezera je 1 bar.
a) Kolikšen je tlak 4 m pod gladino?
b) V kolikšni globini je težni tlak enak 1,0 bar?
c) Kolikšen je tlak na globini 100 m? ZST 50
Tlak na globini h je vsota zračnega tlaka in težnega tlaka ( g h).
V globini 4 m je tlak 1,4 bar. Težni tlak je 1 bar v globini 10 m. V globini 100 m je tlak 11 bar. Seminar
Ozračje
D 2.8 S kolikšno silo pritiska zrak od zgoraj na 40 m dolgo in 25 m široko vodoravno streho hiše? ZST 74
F = p S = 100 MN. Z enako silo pritiska tudi zrak na podstrešju streho navzven. Če zunaj piha veter, je tam tlak manjši (Bernoulijeva enačba, zunanji zrak ima hitrost) in zato veter ``dviga'' strehe.
Kolikšno spremembo višine stolpca Hg pokaže zaprt živosrebrni manometer, če se dvignemo za 10 m? Hg = 13600 kg/m3, zrak = 1,29 kg/m3
Višina stolpca v barometu se spremeni za 0,95 mm.
Do kolikšne višine bi segalo ozračje, če se gostota zraka z višino ne bi spreminjala?  =1,29 kg/m3, p0 = 1013 mbar.
p0 =  g h. Sledi h = 8,013 km.
Kako bi se višino spreminjal tlak v ozračju, če bi imel zrak povsod enako temperaturo?
p = p0 e-z/z0, z0 = 8,013 km.

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Dinamika, energija ali Zgradba snovi, tekočine.

10. vaje, 13. dec. 2002, GR-VSŠ
### Tlak, vzgon
#### "Dodatne" vaje, 7:15-8:00
P 2.5 V posodo z vodo je potopljena cev, polna vode, ki jo na drugem koncu zapira ventil. Zračni tlak na gladini vode v posodi je 1,0 bar. Kolikšni so tlaki v točkah A, B in C (h1 = 2 m, h2 = 3 m)? Na katerem mestu v desnem kraku cevi je tlak enak zračnemu tlaku? Kaj se zgodi s temi tlaki, če ventil odpremo? / ZST 53 / p1 = pA = p0. p3 = pB = 0,8 bar. pC = 1,1 bar. Ko ventil odpremo, deluje cev kot natega. Tlaki se zmanjšajo.

P 2.7 V 200 cm visoki valjasti posodi je metan z gostoto 1,32 kg/m3. Tlak na dnu posode je 2,15 bar. Kolikšen je tlak plina na vrhu posode? Predpostavljamo, da ima plin v posodi povsod enako gostoto. g = 9,81 m/s2. ZST 55
 p =  g h.
Tlak na vrhu posode je manjši za 0,00026 bar. Zato pri običajni natančnosti vzamemo, da plin pritiska na vse stene posode z enakim tlakom.
P 2.3 V kolikšni globini je tlak v vodi dvakrat večji kot v globini 5,0 m? Zračni tlak na gladini je 1,0 bar. ZST 51
V globini 20 m.
ZST P 1.18 V posodi, ki jo zapira gibljiv bat, je živo srebro. Na bat začne učinkovati tolikšna sila, da se tlak v živem srebru poveča za 270 bar. Za koliko odstotkov se pri tem spremeni gostota živega srebra? Stisljivost živega srebra je 3,7 . 10-11 Pa-1.
ZST 37
Relativna sprememba prostornine tekočine je premo sorazmerna s spremembo tlaka  V / V = -   p.
Vnova = V0 - V0   p
mnova = m0
nova = 0/(1 -   p). Gostota se poveča za 0,1%
2.11. V pokončno valjasto posodo s presekom 100 cm3 nalijemo 10 l olja, ki ima specifično težo 8,0 N/l. Zračni tlak je 1010 mbar. Kolikšen je tlak olja na polovični globini? Za koliko se poveča sila na dno posode? ZST 67

Tlak na polovični globini je 1,05 105 N/m2. Sila na dno posode se poveča za 80 N.
#### "Redne" vaje, 8:15-9:00
P 1.13 Na kljuko na stropu pritrdimo 350 cm dolgo žico in nanjo obesimo utež z maso 240 dag. Presek žice je 1,00 mm2, prožnostni modul 120 GPa.
a) Koliko zunanjih sil deluje na žico?
b) Kako je obremenjena žica? Kolikšna sta notranja sila in napetost v žici?
c) Za koliko je žica raztegnjena? Kolikšna je dolžina obremenjene žice?
č) Kolikšen je relativni raztezek žice?
d) Za koliko milimetrov in za koliko odstotkov je raztegnjena zgornja polovica žice?
e) Ali se pri deformaciji žice spremeni njen presek? ZST 31
Sile na žico: lastna teža, sila s katero spodnji konec vleče navdol (teža uteži 24 N) in zgoraj sila kljuke. Sila kljuke je 24 N plus sila teže žice, ki jo zanemarimo. Žica je obremenjena na nateg. Notranja sila v žici je v vsakem preseku enaka 24 N. Napetost v žici je  = 24 N/S = 24 MPa. Raztezek iz Hookovega zakona: F/S = E  l /l,  l = 0,7 mm. Relativni raztezek žice je 2. 10-4 = 0,02%. Ni odvisen od dolžine žice! (Glej Hookov zakon.) Ko se žica raztegne se njen presek nekoliko zmanjša:  r/r =   l/l,  je Poissonovo število, za aluminij 0,34, za gumo 0,48. Sprememba prostornine je:  V/V = (1-2 )F/(ES). Sila F je pozitivna, če žico raztegujemo, takrat se prostornina poveča in negativna, ko stiskamo, prostornina se v tem primeru zmanjša. Vidimo, da se za  = 0,5 prostornina ne bi spremenila. Tako se približno obnaša guma.
P 2.10 Na posodo s plinom je priključen odprt živosrebrni manometer. Gladina živega srebra v priključenem kraku je 305 mm nad gladino živega srebra v odprtem kraku manometra. Kolikšen je tlak plina v posodi? Zračni tlak v okolici posode je 1025 mbar. Gostota živega srebra je 13,55 kg/dm3. ZST 58
Tlak plina v posodi je 620 mbar.
P 2.11 Tlak plina v zaprti posodi merimo z zaprtim živosrebrnim manometrom. Kolikšen tlak ima plin, če manometer kaže višinsko razliko 1211 mm? Druge podatke vzemi iz prejšnjega primera. Kakšen je vpliv okolnega zraka na višinsko razliko, ki jo kaže manometer? Izmerjeni tlak plina izrazi tudi v torr-ih. ZST 59
V zaprtem kraku manometra je vakuum. Okoliški zrak ne vpliva na višino stolpca. Tlak merjen v enotah torr je kar enak višinski razliki stolpcev živega srebra. p = 1211 torr = 1610 mbar = 1610 hPa (hektoPascal, 100 Pascal-ov). Pozor!! Pri odprtem živosrebrnem manometru je treba upoštevati še zračni tlak.
P 2.21 Aluminijevo kroglo s premerom 70 mm potopimo do polovice v živo srebro. S kolikšno silo deluje na kroglo živo srebro in s kolikšno roka, če krogla miruje? Gostota aluminija je 2,7 kg/dm3, gostota živega srebra 13,6 kg/dm3. ZST 81
Sila vzgona je nasprotno enaka teži izpodrinjene tekočine. Fv = 12,2 N. Navzdol deluje teža krogle in roka. Sila roke je 7,3 N.
ZST P 2.24 Prosti konec vrvice, na kateri visi bakrena krogla, pritrdimo na silomer. Silomer pokaže silo 10,10 N. Ko kroglo potopimo v vodo, silomer kaže silo 8,97 N. Kolikšna je gostota bakra? ZST 83
Silomer kaže silo, ki vleče navzdol njegovo kljuko. V zraku je sila na kljuko enaka teži krogle: F1 = Fg. V vodi je F2 + Fv = Fg. Sili F2 pravimo tudi navidezna teža telesa. Iz prve enačbe dobimo maso krogle, iz druge še prostornino krogle.  = m/V = 0', F1/(F1 - F2) = 8,94 kg/dm3. 0 je gostota vode.
#### Seminar, 9:15-10:00
##### Sila na jez, energija
P 2.18. 6 m široko in 5 m globoko pravokotno korito zapira navpična zapornica. Za koliko se poveča sila na zapornico, če korito na eni strani do vrha napolnimo z vodo?
ZST 66

Tlak na zapornico narašča linearno z globino. Ker je širina zapornice konstantna lahko računamo s povprečnim tlakom, ki znaša 0,25 bar. Sila je potem 7,5.105 N.
P 1.5. V naših krajih stoji Sonce najviše meseca junija, ko je opoldanska višina Sonca okoli 68o.
a) Kolikšen toplotni tok pada tedaj na 20 m dolgo in 8 m široko vodoravno streho? Gostota sončnega toka je 0,8 kW/m2.
b) Koliko toplote prejmejo v eni uri sončni kolektorji, s katerimi je pokrita cela streha, če je izkoristek kolektorjev 40 %?
c) V kolektorje priteka voda s temperaturo 15oC. Kolikšen mora biti prostorninski pretok vode, da iz kolektorjev odteka voda s temperaturo 60oC? T 17
P = j S cos = 120 kW.  je kot med pravokotnico na površino in smerjo žarkov  = 90o - 68o.
Q =  P t = 173 MJ.
 P t = m cp  T. m/t = 0,25 kg/s.
P 1.6. Skozi šobo oljnega gorilca s presekom 2,O mm2 teče olje s hitrostjo 50 cm/s. Na izhodu iz šobe olje gori. Kolikšna je moč gorilca? Gostota olja je 0,8 kg/dm3, specifična sežigna toplota 40 MJ/kg. T 17
Q = P t = m qs. Enačbo delimo s časom in dobimo P = m gs = 32 kW.

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Dinamika, energija, ali Zgradba snovi, tekočine.

11. vaje, 20. dec. 2002, GR-VSŠ
### Vzgon, temperaturno raztezanje, toplota
#### "Dodatne" vaje, 7:15-8:00
Na navpično steno je vrtljivo pritrjen 2,5 m dolg drog z maso 6 kg. Drog drži v legi, kot je narisano na sliki, vodoravna jeklena žica. Na koncu droga je pritrjena druga žica, na kateri je obešena kocka z robom 20 cm in gostoto 2,6 g/cm3. Kocka je v celoti potopljena v vodo. / S kolikšno silo pritiska voda na kocko? / Kolikšna je sila z žici, na kateri je obešena kocka? / Kolikšna je sila v vodoravni vrvici, ki drži drog?

ZST P 2.29 Na obeh straneh zataljena steklena cevka s stalnim presekom, v kateri je malo živega srebra, nam služi kot preprost areometer. Cevko najprej potopimo v vodo, kjer plava pokonci potopljena za 10,0 cm. Ko cevko potopimo v alkohol, se potopi za 2,5 cm globje. Kolikšna je gostota alkohola? ZST 95
Areometer je priprava za neposredno merjenje gostote kapljevine. Gosotoa alkohola je 0,80 kg/dm3.
T P 1.4. Kolikšen toplotni tok pada na 1 km2 morske gladine na ekvatorju? Koliko toplote prinesejo sončni žarki v eni uri? Predpostavimo, da so sončni žarki pravokotni na morsko gladino. Gostota sončnega toka je 1,O kW/m2. Koliko ton rjavega premoga s specifično sežigno toploto 12 MJ/kg odda pri gorenju enako množino toplote?
T 16
P = j S = 1,0 GW. Toplota Q = P t = 1,0 GWh.
Premog: Q = m qs. Masa premoga je 300 ton.
1. Na vodi plava 10 cm debela lesena plošča z gostoto 0,6 kg/dm3. Osnovna ploskev plošče je kvadrat s stranico 60 cm.
  1. Kolikšen vzgon deluje na ploščo? Koliko centimetrov plošče gleda iz vode?
  2. Za koliko se plošča potopi, če na sredino plošče položimo utež z maso 3,6 kg?
  3. Ali lahko ta plošča (brez uteži) nosi 10-kilogramsko deklico?
Sila vzgona je 216 N. Iz vode gleda 4,0 cm plošče.
Ko dodamo utež se plošča potopi še za 1,0 cm.
Plošča z deklico ne potone, iz vode jo gleda še 1,2 cm.
#### "Redne" vaje, 8:15-9:00
P 2.38. 1500,0 mm dolgo palico iz cinka segrejemo od 5,0oC na 65,0oC. Dolžinska razteznost cinka je 3,00. 10-5/K.
a) Kolikšen je relativni raztezek palice? Za koliko odstotkov se podaljša palica?
b) Kolikšen je raztezek palice? Kako dolga je palica po segrevanju?
c) Za koliko odstotkov in koliko milimetrov se pri segrevanju raztegne tretjina palice?
T 78

 l =  l Delta T. Relativni raztezek je  l/l = 1,8. 10-3 = 0,18%.
Absolutni raztezek je 2,7 mm, nova dolžina 1502,7 mm.
Tretjina palice je raztegne za enak odstotek kot cela palica. Absolutni raztezek tretjine palice pa znaša tretjino absolutnega raztezka palice.
P 3.6. V loncu s toplotno kapaciteto 600 J/K sta dva litra vode s temperaturo 10oC. Lonec postavimo na prižgano grelno ploščo električnega štedilnika, v kateri je vgrajen grelec z močjo 2,0 kW. Čez pet minut ima voda temperaturo 60oC. Kolikšna je toplotna kapaciteta lonca z vodo? Koliko odstotkov sproščene toplote se je porabilo za segrevanje vode in lonca? T 113

Toplotna kapaciteta vode je Cv = mv cp = 8,4 kJ/K. Toplotna kapaciteta lonca z vodo je vsota obeh toplotnih kapacitet C = 9 kJ/K. Za segrevanje sta porabila: Qsegr = C  T = 450 kJ.
V 5 minutah je grelec oddal Qgrelec = P t = 600 kJ energije. Za segrevanje se je porabilo 450/600 = 75% sproščene toplote.
P 3.13 Kovinska kroglica z maso 25 g leti v vodoravni smeri s hitrostjo 350 m/s proti pritrjeni deski. Kroglica desko prebije in iz nje izstopi s hitrostjo 100 m/s. Za koliko se pri tem poveča notranja energija kroglice in deske? Za koliko se kroglica segreje, če prevzame polovico izgubljene mehanske energije? Specifična toplota kroglice je 450 J/kgK. T 120
Kinetična energija kroglice se zmanjša za 1,4 kJ. Za toliko se poveča notranja energija deske in kroglice.
Polovico tega prevzame kroglica, zato se segreje: 0,7 kJ = m cp  T. Sledi  T = 63 K.
T P 3.22. V kalorimeterski posodi je 200 g vode s temperaturo 17,3o C. V posodo dolijemo še 200 g vode s temperaturo 50,5o C in vodo premešamo z mešalom. Ko se vzpostavi temperaturno ravnovesje, ima voda temperaturo 33,2o C. Izračunaj toplotno kapaciteto kalorimetra! T 136
Kalorimeter: posoda z vodo, termometer, mešalo in izolacijsko ohišje.
Toplotna kapaciteta kalorimetra je 74,0 J/K
V kalorimetru s toplotno kapaciteto 50 J/K imamo vodo z maso 2 kg in temperaturo 10oC. Vanjo spustimo kovino z maso 2 kg in temperaturo 200oC. Kolikšna je specifična toplota kovine, če se v kalorimetru vzpostavi ravnovesna temperatura 20,6oC? Izmenjavo toplote z okolico zanemarimo.
Specifična toplotna kovine je 250 J/kgK.
#### Seminar, 9:15-10:00
##### Moč gorilca, napetost zaradi termičnega raztezanja
P 1.6. Skozi šobo oljnega gorilca s presekom 2,O mm2 teče olje s hitrostjo 50 cm/s. Na izhodu iz šobe olje gori. Kolikšna je moč gorilca? Gostota olja je 0,8 kg/dm3, specifična sežigna toplota 40 MJ/kg. T 17
Q = P t = m qs. Enačbo delimo s časom in dobimo P = m gs = 32 kW.
P 2.40. 4,5 m dolg jeklen drog se pri temperaturi 20oC ravno prilega med betonska tla in strop. Na začetku strop ne pritiska na drog z nobeno silo. Med požarom se drog segreje na temperaturo 170oC, razdalja med stropom in tlemi pa se pri tem ne spremeni. Kolikšna napetost se med segrevanjem pojavi v drogu? S kolikšno silo tišči strop na drog? Presek droga je 10 cm2, prožnostni modul E = 200 GPa, dolžinska razteznost pa 1,2. 10-5/K. T 80
Palica bi se rada raztegnila za  l =  l  T, pa se ne more, ker je stisnjena med strop in tla. Zato se po Hookovem zakonu ``skrči'', oz. se v njej pojavi napetost, ki jo stiska med strop in tla:  l / l = (1/E) (F/S). Temperaturni raztezek mora biti enak skrčku zaradi napetosti, dobimo F/S = 360 MPa in F = 360 kN.

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Dinamika, energija, ali Zgradba snovi, tekočine.

12. vaje, 10. jan. 2003, GR-VSŠ
### Toplota, prevajanje toplote
#### "Dodatne" vaje, 7:15-8:00
T P 3.22. V kalorimeterski posodi je 200 g vode s temperaturo 17,3o C. V posodo dolijemo še 200 g vode s temperaturo 50,5o C in vodo premešamo z mešalom. Ko se vzpostavi temperaturno ravnovesje, ima voda temperaturo 33,2o C. Izračunaj toplotno kapaciteto kalorimetra!
Kalorimeter: posoda z vodo, termometer, mešalo in izolacijsko ohišje.
Toplotna kapaciteta kalorimetra je 74,0 J/K
1. Jekleno kroglico spustimo z višine 2 m. Po odboju od tal doseže višino 1,5 m. Kolikšen del mehanske energije kroglice se je pri neprožnem trku ob tla spremenil v notranjo energijo kroglice in tal? Za koliko se kroglica ogreje po trku, če prezame četrtino izgubljene mehanske energije? Specifična tolpota kroglice je 460 J/kgK.
2. S kolikšno močjo dela motor avtomobila, ki vozi s stalno hitrostjo v 8% klanec, če porabi 200 g goriva na minuto in je izkoristek motorja 27%? V kolikšnem času pripelje avtomobil na vrh klanca, če je klanec dolg 2 km? Sili zračnega upora in trenja znašata skupaj 1200 N, specifična sežigna toplota goriva je 45 MJ/kg in masa vozila 750 kg.
Sprosti se Q = 9 MJ toplote na minuto. Amotorja=  Q = 2,43 MJ na minuto, sledi Pmotorja = 40,5 kW.
Klanec  = 4,6o, Fdinamična = 598 N, Fmotorja = 1798 N. Hitrost avtomobila je 22,5 m/s, na vrh klanca pripelje v 88,8 s.
T D 3.7 V pretočni bojler priteka voda s temperaturo 15o C, odteka pa voda s temperaturo 50o C. Prostorninski tok vode je 2 dl/s. Kolikšna je moč grelca v bojlerju, če se za segrevanje vode porabi 90% toplote, ki jo odda grelec? T 113
#### "Redne" vaje, 8:15-9:00
P 4.3. Soba ima 15 m2 veliko in 40 cm debelo zunanjo steno. Povprečna toplotna prevodnost stene je 0,48 W/mK. Tla, strop in ostale stene sobe mejijo na enako tople prostore. Zrak v sobi ogreva radiator, ki oddaja stalen toplotni tok 450 W. Kolikšna je temperatura zraka v sobi, če je zunanja temperatura zraka -10oC? Kolikšen toplotni tok odteka iz sobe skozi 1 m2 zunanje stene? V kolikšnem času uide iz sobe 1 kWh toplote? T 175
Ko se temperatura v sobi ustali je toplotni tok skozi stene (izguba) enak toploti, ki jo oddaja radiator. Stalno temperaturo v sobi dololočimo torej iz: P = 450 W =  S  T/d. S = 15 m2. Sledi  T = 25 K. V sobi je torej 15oC.
Toplotni tok skozi S = 1 m2 stene je P = 30 W, j = 30 W/m2.
Iz sobe oddteka P = 0,450 kW. Q = P t. Sledi t = 2,2 ure za Q = 1 kWh.
P 4.5. 20 cm debela stena iz plinobetona ima površino 14,6 m2 in toplotno prevodnost 0,12 W/mK. Na zunanji strani stene je nalepljena 5 cm debela plast stiropora s toplotno prevodnostjo 0,04 W/mK.
a) Kolikšen toplotni tok teče skozi sestavljeno steno, če je notranja temperatura stene 17oC, zunanja pa -5oC?
b) Kolikšna je temperatura na stiku betona in stiropora? Nariši potek temperature v steni!
 T = 22 K. Toplotni tok skozi več zaporednih plasti računamo s toplotnim uporom: P =  T/R, R = R1 + R2. R1 = d1/(1 S) = 0,11 K/W. R2 = 0,09 K/W. Sledi P = 110 W.
Ta toplotni tok teče skozi prvo in drugo plast. Tako lahko izračunamo tamperaturo na stiku med plastema: P = 1 S T1/d1, Sledi  T1 = 12 K.
Na stiku je temperatura 17o - 12o = 5oC. V obeh plasteh se temperatura spreminja linearno.
S kako debelo plastjo stiropora  = 0,04 W/mK moramo obložiti opečnat zid z debelino 29 cm in toplotno prevodnostjo = 0,56 W/mK, da je K-faktor obloženega zidu manjši od predpisane vrednosti K= 0,4 W/m2K? Prestopni koeficient na notranji strani zidu je n= 8 W/m2K, na zunanji pa z= 25 W/m2K.
K-faktor = P/(S T).  T je temperaturna razlika med temperaturama zraka v prosturu in zunaj.
Termična mejna plast, nekaj cm zraka ob steni, stena je toplejša oz. hladnejša od zraka v prostoru.
Def: Gostota topl. toka, ki s stene prestopa na zrak je P/S =  (Tstene - Tzraka). To je Newtonova enačba,  je prestopni koeficient.
1/K = 1/n + d1/1 + d2/2 + 1/z
d1 = 7,3 cm.
#### Seminar, 9:15-10:00
##### Plinska enačba
T P 2.23 Ko se temperatura plina v jeklenki zniža za 30o C, se tlak plina, ki ga kaže priključeni manometer, zmanjša od 43 bar na 39 bar. Zračni tlak v okolici jeklenke je 1 bar. Kolikšni sta začetna in končna temperatura plina? T 51
Manometer na jeklenki kaže nadtlak, to je razliko med tlakom plina v jeklenki in zračnim tlakom v okolici.
Izohorna sprememba. Začetna temperatura plina v jeklenki je 57o C, končna pa 27o C.
T P 2.24 V cilindru z batom je 3,7 g vodne pare s temperaturo 200o C in tlakom 16 bar. Para se pri stalni temperaturi razpne in pri tem odrine bat za toliko, da se ji prostornina 8-krat poveča. Izračunaj tlak in gostoto pare po razpenjanju! Nariši grafe p(V), p(T) in V(T), ki ponazarjajo to plinsko spremembo! T 52
Izotermna sprememba. Tlak pare po razpenjanju je 2,0 bar, gostota pa 0,93 g/dm3.
V jeklenki s prostornino 40 l je kisik, ki ima pri temperaturi 20oC tlak 95 bar. Jeklenko odpremo in iz nje spustimo toliko kisika, da se tlak zniža na 5 bar. Pri tem se kisik, ki je ostal v jeklenki, ohladi na -15oC. Koliko gramov kisika smo spustili iz jeklenke? Kilomolska masa kisika je 32 kg.
Iz jeklenke smo izpustili 4700 g kisika.

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Dinamika, energija, ali Zgradba snovi, tekočine.

13. vaje, 17. jan. 2003, GR-VSŠ
### Plinska enačba, vlažnost
#### "Dodatne" vaje, 7:15-8:00
T D 3.7 V pretočni bojler priteka voda s temperaturo 15o C, odteka pa voda s temperaturo 50o C. Prostorninski tok vode je 2 dl/s. Kolikšna je moč grelca v bojlerju, če se za segrevanje vode porabi 90% toplote, ki jo odda grelec? T 133
#### "Redne" vaje, 8:15-9:00
T P 5.14. Kolikšno največjo maso vode lahko vsebuje 5 m3 zraka s temperaturo 35o C? Kolikšna je tedaj absolutna vlažnost zraka? Nasičen parni tlak vode pri temperaturi 35o C je 5810 Pa. T 210
Zrak vsebuje največ vlage, če je nasičeno vlažen. Takrat je v 5 m3 zraka 205 g vode.
Absolutna vlažnost je (iz plinske enačbe ali gostota) an = 41 g/m3.
Koliko gramov vodne pare je v 1 m3 vlažnega zraka, če se šipa orosi pri 13oC? Tlak nasičene vodne pare pri 13oC je 10 torr.
1 torr = težni tlak 1 mm visokega stolpca živega srebra = 133,322 Pa. Delni parni tlak je torej 1333,2 Pa. Iz plinske enačbe izračunamo mvodne pare = 10 g.
Posodo z 1 kg vode postavimo v sobo s prostornino 60 m3. Kolikšna je relativna vlažnost v sobi, ko vsa voda izhlapi iz se pri 20oC vzpostavi ravnovesje? Nasičen parni tlak vode pri 20oC je 2330 Pa.
Iz plinske enačbe izračunamo delni tlak vodne pare p = 2256 Pa. Relativna vlažnost = delni tlak/nasičeni parni tlak = 97% v našem primeru.
#### Seminar, 9:15-10:00
##### Zaključek

P x.y je številka naloge iz knjige H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami; Dinamika, energija, ali Zgradba snovi, tekočine.