## Slide 1: Protokoli v računalniškem komuniciranju
TCP,
IP,
nivojski model,
paket informacij.

## Slide 2: Protokoli - uvod
Protokol je
pravilo ali zbirka pravil, ki določajo načine transporta sporočil po računalniškem omrežju in
urejajo razumevanje teh sporočil.

## Slide 3: Protokoli - uvod
Različni tipi računalnikov lahko sodelujejo v omrežnem prometu le, če se “pogovarjajo” v istem “jeziku”.
Različne aplikacije si lahko izmenjujejo podatke le, če se enako zavedajo njihove strukture in pomena.
Različna omrežja lahko sodelujejo v skupnem prometu le, če enako razumejo omrežne naslove, strukturo podatkov in “navodila za dostavo”.

## Slide 4: Protokoli - uvod
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), namenjen delovanju elektronske pošte,
FTP (File Transfer Protocol), namenjen prenosu datotek,
HTTP (Hypertext Transfer Protocol), namenjen prenosu informacij v WWW...
Aplikacije in orodja v Internetu uporabljajo različne protokole. Nekateri so:

## Slide 5: Protokoli - uvod
Protokoli niso programi, ampak dogovori o delovanju programov!
V pogovornem jeziku rečemo, da protokol opravlja neko delo, “dela to ali ono”.
V resnici protokol le postavlja pravila in omejitve delovanja programski opremi.

## Slide 6: TCP/IP
  delijo sporočila v omrežju na manjše enote, ki jih lahko omrežje učinkovito prenaša,
  računalnikom, namenjenim delovanju omrežja sporočajo cilj prenosa,
  preverjajo prispetje podatkov in jih
  pretvarjajo v izvorno obliko.
TCP/IP družina protokolov, na katerih temelji Internet. Protokoli te družine

## Slide 7: IP
IP ( Internet Protocol, Internetov protokol)
  razdeli sporočilo na pakete,
  opremi vsak paket z informacijami, ki so potrebne, da bo paket prišel k naslovniku (naslov naslovnika, velikost paketa ipd.).

## Slide 8: IP
IP se ukvarja pakiranjem podatkov v obliko, razumljivo ciljnim aplikacijam.
IP se ne ukvarja s prenosom podatkov.

## Slide 9: TCP
  usmerja pot paketov po omrežju,
  preverja uspešnost prenosa,
  spoji prenesene pakete v izvorno obliko.
TCP (Transmission Control Protocol, Protokol nadzora prenosa)

## Slide 10: TCP
TCP se zaveda pravega zaporedja paketov glede na izvorno sporočilo.
TCP preverja, če so na cilju podatki v paketih nepoškodovani, sicer od pošiljatelja zahteva ponovni prenos paketa.
TCP ves čas prenosa vzdržuje povezavo med partnerjema v komunikaciji, vendar na način, ki omogoča, da je komunikacijski kanal sproščen, kadar se sporočila ne prenašajo.

## Slide 11: Nivojski (referenčni) model Interneta
Rešitev: Aplikacije in omrežna infrastruktura morajo biti popolnoma ločeni. Transportni protokoli ne smejo biti vezani na značilnosti in zahteve posameznih aplikacij.
Problem: Internet temelji na načelih iz 60-tih in 70-tih let. Kako lahko delujejo na njem sodobne aplikacije?

## Slide 12: Nivojski (referenčni) model Interneta
Omrežni protokoli so vezivo med omrežno infrastrukturo in programskimi aplikacijami.
Omrežni protokoli ne smejo zavirati razvoja infrastrukture ali aplikacij.

## Slide 13: Nivojski (referenčni) model Interneta
aplikacije
aplikacijski nivo protokolov
transportni nivo protokolov
IP nivo protokolov
mrežni vmesnik
računalniki in “žice”
telnet
TCP
...
FTP
HTTP
...
telnet
FTP
WWW
...
IP
Protokoli na vsakem nivoju so medsebojno neodvisni.
Definirani so le načini, na katere protokoli na sosednjih nivojih komunicirajo med seboj.

## Slide 14: Nivojski (referenčni) model Interneta
Nivojska zgradba omogoča uvajanje novih verzij protokolov brez negativnih posledic za delovanje omrežja.
Novo informacijsko orodje mora poznati zahteve transportnega nivoja in preko svojega aplikacijskega protokola zadostiti njegovim zahtevam.

## Slide 15: Paket
Paket (ali datagram) je najmanjša enota podatkov, ki se prenaša po Internetu.
Sestavljen iz glave in podatkov.
Paket lahko primerjamo s pismom, glavo pa s pisemsko ovojnico.

## Slide 16: Struktura paketa
...
dolž. glave
prioriteta
skupna dolžina
...
...
...
IP naslov pošiljatelja
Dolžina glave in skupna dolžina: ločevanje glave in podatkov,
prioriteta: nujnost prenosa paketa (sedem stopenj); pomen hitrosti in zanesljivosti.
...
...
življenjska doba
protokol
kontrola napak
IP naslov naslovnika
podatki

## Slide 17: Struktura paketa
...
dolž. glave
prioriteta
skupna dolžina
...
...
...
...
...
življenjska doba
protokol
kontrola napak
IP naslov pošiljatelja
IP naslov naslovnika
podatki
življenjska doba: dovoljen čas potovanja pred uničenjem,
protokol: ime aplikacije, ki je ustvarila podatke v paketu.

## Slide 18: Struktura paketa
kontrola napak: “checksum”,
IP naslova pošiljatelja in naslovnika: začetna in končna točka v omrežju, med katerima potuje paket.
...
dolž. glave
prioriteta
skupna dolžina
...
...
...
...
...
življenjska doba
protokol
kontrola napak
IP naslov pošiljatelja
IP naslov naslovnika
podatki

## Slide 19: Prenos paketa po omrežju
Pri prenosu sodelujejo posebni omrežni računalniki, imenovani usmerjevalniki (routers).
Paketi, ki izvirajo iz istega sporočila, ne potujejo nujno skupaj.
Usmerjevalniki berejo glave paketov in določajo nadaljnjo pot paketa.

## Slide 20: Prenos paketa po omrežju
Usmerjevalniki se odločajo o poti na osnovi stanja omrežja - obremenjenosti povezav, izpada linij, dolžine paketa in nujnosti prenosa.
Usmerjevalniki poznajo računalnike v svoji okolici in najbližje usmerjevalnike.

## Slide 21: Prenos paketa po omrežju
Paket potuje od usmerjevalnika do usmerjevalnika, dokler ne naleti na takega, ki ga lahko usmeri na naslovnikov računalnik.
Zaradi različnih poti lahko paketi do naslovnika pridejo v napačnem vrstnem redu. Pravilno razvrščanje je naloga protokola TCP.

## Slide 22: Pošiljanje elektronske pošte
1. korak: Podatke, ki sestavljajo sporočilo, protokol IP razdeli na pakete (1 do 6 na sliki) in jim doda glave.
1
2
3
4
5
6
usmerjevalnik
usmerjevalnik
usmerjevalnik
1
2
4
5
3
6
1
4
2
1
5
3
4
6
1
2
3
4
5
6
podatki, ki sestavljajo sporočilo e-pošte
podatki, ki sestavljajo sporočilo e-pošte
1. korak
sporočilo je poslano
sporočilo je prejeto
usmerjevalnik
usmerjevalnik
3. korak
2. korak

## Slide 23: Pošiljanje elektronske pošte
2. korak: Na osnovi podatkov v glavah paketov usmerjevalniki določijo najustreznejšo pot vsakega od paketov.
1
2
3
4
5
6
usmerjevalnik
usmerjevalnik
usmerjevalnik
1
2
4
5
3
6
1
4
2
1
5
3
4
6
1
2
3
4
5
6
podatki, ki sestavljajo sporočilo e-pošte
podatki, ki sestavljajo sporočilo e-pošte
1. korak
sporočilo je poslano
sporočilo je prejeto
usmerjevalnik
usmerjevalnik
3. korak
2. korak

## Slide 24: Pošiljanje elektronske pošte
3. korak: Na cilju protokol TCP razvrsti pakete v pravilni vrstni red, preveri pravilnost prenosa in sestavi izvorno sporočilo.
1
2
3
4
5
6
usmerjevalnik
usmerjevalnik
usmerjevalnik
1
2
4
5
3
6
1
4
2
1
5
3
4
6
1
2
3
4
5
6
podatki, ki sestavljajo sporočilo e-pošte
podatki, ki sestavljajo sporočilo e-pošte
1. korak
sporočilo je poslano
sporočilo je prejeto
usmerjevalnik
usmerjevalnik
3. korak
2. korak