# Izpit iz analizne kemije za biokemike	21.6.2000

1. Koliko g HCOONa moramo dodati v 500 ml 0,800 M HCOOH, da dobimo raztopino s pH 3,50? Spremembo volumna zanemarite!

Ka= 1,77x10-4		Na= 23 g/mol

[m=18,34 g]

2. V teflonsko posodo zatehtamo 0,050 g standardnega vzorca, ki vsebuje 0,930 % fluorida. Po razklopu izperemo raztopino v 100 ml merilno bučko in dopolnimo do oznake. 50 ml te raztopine odmerimo v čašo in dodamo 50 ml pufra (TISAB). Napetost, ki jo izmerimo z ionoselektivno elektrodo, je 48,3 mV. Nato dodamo 10 ml 1,0.10-3M raztopine fluoridnega iona in ponovno izmerimo napetost, ki se spremeni za 15,3 mV. Določite pravilnost postopka, če je strmina elektrode pri teh pogojih 59,0 mV !

MF=19 g/mol

[ΔE=-18,16%]

3. Za določevanje fenola v vodi smo uporabili kulometrično titracijo. 100 ml vzorca smo nakisali in mu dodali presežek KBr. Elektrogenerirani brom reagira s fenolom po naslednji reakciji:

C6H5OH + 3 Br2 (   Br3C6H2OH(s) + 3 HBr.

Čas titracije je 7 min  33 s pri toku 0,0313 A. Izračunajte koncentracijo fenola. Izrazite jo v ppm (Upoštevajte gostoto vzorca 1 g/ml)!

[γF=23,02 ppm]

4. Kako je definirana  karakteristična masa pri AAS? Vzorec, ki vsebuje 1,00 mg Fe/ml daje absorbanco 0,055. Izračunajte karakteristično maso pri  določevanju  Fe!

5.  Napišite van-Demmterjevo enačbo in pojasnite vlogo spremenljivk, ki v enačbi nastopajo! [H=A + B/v + Cv]

Kako za kromatografsko kolono določimo število teoretskih podov?

[N=16(1/w)2]

6. Razložite pojav »samoabsorpcije« v atomski emisijski spektrometriji. Kako se ta pojav odraža pri odvisnosti signal- koncentracija? Pri kateri emisijsi tehniki je ta pojav izrazitejši? Pojasnite vzroke za razlike!