IZPIT 6.6.2002

1) pri določevanju thiamina (vitamin B) v vzorcu smo pomotoma na instrumentu namesto absorbance odčitali prepustnost. Za prvi vzorec smo izmerili 82,2% in za drugi 50,7%. Izračunajte koncentracijsko razmerje thiamina v vzorcih!

[c1/c2 = 28,857]

2) V istem vzorcu smo določili Ca v različnih dneh.

Rezultati:

|  | konc. Ca [mg/L] | Število meritev |
| --- | --- | --- |
| 1. dan | 238 | 4 |
| 2 .dan | 255 | 5 |

Standardni odmik postopka je ±14 mg/L

tc= 2,365

Ali lahko na osnovi meritev skelpamo na nepravilno ravanje z vzorcem?

[tex=1,801; Ker je tex<tc ( Ne, na osnovi meritev ne moremo sklepati, da je prišlo do nepravilnega ravanja z vzorcem]

3) V vzorcu določujemo dopamin z elektrokemijsko metodo. Za vzorec izmerimo jakost toka 34,6 nA. Nato zmešamo 2,00 ml raztopine, ki vsebuje 0,0156 M dopamina z 90 ml vzorca in raztopino razredčimo na 100 ml. Izmerjena jakost toka je 58,4 nA.

Izračunajte koncentracijo dopamina v vzorcu!

V kakšno skupino elektrokemijskih metod spada uporabljena metoda?

[c= 3,96e-4 M; voltametrija]

4) Koliko mL 0,1000 M HCl in koliko g Na-acetata dihidrata potrebujemo, da pripravimo 250 ml pufra s pH 5,00 (pri 5oC) in ionsko jakostjo 0,100 M ?

pKw (5oC) = 14,734

pKa (5oC) = 4,77

MNa=23 g/mol

[V=46,351 ml; m = 1,475 g] //opomba: te rešitve so pri njegovih izpitih napačne!

5) Fluorimetrija:

Opišite princip, shemo aparature ter strukturne značilnosti substanc, ki jih s to tehniko določamo.

Primerjate občutljivosti fluorimetrije in molekularne absorpcijske spektrometrije!

Odgovor utemeljite!

[Mah, se mi ne da pisat:)]

6) Če kromatografsko ločimo 1,06 mmol 1-pentanola in 1,53 m moč 1-heksanola, izmerimo relativne površine vrhov 922 (pentanol) in 1570 (heksanol). Če dodamo 0.57 mmol pentanola neznanemu vzorcu, ki vsebuje heksanol, izmerimo razmerje površin kromatografskih vrhov (pentanol/heksanol) 843/816. Koliko heksanola vsebuje vzorec?

Kakšne kolone uporablajmo pri GC (plinski kromatografiji)?

[n=0,468 mmol]