Izpit 26.6.2003

1) Izračunajte pH in koncentraciji (CH3CH2)2NH in (CH3CH2)2NH2+ v 0,03 M raztopini glicina.

Kb=4,7e-7

[pH=10,1; cB=29,9 mM; cHB=0,118 mM]

2) 100 ml 0,04 M raztopine Na propanoata (Na sol propanojske kisline – CH3CH2COOH) titriramo z 0,0837 M HCl. Izračunajte pH ob pričetku titracije, na polovici titracije (1/2 Ve) in v ekvivalentni točki (Ve)!

Ka=1,34e-5

[pH0=10,48 pH1/2=4,87 pHe.t.=3,22]

3) Kloroform lahko uporabljamo kot interni standard pri polarografskem določevanju pesticida DDT. Mešanica, ki vsebuje 1,00 mM CHCl3 in 1,00 mM DDT, daje difuzijske tokove v razmerju

višina CHCl3/višina DDT = 1,40

Raztopini z neznano koncentracijo DDT dodamo toliko CHCl3, da bo koncentracija CHCl3 0,50 M (predpostavimo, da se ob dodatku standarda koncentracija DDT v vzorcu ne spremeni!). Razmerje višin polarografskih tokov po dodatku (višina CHCl3/višina  DDT) znaša 0,86. Izračunajte koncentracijo DDT v vzorcu!

[cDDT=814 mM]

4) Potenciometrično titriramo 50 ml raztopine s pH 10, ki je 0,1000 M glede na Mg2+ in  1.10e-5 glede na Zn(EDTA)2- (raztopina A). Izračunajte napetost člena

SCE || raztopina A | Zn(s)

po dodatku 10,0 ml 0,1000 M EDTA v raztopino A!

MgY2- Kf= 4,9.108

ZnY2-: Kf= 3,2.1016

( (pH10) = 0,35

Zn2+ + 2e = Zn   Eo= -0,762 V

ESCE = 0,241 V

[Rez.: -1,366 V; no, meni pride 1,351V]

5) Za določanje ATP v tkivu smo razvili novo metodo, pri kateri smo pri analizi standardnega referenčnega vzorca z deklarirano vrednostjo 1,11 mmol/mg dobili naslednje rezultate:

1,17; 1,19; 1,11; 1,15; in 1,20 mmol/mg. Ali lahko z 95% zanesljivostjo trdimo, da se naša določitev ujema z deklarirano vrednostjo? tc(95%)=2,227

[tex=3,375; tex>tc ( Ne, tega ne moremo trditi.]

6) Navedite razlike med atomizacijo v plamenu in grafitni cevni pečici ! Opišite temperaturni program pri elektrotermični AAS! Kaj vpliva na izbiro temperature v posameznih stopnjah?