Izpit iz analizne kemije za biokemike:	13. 9. 2000

1. Logaritem molarnega absorpcijskega koeficienta za aceton v etanolu je pri 366 nm 2,75.  V kakšnem koncentracijskem območju bo v 1,5 cm kiveti prepustnost (T) za aceton med 10 in 90%?

[5,42e-5 do 1,19e-3]

2. Izračunajte koncentracijo Ag+ ionov po dodatku 15,0 ml 0,1 M AgNO3 v 50 ml 0,08 M KSCN in izračunajte potencial Ag elektrode  pri teh pogojih!

Ksp = 1,1 x 10-12      EoAg+/Ag = 0,799 V

[201 mV ali 177 mV]

3. Aktivna komponenta (klordizepoksid) v preparatu »Librium« daje v 0,01 M H2SO4 polarografski val s polvalnim potencialom E1/2 = -0,265 V (vs SCE). Višina polarografskega vala pri  polarografiranju 50 ml raztopine, ki vsebuje omenjeni preparat je 0,37 (A. Če v raztopino dodamo 2,00 ml  3, 00 mM  standardne raztopine aktivne substance, naraste mejni difuzijski tok na 0,80 (A. Izračunajte koncentracijo aktivne komponente v vzorcu!

[c=96,1 μM]

4. Navedite razlike med atomizacijo v plamenu in grafitni cevni pečici ! Opišite temperaturni program pri elektrotermični AAS! Kaj vpliva na izbiro temperature v posameznih stopnjah?

5.  a) Napišite van-Demmterjevo enačbo in pojasnite vlogo spremenljivk, ki v enačbi nastopajo!

b) Pojasnite razlike med ionsko izmenjevalno in izključitveno kromatografijo!

6. Fluoridna ionoselektivna elektroda ne reagira na HF, reagira pa na OH- ione v višjih koncentracijah  ([OH-] ( [F-]/10). V 10-5 M raztopini NaF ima elektroda potencial +100 mV (vs SCE), v 10-4 M raztopini pa +41 mV. Skicirajte odvisnost potenciala od pH, če jo pomočimo v 10-5 M NaF in spreminjamo pH od 1 do 13!

pKaHF=3,17