Izpit iz Instrumentalne metode analize za Biokemike

11.9.2006

1. Za koliko se spremeni pH raztopine, če dodamo k 100ml raztopine, ki vsebuje 0,2 mol NaCH3COO in 0,2mol CH3COOH, 2ml 1M HCl. Končni volumen je 100ml (Ka=1,75x10-5)

2. Izračunajte elektrodni potencial polčlena Cd/Cd(OH)2 (nas), H+ (1x10-11). Izrazite potencial glede na nasičeno SCE elektrodo (0,242V).

Ksp (Cd(OH)2)= 5,9x10-15

Eo(Cd2+/Cd)= -0,403V

3. Za določevanje ATP v tkivu smo razvili novo metodo, pri kateri smo pri analizi std. Referenčnega vzorca z deklarirano vrednostjo 1,11 mmol/mg dobili naslednje rezultate:

1,17	1,19	1,11	1,15	1,20 mmol/mg. Ali lahko s 95% zanesljivostjo trdimo, da se naša določitev ujema z deklarirano? t(krit.)=2,227

4. Za raztopino vzorca, ki ga polarografiramo izmerimo difuzijski tok 10 µA. Če dodamo k 100ml raztopine vzorca 1ml 0'05M std. raztopine se signal poveča za  40%. Izračunajte koncentracijo depolarizatorja v raztopini.

Skicirajte polarogram za raztopino Pb2+ ionov v 0'1M KCl! Polarogram ustrezno označite!

5. 2,05g vzorca, ki vsebuje F- ione v H2O razredčimo na 50 ml. Potencial ionoselektivne elektrode je 62,5 mV. Nato dodamo 5ml 2,5x10-4 M std. Raztopine F- ionov. Potencial se spremeni za 19,8mV. Za določitev naklona umeritvene krivulje uporabimo standardne raztopine F- ionov:

2,5x 10-5 M 	95mV

2,5x 10-4 M 	39mV

2,5x 10-3 M 	-17mV

Izračunajte % KF v vzorcu! 		K…39		F…19

6. V vzorcu vode smo določili koncentracijo sulfidnih ionov z elektrolizno generiranim jodom. V 50ml alikvot vzorca smo dodali 3g KI ter kontrolirali jakost toka pri kulomatrični titraciji (i=0'00731A). Čas titracije je bil 9,2 min. Izračunajte koncentracijo H2S v vzorcu in jo izrazite v mg/L! Reakcija H2S + I2 ( 2H+ +S +2I-

I=126,9	S=32

Za več informacij je priložen email: biokemik.info@email.si