Določanje fluoridnega iona v raztopini z ionoselektivno elektrodo in spektrofotometrijo

Opis metode:

Vzorcu fluoridnih ionov (ustna voda Colgate) smo z digitalnim pH metrom, z ionoselektivno (fluoridno) in referenčno (kalome) elektrodo in z spektrofotometrom s pretočno kiveto določili množino fluoridnega iona.

Potek dela:

Z ionoselektivno elektrodo

- Umeritvena krivulja: pripravili smo 5 raztopin fluoridnih ionov po 100ml s koncentracijami 10-2 do 10-6M. Raztopine smo prelili v plastične čaše, ker fluor reagira z SiO2. Vsak vzorec smo mešali 5 min in izmerili potencial.

- Vzorec: 1mL ustne vode Colgate (c(F-)=225ppm) smo v 100mL buči dopolnili z vodo do oznake. Merimo petkrat in izračunamo koncentracijo.

S spektrofotometrom

- Umeritvena krivulja: v 6 25mL bučk smo dali 0, 1.25, 2.5, 3.75, 5 in 6.25 mL 10-4M raztopine fluoridnega iona, dodali 1mL pufra s pH 3.5, 2.5mL 10-3M Ce(NO3)3, 12,5mL 50% DMSO, 2,5mL alizarin kompleksona in dopolnimo do oznake z dH2O.

- Vzorec: iz 100mL bučke damo po 2.5mL vzorca v 5 25mL bučk in dodamo enake reagente kot pri umeritveni. Počakamo 10min in merimo A625.

Računi in grafi:

- Z ionoselektivno:

- Umeritvena krivulja-podatki			- Vzorec(c v 100ml bučki):

Računi:

y = -57,98x - 161,43

y … E

x … log(c)

-    meritev vzorca:

(koncentracija je v 100 mL bučki)

- Spektrofotometrično

- Umeritvena krivulja-podatki:			- Vzorec (c v 100 mL bučki):

Računi:

y = 15,16x – 0,0084

y … A

x … c[mmol/L]

-   meritev vzorca:

Koncentracija F- iz ustne vodice v 100mL bučki:

c1 = ?

V1 = 2,5mL

c2 = 5,897.10-6 mol/L

V2 = 25mL

- Preračuni za vzorec:

c(F-)v vodici = 225ppm = 0,225g/L

V(vodice) = 250mL

M(NaF) = 41,889g/mol

- Z ionoselektivno:

c2(F-)=1,747.10-4mol/L

V2=100mL

V1=1mL

Vvodice=250mL

- Spektrofotometrično:

c2(F-)=5,897.10-5mol/L

V2=100mL

V1=1mL

Vvodice=250mL

Rezultati preračuna:

- ionoselektivno				- spektrofotometrično

- Napaka:

nvzorca= 1,328.10-3 mol

nvzorca ionos.= 2,420.10-3 mol

nvzorca spekt.= 1,596.10-3 mol

Absolutna napaka

Ionoselektivna:

Spektrofotometrična:

Relativna napaka:

Ionoselektivna:

Spektrofotometrična:

Rezultat:

Ionoselektivna metoda: n(F)=2,420.10-3(1(0,82)mol

Spektrofotometrična metoda: n(F)=1,596.10-3(1(0,20)mol

Spektrofotometrična metoda je bolj natančna kot metoda z ionoselektivno elektrodo.