Kapilarna elektroforeza – določitev ciprofoksacina (CF) v krvni plazmi

Opis metode:

Kapilarna elektroforeza je proces, kjer se nabiti delci ločujejo pod vplivom električnega polja. Konca kapilare, ki je napoljnjena s pufrom, sta potopljena v rezervoarja. V kapilaro na poseben način vnesemo vzorec in preko elektrod priključimo vir enosmerne napetosit. Prvi pri tem dosežejo detektor kationi z najvišjim razmerjem naboj/masa, nato kationi z nižjim razmerjem. Sledijo jim nevtralni delci, kot zadnji pridejo do detektorja anioni z nizkim razmerjem naboj/masa in nato še anioni z najvišjim razmerjem naboj/masa.

Potek dela:

V tri epruvete damo po 0,5 mL plazme. V drugo epruveto damo še 200μl, v tretjo pa 400μl standardne raztopine CF skoncentracijo 1.10-2M. Nato damo v vse tri še 1ml acetonitrila, da oborimo proteine, premešamo in centrifugiramo 15 min pri 3500 rpm. Po centrifugiranju prenesemo v vsako vial 100 μl bistre raztopine in dodamo 400 μl destilirane vode. V četrto vialo odmerimo 500 μl standardne raztopine CF s koncentracijo 2.10-4M.

Meritve in računi:

|  | tr | površina |
| --- | --- | --- |
| standard | 9,7 | 191396 |
| vzorec | 0 | 0 |
| 1. dodatek | 9,7 | 167996 |
| 2. dodatek | 9,7 | 185045 |

|  | vzorec | 1.dodatek | 2. dodatek |
| --- | --- | --- | --- |
| kvna plazma | 1 | 1 | 1 | ml |
| standard 1.10-2 M | 0 | 0,2 | 0,4 | ml |
| acetonitril | 1 | 1 | 1 | ml |
|  |  |  |  |  |
| viale | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| destilirana voda | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| c(standarda v viali) | / | 0,00018 | 0,00033 | M |
| c(standarda-4viala) | 0,0002 | M |  |  |
| Preračunano konc. | / | 0,000176 | 0,000193 | M |
| Izkoristek | / | 96,6 | 58,0 | % |

Rezultat:

Površina pika pri vzorcu je enaka 0, kar pomeni, da ni CF v krvni plazmi.

Izkoristek glede na standardno raztopino CF je pri dodatku 0,2ml standardne raztopine enak 96,6% pri dodatku 0,4ml standardne raztopine pa 58%.