Potenciometrična in klasična titracija mešanice alkalijskih zmesi karbonatov in hidrogenkarbonatov

Opis metode:
Potenciometrična titracija je metoda, pri kateri merimo spremembo potenciala med indikatorsko inreferenčno elektrodo ob dodatku reagenta znane koncentracije. Iz meritev potem lahko izračunamo neznano koncentracijo v vzorcu.

Potek dela:
Priprava vzorca: zatehtamo 0,5 grama vzorca, ga kvantitativno prenesemo v 250 ml bučko, raztopimo in dopolnimo do oznake.

Meritev: alikvot (50ml) vzorca prenesemo v 250 ml čašo, dodamo FF, mešalček in merimo spremembe pH-ja ob dodajanju 0,1M HCl.

Meritve in računi:
Potenciometrična titracija
V(HCl)	pH1	pH2	V(HCl)	pH1	pH2
0	10,15	9,9	16	2,85	2,62
0,5	10,1	9,8	16,5	2,7	2,6
1	10	9,7	17	2,5
1,5	9,9	9,55	17,5	2,45
2	9,75	9,35	18	2,4
2,5	9,65	9,075	18,5	2,3
3	9,5	8,5	19	2,25
3,5	9,35	7,75	19,5	2,2
4	9,1	7,425	20
4,5	8,35	7,175
5	7,65	7,025
5,5	7,35	6,925
6	7,15	6,8
6,5	7	6,7
7	6,85	6,625
7,5	6,7	6,55
8	6,65	6,475
8,5	6,55	6,375
9	6,45	6,325
9,5	6,4	6,25
10	6,3	6,15
10,5	6,2	6,05
11	6,1	5,95
11,5	6	5,85
12	5,9	5,675
12,5	5,8	5,475
13	5,7	5,225
13,5	5,6	4,7
14	5,53	3,475
14,5	5,49	3,075
15	3,9	2,775
15,5	3,1	2,65

Graf:

Titracija vzorca 1:

mzatehtane soli	0,5003	g
MNa2CO3	105,9887	g/mol
MNaHCO3	84,00691	g/mol

VET1=	4,5	ml
VET2=	15,2	ml

cHCl=0,1M

size 12{n rSub { size 8{ ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } } } =V rSub { ital "ET"} size 12{ cdot c rSub { ital "HCl"} } size 12{ {}=0,"0045"L cdot 0,1 ital "mol"/L=0,"00045" ital "mol"}} {}
size 12{n rSub { size 8{ ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } ital "buč"} } =n rSub { ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } } size 12{ cdot 5=0,"00225" ital "mol"}} {}

size 12{n rSub { size 8{ ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } } } = \( V rSub { ital "ET"2} size 12{ - 2 cdot V rSub { ital "ET"1} } size 12{ \) cdot c rSub { ital "HCl"} } size 12{ {}= \( 0,"0152"L - 0,"009"L \) cdot 0,1 ital "mol"/L=0,"00062" ital "mol"}} {}
size 12{n rSub { size 8{ ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } ital "buč"} } =n rSub { ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } } size 12{ cdot 5=0,"0031" ital "mol"}} {}
size 12{w rSub { size 8{ ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } } } = { {n rSub { ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } ital "buč"} size 12{ cdot M rSub { ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } } }} over { size 12{m rSub { ital "soli"} } } } size 12{ {}= { {0,"00225" ital "mol" cdot "105","9887"g/ ital "mol"} over {0,"5003"g} } ="47",7%}} {}
size 12{w rSub { size 8{ ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } } } = { {n rSub { ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } ital "buč"} size 12{ cdot M rSub { ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } } }} over { size 12{m rSub { ital "soli"} } } } size 12{ {}= { {0,"0031" ital "mol" cdot "84","007"g/ ital "mol"} over {0,"5003"g} } ="52",1%}} {}

Titracija vzorca 2:

mzatehtane soli	0,4997	g
MNa2CO3	105,9887	g/mol
MNaHCO3	84,00691	g/mol

VET1=	2,9	ml
VET2=	14	ml

cHCl=0,1M

size 12{n rSub { size 8{ ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } } } =V rSub { ital "ET"} size 12{ cdot c rSub { ital "HCl"} } size 12{ {}=0,"0029"L cdot 0,1 ital "mol"/L=0,"00029" ital "mol"}} {}
size 12{n rSub { size 8{ ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } ital "buč"} } =n rSub { ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } } size 12{ cdot 5=0,"00145" ital "mol"}} {}

size 12{n rSub { size 8{ ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } } } = \( V rSub { ital "ET"2} size 12{ - 2 cdot V rSub { ital "ET"1} } size 12{ \) cdot c rSub { ital "HCl"} } size 12{ {}= \( 0,"014"L - 0,"0058"L \) cdot 0,1 ital "mol"/L=0,"00082" ital "mol"}} {}
size 12{n rSub { size 8{ ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } ital "buč"} } =n rSub { ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } } size 12{ cdot 5=0,"0041" ital "mol"}} {}
size 12{w rSub { size 8{ ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } } } = { {n rSub { ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } ital "buč"} size 12{ cdot M rSub { ital "Na" rSub { size 6{2} } ital "CO" rSub { size 6{3} } } }} over { size 12{m rSub { ital "soli"} } } } size 12{ {}= { {0,"00145" ital "mol" cdot "105","9887"g/ ital "mol"} over {0,"4997"g} } ="30",8%}} {}
size 12{w rSub { size 8{ ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } } } = { {n rSub { ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } ital "buč"} size 12{ cdot M rSub { ital "NaHCO" rSub { size 6{3} } } }} over { size 12{m rSub { ital "soli"} } } } size 12{ {}= { {0,"0041" ital "mol" cdot "84","007"g/ ital "mol"} over {0,"4997"g} } ="68",9%}} {}

Rezultat:
V vzorcu št. 1 je:
wNa2CO3=	0,4767	47,7	%
wNaHCO3=	0,5205	52,1	%

V vzorcu št. 2 je:
wNa2CO3=	0,3076	30,8	%
wNaHCO3=	0,6893	68,9	%

Določanje vode s Karl Fischerjevim reagentom (KFR) v tekočih vzorcih

Opis metode:
Karl Fischerjev reagent reagira v raztopini, v katero ga dodajamo z molekulami vode. To poteka po reakciji:

SO2 + I2 + 2H2O  H2SO4 + 2HI

Pri tem z dvema polariziranima elekotrodama, kjer na ampermetru zaznamo padec toka, ko vode več ni v reakcijski mešanici. Takrat ustavimo titracijo in odčitamo volumen.

Potek dela:
V celico damo znano količino vode, katero določimo z diferenčnim tehtanjem. To znano količino vode titriramo s KFR, da določimo titer. Nato v celico damo 5mL vzorca in titriramo. Iz volumnov določimo titer in količino vode v vzorcu.

Meritve in računi:
Meritve za titer:
m1=	0,0373	g		V1=	10,55	ml		titer=	3,54	mg(H2O)/ml reagenta
m2=	0,0488	g		V2=	13,8	ml		titer=	3,54	mg(H2O)/ml reagenta
m3=	0,0343	g		V3=	9,2	ml		titer=	3,73	mg(H2O)/ml reagenta
					Povprečni:		3,60	mg(H2O)/ml reagenta

Vzorec številka:
1	4,83	ml	17,39	mg	vode v 5mL vzorca	3,48			mg vode/mL vzorca
	4,7	ml	16,92	mg	vode v 5mL vzorca	3,38			mg vode/mL vzorca
2	8,98	ml	32,33	mg	vode v 5mL vzorca	6,47			mg vode/mL vzorca
	9	ml	32,40	mg	vode v 5mL vzorca	6,48			mg vode/mL vzorca

Rezultat:
V vzorcu št 1 je bilo povprečno 3,43mg vode/mL vzorca.
V vzorcu št 2 je bilo povprečno 6,47mg vode/mL vzorca.