## Slide 1: MEŠANJE
Reološke lastnosti tekočin
Mešanje
Mešalni bioreaktorji

## Slide 2
strižna napetost:
strižna deformacija:
enostavni strig:
h
tekočina
x
y
A
v
F
strižna hitrost:
Reološke lastnosti tekočin
x

## Slide 3: Reološke lastnosti tekočin
newtonske tekočine:
Newtonov zakon:
strižna napetost [Pa]
strižna
hitrost
[s-1]
dinamična
viskoznost
[Pa s]

## Slide 4: Nenewtonske tekočine
viskoznost se spreminja s strižno hitrostjo
Material | viskoznost 103 (Pa s) | T (°C)
zrak | 0,017 | 0
voda | 1 | 20
jajčni beljak | 12 | 20
glicerol | 100 | 60
ricinovo olje | 1000 | 20
glukoza | 10000 | 10
reogram
Ostwald-de Waelejev (potenčni ) model:
n > 1
n  1
n = 1
psevdoplastične tekočine

## Slide 5: Psevdoplastične tekočine
Ostwald – de Waelejev (potenčni) model:
Izračun povprečne strižne hitrosti:
n – indeks tokovnega obnašanja [-]
a - navidezna viskoznost
[Pa s]
K – indeks konsistence [Pa sn],
n < 1:
ks - brezdimenzijska konstanta strižne hitrosti mešala
Rushtonova turbina: ks = 11,8, propeler: ks = 10
(Metzner & Otto, 1957)

## Slide 6: Reynoldsovo število pri mešalnih reaktorjih
newtonske tekočine:
nenewtonske tekočine:
N …. vrtilna hitrost (s-1)
D …. premer mešala (m)
r …. gostota tekočine (kg/m3)
h …. viskoznost (Pa.s)
…. viskoznost = f (N)
določiti je treba odvisnost
viskoznost tekočine merimo z viskozimetrom pri pogojih enostavnega striga
K – indeks konsistence [Pa sn],
ks - brezdimenzijska konstanta strižne hitrosti mešala

## Slide 7: Določanje reoloških karakteristik
Reogrami (za psevdoplastične tekočine pogosto simulacija z raztopino CMC)
navidezna viskoznost pri različnih N:
ha = K (ks N)n-1
t = K gn
log t = n · log g + log K
 K, n

## Slide 8: Reološke karakteristike

## Slide 9: Morfologija celic

## Slide 10: Submerzna rast nitastih gliv
spore hife micelij

## Slide 11: Morfologija nitastih gliv
  sestava celic
  metabolizem celic
  reološke lastnosti fermentacijskih brozg
dispergirana (filamentozna) rast
dispergirane flokule, peleti,
kepe, sprijeta biomasa

## Slide 12: Morfologija in reološke lastnosti fermentacijskih brozg
Potenčni model:

## Slide 13: MEŠANJE
Hidrodinamska operacija:
doseganje enotne sestave in temperature medija
pospešitev prenosa hranil in metabolnih produktov
hitrejši prenos toplote
suspendiranje trdnih delcev
dispergiranje tekočine v tekočini (dodatki protipenilca)
ter pri aerobnih procesih:
dispergiranje plinske faze v tekočini
pospešitev prenosa kisika iz mehurčkov v tekočino

## Slide 14: MEŠALNI BIOREAKTOR

## Slide 15: MEŠALA
diskaste turbine (visoke strižne sile)
Rushtonova
turbina
propeler
turbina z
nagnjenimi
lopaticami
vijačno mešalo

## Slide 16: TOKOVNI PROFILI
radialni tok kapljevine
  Rushtonova turbina
aksialni tok kapljevine
  propeler

## Slide 17: MEŠALA
veslasto mešalo
sidrasto mešalo
propeler
turbina s 6 lopaticami
vijačno mešalo
sidrasto mešalo z zaporo
Viskoznost (mPas)

## Slide 18: Mešala – radialni tok
Intermig
Rushtonova turbina
SCABA 6SRGT ali Chemineer CD-6
Chemineer BT-6 Narcissus

## Slide 19: PREGRADE
preprečujejo tvorbo lijaka
a
b
c

## Slide 20: NAČRTOVANJE MEŠANJA
izbor ustreznega mešala
pogoji mešanja:
  majhna poraba energije za učinkovito mešanje
  E = P · tm
moč za mešanje
čas pomešanja

## Slide 21
Mešanje
Mehansko mešanje:
Zunanja sila premaguje napetosti v sami kapljevini
P = M . w = (F . R) . (2 . p . N)
Glede na agregatna stanja
S stališča moči
Časov pomešanja
Tokovni modeli
P: moč (W)
M: navor (kgm2/s2 = Nm)
w: kotna hitrost (s-1)
N: vrtilna hitrost mešala (s-1)
F: sila (N)
R: ročica (m)

## Slide 22
neprezračevan sistem:
pregrade, enofazni sistem: Po = f (Re)
P = Po  N3 D5
ŠTEVILO MOČI: Po = f (Re, Fr, We)
gravitacijske sile
površinske
sile
VNOS MOČI V BIOREAKTORJIH Z MEŠALOM

## Slide 23: VNOS MOČI V BIOREAKTORJIH Z MEŠALOM
Prezračevan sistem

## Slide 24: FUNKCIJA MOČI Po = f (Re)
P0 = 5
P0=K/Re
laminarno
turbulentno

## Slide 25: ČAS POMEŠANJA tm
čas, ki je potreben, da dosežemo določeno stopnjo homogenosti
odvisen od naših zahtev pomešanja in od natančnosti določitve homogenosti medija
lokalna nehomogenost:
t = 0: največja nehomogenost, i = 1
t = : doseženo ravnotežje, i = 0
Čase pomešanja običajno določimo pri 90-99% homogenosti (0,1  i  0,01)

## Slide 26: DOLOČANJE tm
pulzni vnos inertnega sledilca in spremljanje odziva sistema
tm odvisen od mesta vnosa sledilca in lokacije senzorja
i = 0,1 (90% homogenost)

## Slide 27
DOLOČANJE tm

## Slide 28: METODE DOLOČANJA tm
električna prevodnost
pH
temperatura
fluorescenca
magnetne lastnosti
radioaktivnost
obarvanje ali razbarvanje tekočine
(omogoča vizualizacijo mirujočih con)

## Slide 29: DOLOČANJE tm

## Slide 30: ČAS POMEŠANJA tm
odvisen od velikosti in geometrije sistema, intezivnosti mešanja in lastnosti brozge
tm = f (N, D, ρ, η) = f (Re)
vrtilna
hitrost
[s-1]
premer mešala
[m]
gostota brozge
[kg/m3]
dinamična viskoznost
[Pa s]

## Slide 31: Brezdimenzijski čas pomešanja
Produkt časa pomešanja in vrtilne hitrosti mešala:
N ·tm
V turbulentnem območju konstanten in neodvisen od velikosti reaktorja
  laminarni tok: Re < 1
  turbulentni tok: Re > 104
  prehodno območje: 10 < Re < 104

## Slide 32: Brezdimenzijski čas pomešanja
hs  propelersko m. | gs  turbinsko m. | c, cs  lopatasto m. | e  tračno m.
i, is  impelersko m. | d  sidrno m. | f, fs  protitočno (MIG) mešalo | 

## Slide 33: Brezdimenzijski čas pomešanja

## Slide 34: OCENE ČASA POMEŠANJA
Iz teorije kroženja tekočine (velja le v turbulentnem območju)
  tcir sorazmeren najdaljši poti kroženja
  tcir obratno sorazmeren vcir in torej N · D
  tm = 5 tcir
propeler
Rushtonova
turbina

## Slide 35: OCENE ČASA POMEŠANJA
Korelacije:
  za Rushtonovo turbino:
  za propeler z usmerjanjem toka navzdol: