## Slide 1: RAST CELIC MODELI RASTI
Hitrost rasti biomase
Določanje koncentracije biomase
Kinetika šaržnega procesa

## Slide 2: Povečanje biomase
Posledica povečanja števila in velikosti celic
Poraba hranil za:
  Proizvodnjo energije
  Povečanje mase celic
  Tvorba produkta

## Slide 3: Hitrost rasti biomase
Avtokatalitska reakcija 1. reda
rX... hitrost rasti biomase [kg/m3 h] µ...specifična hitrost rasti [h-1]
X... koncentracija biomase [kg/m3]
g - kd
µg... bruto specifična hitrost rasti [h-1]
kd... hitrost izgube mase na račun smrti celic ali endogenega metabolizma [h-1]
=
N... število celic
R... specifična hitrost podvojevanja [h-1]
=

## Slide 4: Šaržni bioproces
Nestacionarni pogoji
Snovna bilanca za biomaso:
oz.
Robni pogoji: X=X0, t=0; X=X, t=t
µ se s časom v šaržnem bioprocesu spreminja!

## Slide 5: Rastna krivulja v šaržnem procesu

## Slide 6: Faze rasti v šaržnem bioprocesu
Faza prilagajanja (lag faza): Takoj po inokulaciji je  praktično nič. Celice se v tej fazi prilagajajo novemu okolju s sintetiziranjem novih encimov ali sestavnih delov celic, medtem ko ostane njihovo število konstantno. Dolžina te faze je odvisna od fiziološkega stanja celic v vcepku (celice iz eksponentne faze rasti se hitreje prilagajajo kot celice iz stacionarne ali celo faze odmiranja) ter sprememb glede na predhodno gojenje (sestava gojišča, temperatura...).
Faza pospešene rasti: Koncentracija biomase začne naraščati, celice se prično intenzivno razmnoževati.  < max.
Vpliv koncentracije Mg2+ na dožino lag faze bakterije Enterobacter aerogenes

## Slide 7: Diauksična rast
vez cepi -galaktozidaza, ki je produkt gena lacZ

## Slide 8: Regulacija
1: RNA-polimeraza
2: represor
3: promotor
4: operator
5: laktoza
6: lacZ gen
7: lacY gen operon
8: lacA gen
A
B
CAP = katabolni aktivatorski protein (alosteričen, aktivira ga cAMP)
cAMP = ciklični AMP,
njegova konc. se poviša, ko celici zmanjka energije
laktozni operon

## Slide 9: Faze rasti v šaržnem bioprocesu
Eksponentna faza rasti: Mikroorganizmi se razmnožujejo s konstantno, maksimalno specifično hitrostjo rasti ( = max)

## Slide 10: Maksimalna specifična hitrost rasti
µmax= f(T, pH, gojišče), pri določenih pogijih je konst.
Če je µ konst. in enak µmax ter ob upoštevanju robnih pogojev:
Robni pogoji: X=X0, t=0; X=X, t=t
mikroorganizmi | virusi | bakterije | kvasovke | nitaste glive
max (h-1) | 3,5 | 1,4 | 0,35 | 0,14

## Slide 11: Čas podvojevanja td
td , ko je X = 2X
mikroorganizmi | virusi | bakterije | kvasovke | nitaste glive
td (h) | ~0,2 | ~0,5 | ~2 | ~5
µmax (h-1) | ~3,5 | ~1,4 | ~0,35 | ~0,14

## Slide 12: Faze rasti v šaržnem bioprocesu
Faza upočasnjene rasti: Rast se upočasni zaradi izrabe hranil in/ali nakopičenja metabolitov, ki zavirajo rast.  < max.
Stacionarna faza rasti: Zaradi pomanjkanja vira energije, hranilnih snovi (lahko kisik) ali nakopičenja zaviralnih metabolitov se mikroorganizem ne more več razmnoževati, koncentracija biomase pa ostane konstantna. Rast biomase se ustavi,  = 0. Tvorijo se sekundarni metaboliti (= niso vezani na rast; primarni metaboliti = vezani na rast celic).

## Slide 13: Stacionarna faza rasti
Lahko pride do enega ali več pojavov:
  Celotna masa celic ostane konstantna, toda število živih celic pade.
  Pride do lize celic, število živih celic pade. Nastopi druga rastna faza, celice izrabljajo prudukte lize (kriptična rast)
  Mikroorganizmi ne rastejo, a ostanejo živi zaradi ohranitvenega metabolizma na račun rezervnih snovi –endogeni metabolizem.
... konstanta endogenega metabolizma [h-1]

## Slide 14: Faze rasti v šaržnem bioprocesu
Faza odmiranja: Vedno več celic odmira ali pa razpade (liza celic), kar je lahko posledica sinteze strupenih metabolitov (npr. kislin) ali avtolitičnih procesov, g = 0,  0.
...konstanta hitrosti odmiranja [h-1]

## Slide 15: Določanje hitrosti rasti
Direktno določanje koncentracije celic
Direktno določanje koncentracije biomase
Posredno:
  iz spremljanja sestavnih delov celic
  iz porabe substrata
  iz tvorbe metabolitov

## Slide 16: Določanje koncentracije celic
Določanje gostote celic
  štetje s hemocitometrom
  pretočni citometer (več 10000 celic/s)
  gojenje na petrijevkah (CFU)
  štetje na
  osnovi
  električnega
  upora celic
  v raztopini
  elektrolita

## Slide 17: Določanje koncentracije celic
Določanje koncentracije biomase
  Neposredno
    Suha snov (DW): odstranitev celic od gojišča (centrifugiranje, filtriranje preko membranskih filtrov s premerom por 0,22-0,45 mm), spiranje, sušenje, tehtanje
    Prostornina strnjenih celic (PCV): centrifugiranje, meritev V (ni natančno)
    Optična gostota (OD) - turbidimetrija: merimo motnost razredčenih suspenzij mikroorganizmov,  med 420 in 660 nm, lLinearnost meritev le v območju do A = 0,3

## Slide 18: Določanje koncentracije celic
Določanje koncentracije biomase
  Posredno
    Merjenje intracelularnih komponent: (problem: v šaržnem procesu se vsebnost spreminja)
      Nukleinske kisline (RNA, DNA)
      Lipidi
      Polisaharidi (PHB)
      Proteini
        Biuretska reakcija: reakcija peptidnih vezi s CuSO4, manj odvisna od strukture proteinov
        Folin-Lowry: specifično reagira z aromatskimi AK, širok spekter neproteinskih snovi moti reakcijo, 60-krat občutljivejša metoda od biuretske
        Bradfordov reagent: nastane modro obarvan kompleks
      ATP

## Slide 19: Primerjava različnih tehnik merjenja koncentracije biomase

## Slide 20
Schizosaccharomyces pombe
Azotobacter vinelandii

## Slide 21: Izkoristki
Izkoristek substrata:
Ob koncu šaržne rasti- navidezni izkoristek:
Če je vir C tudi vir energije:
S = Sza biomaso +Sza produkt +Sza E za rast +Sza vzdrževanje
Za ostale substrate in produkte:

## Slide 22
Aerobna rast bakterij in kvasovk na glukozi:
YX/S= 0,4 do 0,6 g/g in YX/O2 = 0,9 do 1,4 g/g
Anaerobna rast je manj učinkovita.

## Slide 23: Izkoristek glukoze

## Slide 24: Hitrost porabe substrata
Povezava s hitrostjo rasti biomase
Ob upoštevanju porabe substrata za vzdrževanje (poraba energije za sintezo celičnih sestavin, izmenjava snovi z okolico, gibanje, ...):
ms... koeficient vzdrževanja [h-1]

## Slide 25: Hitrost nastajanja produkta
Produkti, povezani z rastjo (primarni metaboliti)- npr. konstitutivni encimi rp= a m X
Produkti, nepovezani z rastjo(veliko sekundarnih metabolitov) – npr. anibiotiki rp= b X
Model Luedekinga in Pireta (mešan tip) – med počasno rastjo v stacionarni fazi: mlečna kislina, ksantan, nekateri sekundarni metaboliti
rp= (am + b) X

## Slide 26: Primer
t (h) | Koncentracija celic (g/L) | Koncentracija glukoze (g/L)
0 | 1,25 | 100
9 | 2,45 | 97
16 | 5,1 | 90,4
23 | 10,5 | 76,9
30 | 22 | 48,1
34 | 33 | 20,6
36 | 37,5 | 9,38
40 | 41 | 0,63
Mikroorganizem smo šaržno razraščali v gojišču z glukozo. Prodobili smo naslednje podatke:
Izračunajte maksimalno specifično hitrost rasti.
Izračunajte navidezni izkoristek biomase glede na glukozo.
Kakšno konc. biomase bi dobili, če bi proces začeli s 150 g/L glukoze?

## Slide 27: Vpliv okolja na rast celic
temperatura
E.coli na različnih gojiščih. Točke so C.
= (- )N

## Slide 28: Vpliv okolja na rast celic
pH
Optimalni pH:
bakterije: pH=3-8
kvasovke: pH=3-6
Nitaste glive: pH=3-7
Rastlinske celice: pH=5-6
Živalske celice: 6,5-7,5
Sprememba pH med bioprocesom:
Padec: izraba NH3, raztapljanje CO2 v vodi, nastajanje organskih kislin...
Naraščanje: pretvorba nitratov v NH3, deaminacija proteinov

## Slide 29: Vpliv okolja na rast celic
pO2
qO2 (µl/h mgDW)
Če je transport kisika limitni dejavnik rasti, je hitrost porabe enaka hitrosni prenosa v kapljevino:

## Slide 30: Nestrukturni nesegregirani modeli rasti biomase
Hitrost rasti, omejena s substratom
Monodov model
Ks... konstanta nasičenja s substratom [kg/m3]
mikroorganizem (rod) | limitni substrat | Ks (mg/L)
Saccharomyces | glukoza | 25
 | glukoza | 4,0
Escherichia | laktoza | 20
 | fosfat | 1,6
Aspergillus | glukoza | 5,0

## Slide 31: Nestrukturni nesegregirani modeli rasti biomase
Model z inhibitorji rasti
  Inhibicija s substratom – nekompetitivna
  Inhibicija s substratom - kompetitivna
Če je KI » KS:

## Slide 32: Modeli z inhibicijo rasti
Inhibicija s produktom
Nekompetitivna inhibicija s produktom
Kompetitivna inhibicija s produktom

## Slide 33
Inhibicija s strupenimi (toksičnimi) snovmi –kinetika kot pri encmih
Nekompetitivna Kompetitivna
Akompetitivna Z upoštevanjem celične smrti
Modeli z inhibicijo rasti

## Slide 34: Šaržni proces
Rast celic
Poraba substrata
Produkt

## Slide 35: Logistična enačba
Enačbe šaržnega bioprocesa
Združujejo rast v šaržnem bioprocesu, Monodovo kinetiko in izkoristke
Ni upoštevanega vzdrževanja celic

## Slide 36: Logistična enačba
Rast biomase
(1)
Izkoristek substrata
(2)
Vstavitev S iz enačbe (2) v enačbo (1) daje:
Integracija:
Opiše sigmoidalno krivuljo rasti

## Slide 37: Nestrukturni, nesegregirani modeli
Slabosti:
  Ne upoštevajo in ne prepoznavajo celičnega metabolizma in regulacije
  Ne vključujejo lag faze
  Ne dajejo vpogleda v spremenljivke, ki vplivajo na rast
  Predpostavljajo „črno skrinjo“ oz angl. „black box“
  Predpostavljajo, da so za dinamičen odziv celic ključni notranji procesi, ki imajo časovni zamik v redu velikosti odzivnega časa
  Za večino procesov se predpostavlja, da so prehitri (psevdo stacionarno stanje) ali prepočasni, da bi vplivali na opazovan odziv

## Slide 38: Submerzna rast nitastih gliv
spore hife micelij
spore
hife
micelij

## Slide 39: Apikalna rast hif
Podaljševanje hife:
  podvojevanje DNA
  transport podenot celične stene ter encimov za njeno razgradnjo in sintezo
Delitev materinske in hčerinske celice
  Tvorba septe
  Apikalna in subapikalna celica
Razvejanje
  naraščajoče št. rastočih apeksov eksponentna rast celotne dolžine micelija
  bogato gojišče več vej

## Slide 40: Rhizopus nigricans Aspergillus niger
Mikromorfologija nitastih gliv

## Slide 41: Peletna oblika rasti gliv
Sferični aglomerati, sestavljeni iz prepleta hif
Makromorfologija: velikost in oblika peletov

## Slide 42: Indeksi makroskopske morfologije
Gladki, okrogli peleti: MKP  1
Puhasti peleti: MKP  1 (npr. 3,5)
Merilo krožnosti peleta (angl. core circularity)

## Slide 43: Tvorba peletov
Tradicionalna delitev:
koagulativni tip: aglomeracija spor v zgodnji fazi razvoja
Aspergillus oryzae
nekoagulativni tip: 1 spora 1 pelet

## Slide 44: Nastanek peletov preko aglomeratov

## Slide 45: Rast peletov
periferna cona, ki prispeva k radialni rasti (w)
nerastna cona, ki počasi avtolizira
specifična hitrost rasti hif
(R  ,  = konst., p= konst.)
robni pogoji: R = R0, t = t0 in R = R, t = t
R

masa peleta
masa cone 

## Slide 46: Rast nitastih organizmov
Model – ni omejitev s prenosom snovi
  R - radij flokule celic, peleta ali kolonije
Hitrost rasti biomase (M) lahko zapišemo kot:
)3

## Slide 47: Nitasti (filamentozni ) organizmi
Po integraciji dobimo:
M0 je ponavadi zelo majhen, zato:
Model potrjujejo eksperimentalni podatki.