SPROŠČANJE IN PRENOS TOPLOTE V BIOPROCESIH
SPROŠČANJE IN PRENOS TOPLOTE V BIOPROCESIH

---
Sproščanje toplote pri reakcijah
Sproščanje toplote pri reakcijah
Pri reakciji sproščena ali absorbirana toplota je enaka razliki entalpij reaktantov in produktov:
Toplota zgorevanja:
Standardna toplota zgorevanja (pri 25C, 1 atm):
Dogovor: za produkte oksidacij, kot so CO2 (g), N2, H2O (l),
za ostale produkte je vselej
Standardna toplota reakcije:

---
PowerPoint Presentation

---
Naloga
Naloga
- Izračunajte standardno energijo reakcije za tvorbo fumarne kisline iz jabolčne kisline.
- Reakcija:
C4H6O5 C4H4O4 + H2O
fumaraza
fumaraza
jabočna kislina
fumarna kislina
Odgovor:
Toplota se absorbira – reakcija je endotermna.

---
Toplota reakcije pri nestandardnih pogojih
Toplota reakcije pri nestandardnih pogojih
- reakcija	A+B C+D
- Primer: C6H12O6 +6 O2 6 CO2 + 6 H2O
Razliko lahko zanemarimo

---
Toplota reakcije za procese s proizvodnjo biomase
Toplota reakcije za procese s proizvodnjo biomase
Termodinamika rasti celic:
CwHxOyNz + a O2 + b HgOhNi c CHON + d CO2 + e H2O
Vsebnost energije organskih spojin je sorazmerna njihovi stopnji redukcije:
substrat
vir dušika
suha biomasa
q..... Energija sproščena na mol prostih elektronov
......stopnja redukcije spojine glede na N2
xC.....število atomov C v molekuli
Številne kemijske in biokemijske spojine, tudi biomasa:
q = 115 kJ/mol

---
Toplota reakcije s kisikom kot akceptorjem e-
Toplota reakcije s kisikom kot akceptorjem e-
Ker je stopnja redukcije neposredno povezana s količino kisika, potrebnega za popolno zgorenje, sta tudi in sorazmerna porabi O2.

---
Toplota reakcije z drugimi akceptorji e-
Toplota reakcije z drugimi akceptorji e-
CwHxOyNz + b HgOhNi c CHON + d CO2 + e H2O + f CjHkOlNm
Če je vir N NH3:

---
Oprema za gretje/hlajenje
Oprema za gretje/hlajenje
zunanji plašč
zunanje navitje
notranje spiralno navitje
notranje navitje v obliki tuljave
zunanji toplotni menjalnik

---
Površina za hlajenje
Površina za hlajenje
Vir: P. Kieran, Heat management in Bioreactors, Bioprocess engineering course notes (P. Kieran, M. Berovič, ur.), 2001, FKKT, Ljubljana

---
TOPLOTNI MENJALNIK
TOPLOTNI MENJALNIK

---
TEMPERATURNI PROFIL V CEVI
TEMPERATURNI PROFIL V CEVI
Tp,2
Tp,1

m,h
T
h,1

m,h
T
h,2

m,t
T
h,2

m,t
T
h,1
1
2
T
T
h,1
T
h,2

---
TEMPERATURNI PROFIL SKOZI STENO CEVI TOPLOTNEGA
MENJALNIKA
r

---
TOPLOTNA BILANCA ZA HLADNEJŠI MEDIJ
TOPLOTNA BILANCA
ZA HLADNEJŠI MEDIJ
size 12{Φ rSub { size 8{m} } cdot c rSub { size 8{p} } cdot left (T rSub { size 8{h,2} } - T rSub { size 8{h,1} } right )=U cdot A cdot ΔT rSub { size 8{"ln"} } } {}
LOGARITEMSKA SREDNJA TEMPERATURNA RAZLIKA
size 12{ΔT rSub { size 8{"ln"} } = { { left (T rSub { size 8{p,1} } - T rSub { size 8{h,1} } right ) - left (T rSub { size 8{p,2} } - T rSub { size 8{h,2} } right )} over {"ln" { {T rSub { size 8{p,1} } - T rSub { size 8{h,1} } } over {T rSub { size 8{p} rSub { size 8{,2} } } - T rSub { size 8{h,2} } } } } } } {}

---
POVPREČNI KOEFICIENT TOPLOTNEGA PREHODA
POVPREČNI KOEFICIENT TOPLOTNEGA PREHODA
size 12{ { {1} over { { bar {U}} rSub { size 8{z} } } } = { {1} over {h rSub { size 8{z} } } } + { {r rSub { size 8{z} } cdot "ln" left (r rSub { size 8{z} } /r rSub { size 8{n} } right )} over {λ rSub { size 8{s} } } } + { {1} over {h rSub { size 8{n} } } } cdot left ( { {r rSub { size 8{z} } } over {r rSub { size 8{n} } } } right )} {}

---
POVPREČNI KOEFICIENT TOPLOTNEGA PREHODA
size 12{ { {1} over {U} } = { {1} over {h rSub { size 8{z} } } } + { {1} over {h rSub { size 8{ ital "fz"} } } } + { {l rSub { size 8{s} } } over {λ rSub { size 8{s} } } } + { {1} over {h rSub { size 8{ ital "fn"} } } } + { {1} over {h rSub { size 8{n} } } } } {}
plast (biološka, korozija, karbonat...) na notranji površini menjalnika – angl. fouling
hz...koeficient toplotnega prestopa na strani brozge [W/m2 K]
hfz...koeficient toplotnega prestopa na strani brozge, v plasti na zunanji strani cevi [W/m2 K]
s...prevodnost stene [W/m K]
ls... debelina stene [m]
hfn...koeficient toplotnega prestopa v plasti v notranjosti cevi [W/m2 K]
hn...koeficient toplotnega prestopa na strani brozge[W/m2 K]

---
Odvisnost lokalne vrednosti koeficienta snovnega prestopa na strani brozge od razdalje od mešala
Odvisnost lokalne vrednosti koeficienta snovnega prestopa na strani brozge od razdalje od mešala
Vir: P. Kieran, Heat management in Bioreactors, Bioprocess engineering course notes (P. Kieran, M. Berovič, ur.), 2001, FKKT, Ljubljana

---
hidrodinamski pogoji na obeh straneh cevi
snovne lastnosti obeh strujajočih medijev
debelina stene
rz/rn in njena toplotna prevodnost s
size 12{ langle size 24{U rSub { size 10{z} } } rangle } {}

---
OKVIRNE VREDNOSTI  KOEFICIENTOV TOPLOTNEGA PRESTOPA
OKVIRNE VREDNOSTI KOEFICIENTOV TOPLOTNEGA PRESTOPA
Pojav	h (W/m2K)
Naravna konvekcija, zrak	5-50
Prisilna konvekcija, zrak	25-250
Prisilna konvekcija, voda	250-15.000
Ogrevanje vode, naravna konvekcija	50-1.000
Vretje vode	3.500-45.000
Kondenzacija pare v filmu	5.000-15.000

---
NAPOVEDI KOEFICIENTOV TOPLOTNEGA PRESTOPA
NAPOVEDI KOEFICIENTOV TOPLOTNEGA PRESTOPA
size 12{h rSub { size 8{z} } =0,"72" cdot left [ { {g cdot DH rSub { size 8{ ital "kond"} } cdot ρ rSup { size 8{2} } cdot λ rSup { size 8{3} } } over {h cdot left (T rSub { size 8{p} } -T rSub { size 8{s} } right ) cdot d rSub { size 8{z} } } } right ] rSup { size 8{0,"25"} } } {}
segrevanje: n = 0,4
ohlajanje: n = 0,3
Nu = 0,023 Re0,8 Prn
size 12{h rSub { size 8{n} } = { {0,"023" cdot λ cdot "Re" rSup { size 8{0,8} } cdot "Pr" rSup { size 8{0,4} } } over {d rSub { size 8{n} } } } = { {0,"023" cdot λ cdot left ( { {4 cdot F rSub { size 8{v} } cdot ρ} over {p cdot d rSub { size 8{n} } cdot h} } right ) rSup { size 8{0,8} } cdot left ( { {c rSub { size 8{p} } cdot h} over {λ} } right ) rSup { size 8{0,4} } } over {d rSub { size 8{n} } } } } {}

---
Brezdimenzijska števila
Brezdimenzijska števila
premer cevi
premer mešala
size 12{ { { ital "prenos"` ital "toplote"`s` ital "konvekcijo"} over { ital "prenos"` ital "toplote"`s` ital "prevajanjem"} } } {}
size 12{ { { ital "kinematicna"` ital "viskoznost"} over { ital "toplotna"` ital "difuzivnost"} } } {}

---
Naloga
Bioreaktor prostornine 150 m3, kjer proizvajamo biomaso iz glukoze, deluje pri 35 C. Kultura porablja kisik s hitrostjo 1,5 kg/m3h; mešalo oddaja 1 kW/m3 energije. Hladilna voda iz bližnje reke, ki ima 10 C, prehaja skozi notranjo cev v fermentorju s hitrostjo 60 m3/h. Če sistem deluje v stacionarnem stanju in če ni izparevanja, kakšna je temperatura vode na izstopu?
cp vode = 4190 J/kg K oz. 75,4 J/mol K
vode = 1000 kg/m3
Odgovor: T= 25 C