1. kolokvij iz vaj instrumentalnih metod za kemike					     21.5.2004

1.) Pri termometrični titraciji neke kisline z bazo merimo temperaturo v titracijski celici s termistorjem (A = 4,7 . 10-3 Ω, B = 3333 K), katerega upornost merimo z Wheatstoneovim mostom. Pred začetkom titracije uravnovesimo Wheatstoneov most tako, da nastavimo na spremenljivem uporu vrednost  407,2 Ω. Upornost ostalih dveh (stalnih) uporov v mostu znaša 600 Ω. Ničelni instrument je voltmeter s skalo 1 V in visoko vhodno upornostjo. Most napajamo z 10 V baterijo.

- Nariši Wheatstoneov most. Kolikšna je bila temperatura v celici pred začetkom titracije?

- Ko je reakcija končana, pokaže voltmeter 0,55 V. Kolikšna je tedaj temperatura v celici?

- Navedi pet senzorjev temperature; za tri od njih zapiši enačbo za njihovo delovanje.

2.) Pretok zraka v cevi merimo z zaslonko s premerom 3 cm; pretočni koeficient je 0,8. Padec tlaka na zaslonki znaša 70 cm vodnega stolpca. Tlak v cevi znaša 1,1 atm in tmperatura 35°C. Relativna vlažnost znaša 70%, nasičen parni tlak vode pri 35°C pa 42,17 torr. Vzemi, da je v zraku 20% O2 in 80% N2; g je 9,81ms-1.

- Kolikšno relativno napako naredimo pri izračunu pretoka, če ne upoštevamo vlage? Račun naj bo natančen.

- Naštej vsaj štiri načine (ovire) za merjenje pretoka. S katerim od teh merimo pretok neposredno po definiciji?

3.) Pri vajah smo delali polarografsko analizo 0,002 M raztopine Zn2+ ionov. Skozi 10 mL te raztopine je 5 min tekel tok 6,5 μA.

- Izračunaj spremembo koncentracije Zn2+ ionov (v%) v tem času.

- Nariši poenostavljeno električno shemo polarografa in v treh stavkih pojasni princip klasične polarografije. Nariši polarogram, ko sta prisotna dva različna iona in na njem označi tipična področja. Kakšna je vloga nosilnega elektrolita?

4.) Integrator napajamo z napetostjo 12 V, Skiciraj vezje integratorja!

Vhodni upor znaša R = 1 MΩ in kapacitivnost kondenzatorja v povratni vezi C = 1 μF. Na sliki je prikazano, kako se napetost vhodnega signala v integrator νi spreminja v odvisnosti od časa.

- Na hrbtno stran tega lista nariši graf odvisnosti izhodne napetosti iz integratorja od časa za prvih 7 sekund (+ račun!).

- Skiciraj karakteristiko Zenerjeve diode. Nariši tudi vezje za stabilizacijo napetosti z Zenerjevo diodo.