2. Z metodo SIMPLEX poiščite vrh na priloženem “zemljevidu”, ki prikazuje kvaliteto lepila (raztezno trdnost v kg/m3) z dvema komponentama x in y, če poznate tri začetne sestave: S1(7.10, 0.70), S2(5.06, 1.16) in S3(5.90, 2.24). Vrednosti med sosednima izohipsama se linearno spreminjajo. Sestava komponent je podana v %. Optimizacijo končate, ko pridete s prvo točko nad 190. Optimizacijo izvedite računsko in grafično!

Točke, ki jih razberete na zemljevidu (vrednost izohipse):

K1 = 120

K2 = 130

K3 = 155

K4 = 171

K5 = 142  K5’ = 157

K6 = 191

1. obrat

S1(7.10, 0.70, 120)

S2(5.06, 1.16, 130)

S3(5.90, 2.24, 155)

Izločimo K1 in izračunamo težišče.

T1((5.06+5.90)/2, (1.16+2.24)/2) = (5.48, 1.70)

S4 = 2T1 – S1 = (2*5.48-7.10, 2*1.70-0.70) = (3.86, 2.70)

Višina v novi točki je 171.

2. obrat

S2(5.06, 1.16, 130)

S3(5.90, 2.24, 155)

S4(3.86, 2.70, 171)

Izločimo K2 in izračunamo težišče.

T2((3.86+5.90)/2, (2.70+2.24)/2) = (4.88, 2.47)

S5 = 2T2 – S2 = (2*4.88-5.06, 2*2.47-1.16) = (4.70, 3.78)

Višina v novi točki je 142. Nova točka je najslabša, zato ponovimo obračanje simpleksa iz druge najslabše točke.

3. obrat

S2(5.06, 1.16, 130)

S3(5.90, 2.24, 155)

S4(3.86, 2.70, 171)

Izločimo K3 in izračunamo težišče.

T2((3.86+5.06)/2, (2.70+1.16)/2) = (4.46, 1.93)

S5 = 2T2 – S3 = (2*4.46-5.90, 2*1.93-2.24) = (3.02, 1.62)

Višina v novi točki je 157.

4. Obrat

S2(5.06, 1.16, 130)

S5(3.02, 1.62, 157)

S4(3.86, 2.70, 171)

Izločimo K2 in izračunamo težišče.

T2((3.86+3.02)/2, (2.70+1.62)/2) = (3.44, 2.16)

S6 = 2T2 – S2 = (2*3.44-5.06, 2*2.16-1.16) = (1.82, 3.16)

Višina v novi točki je 191. Končana optimizacija

Z optimizacijo SIMPLEX iščemo optimalno lepilo, ki se čim hitreje strjuje in najbolje lepi (ima največjo raztržno silo na cm2). Na lastnost lepila vplivajo trije dodatki. Naredili smo že štiri lepila z naslednjimi procentnimi sestavami dodatkov: S1(1.2, 2.7, 0.6), S2(3.3, 4.6, 2.3) S3(4.5, 3.2, 2.1), S4(2.3, 0.6, 0.3). Čas strjevanja posameznih lepil je: t(S1) = 4.4 minut, t(S2) = 1.6 minut, t(S3) = 2.1 minut, t(S4) = 3.2 minut, raztržne sile posameznih lepil pa so: F(S1) = 4 kp/m2, F(S2) = 2 kp/m2, F(S3) = 3 kp/m2, F(S4) = 2 kp/m2. Izračunajte sestavo S5 in potem še S6, če ima lepilo S5 strjevalni čas t(S5) = 1.8 minut in F(S5) =  2 kp/m2