5. VAJA: KINETIKA RASTI MIKROORGANIZMOV V ŠARŽNEM PROCESU

Datum:		24.11.2006

- OSNOVE

Hitrost rasti mikroorganizmov je pomemben parameter, ki ga moramo poznati za izračun količine biomase. Odvisen je od številnih dejavnikov (tipa mikroorganizma, starosti kulture, gojišča, temperature).

Podatke za izračuna maksimalne specifične hitrosti rasti dobimo iz eksponencialne faze  rasti mikroorganizmov (glej sliko 1) in glede na to, da je v tej fazi hitrost rasti konstanta velja

,

z začetnimi pogoji  in    dobimo

.

Čas , potreben za podvojitev

koncentracije celic je .

Obstaja več tehnik za merjenje hitrosti rasti mikroorganizmov. Za spremljanje rasti v industrijskem merilu so primernejše on-line (avtomatizirane) tehnike, za raziskovalne namene pa se uporabljajo bolj specifične. Te so:

  - štetje celic: z mikroskopom omogoča neposredno opazovanje (spremembe števila, morfologije celic in morebitne okužbe). Pri vaji smo uporabljali metodo števnih celic (komor), ki imajo točno določen volumen vzorca. Po štetju je potrebno upoštevati še redčitev vzorca.

  - določanje suhe mase: najbolj neposredno. Celice odstranimo od medija s centrifugiranjem ali filtriranjem preko membranskih filtrov, jih sušimo (mikrovalovka) in nato stehtamo.

  - merjenje optične gostote: ali turbidimetrija. Po odstranitvi suspendiranih delcev (motnost) preostanek v bistri raztopini, ki ga lahko pripišemo biomasi, še vedno vsebuje delce, ki (zaradi sipanja svetlobe na njih) zmanjšujejo prepustnost vzorca. Potrebno je redčiti (Aλ < 0,3, 420 nm < λ < 660 nm za enocelične mikroorganizme).

  - določanje vsebnosti proteinov: ti so sestavni del biomase (35-45 % pri kvasovkah) in s tem ko ta raste, raste tudi vsebnost proteinov (potrebno je odšteti delež, ki ga doprinese sestava gojišča). Uporabili smo biuretsko metodo (reakcija peptidnih vezi s CuSO4.

- NALOGA

Z različnimi metodami določiti koncentracijo biomase v odvisnosti od časa za šaržno gojenje kvasovke S. cerevisiae MZKI K86 v submerznih kulturah na stresalniku. Izračunati maksimalno specifično hitrost rasti ter čas podvojevanja za dane pogoje in ugotoviti časovno odvisnost proteinov v celicah.

- APARATURA IN POTEK POSKUSA

| čas (h) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oznaka | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| oznaka | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |

stresalnik A

(T=30 °C)

obrati=200 min-1

stresalnik B

(T=23 °C)

obrati=200 min-1

V teh časovnih intervalih odvzemamo erlenmajerice (kot je označeno) za vzorčevanje

- MERITVE IN IZRAČUNI

  - Štetje celic

|  |  | 10-4 x število celic |
| --- | --- | --- |
| oznaka vzorca | čas (h) | A (T=30 °C) | B (T=23 °C) |
| 0 | 0 | 307 | 537 |
| 1 | 0,5 | 255 | 454,5 |
| 2 | 1 | 1372 | 349 |
| 3 | 1,5 | 552 | 600 |
| 4 | 2 | 880 | 370 |
| 5 | 2,5 | 853 | 733 |

  - Suha masa

| predkultura |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V = 5ml |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m (filtra) | m (filter+biomasa) | m (b) | V (ml) | c (biomase) |
|  |  | g | g | g | mL | mg/mL |
|  | y | 0,0734 | 0,0916 | 0,01820 | 5 | 3,64 |
|  | x | 0,07067 | 0,0938 | 0,02313 | 5 | 4,63 |
|  | z | 0,0708 | 0,09064 | 0,01984 | 5 | 3,97 |
|  |  |  |  |  |  | cpovpr |
|  |  |  |  |  |  | 4,078 |
| kulture |  |  |  |  |  |  |
| čas | oznaka vzorca | m (filtra) | m (filter+biomasa) | m (b) | V (ml) | c (biomase) |
| h |  | g | g | g | mL | mg/mL |
| 0 | A0 | 0,07109 | 0,08425 | 0,01316 | 32,0 | 0,41 |
| 0,5 | A1 | 0,07110 | 0,08275 | 0,01165 | 32,0 | 0,36 |
| 1 | A2 | 0,07106 | 0,08764 | 0,01658 | 34,0 | 0,49 |
| 1,5 | A3 | 0,07127 | 0,08964 | 0,01837 | 32,0 | 0,57 |
| 2 | A4 | 0,07026 | 0,09491 | 0,02465 | 31,0 | 0,80 |
| 2,5 | A5 | 0,07062 | 0,10354 | 0,03292 | 32,0 | 1,03 |
| 0 | B0 | 0,07134 | 0,08192 | 0,01058 | 32,0 | 0,33 |
| 0,5 | B1 | 0,07030 | 0,08055 | 0,01025 | 32,5 | 0,32 |
| 1 | B2 | 0,07118 | 0,08295 | 0,01177 | 34,0 | 0,35 |
| 1,5 | B3 | 0,07031 | 0,08240 | 0,01209 | 32,0 | 0,38 |
| 2 | B4 | 0,07136 | 0,08646 | 0,01510 | 33,0 | 0,46 |
| 2,5 | B5 | 0,07804 | 0,09552 | 0,01748 | 32,0 | 0,55 |

  - Optična gostota

| Umeritvena krivulja |  | cpredkulture=0,004078 g/mL |
| --- | --- | --- |
|  | paralelki |  |  |
| redčitev | A1 | A2 | Apovpr | c (g/ml) |
| 50 | 0,23 | 0,228 | 0,2290 | 0,00008156 |
| 75 | 0,134 | 0,129 | 0,1315 | 5,43733E-05 |
| 100 | 0,094 | 0,097 | 0,0955 | 0,00004078 |
| 150 | 0,052 | 0,051 | 0,0515 | 2,71867E-05 |
| 200 | 0,039 | 0,051 | 0,0450 | 0,00002039 |

| čas | vzorec in redčitev | A640 | cA | vzorec in redčitev | A640 | cB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h |  |  | g/mL |  |  | g/mL |
| 0 | A0 (10x) | 0,102 | 0,00039561 | B0 (10x) | 0,037 | 0,000144 |
| 0,5 | A1 (10x) | 0,118 | 0,00045767 | B1 (5x) | 0,173 | 0,000335 |
| 1 | A2 (10x) | 0,136 | 0,00052748 | B2 (10x) | 0,1 | 0,000388 |
| 1,5 | A3 (10x) | 0,154 | 0,00059729 | B3 (10x) | 0,09 | 0,000349 |
| 2 | A4 (10x) | 0,181 | 0,00070201 | B4 (10x) | 0,088 | 0,000341 |
| 2,5 | A5 (15x) | 0,132 | 0,00076795 | B5 (10x) | 0,082 | 0,000318 |

  - Proteini

| Umeritvena |
| --- |
| c[g/L] | A [540] |
| 5 | 0,534 |
| 4 | 0,442 |
| 3 | 0,342 |
| 2 | 0,226 |
| 1 | 0,113 |

| čas (h) | oznaka vzorca | A540 | A540 | cB | cA | % proteinov glede na suho maso (B) | % proteinov glede na suho maso (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h |  | serija B | serija A | g/L | g/L |  |  |
| 0 | 0 | 0,043 | 0,052 | 0,08 | 0,09 | 24 | 22 |
| 0,5 | 1 | 0,047 | 0,066 | 0,09 | 0,12 | 28 | 33 |
| 1 | 2 | 0,052 | 0,079 | 0,09 | 0,14 | 26 | 29 |
| 1,5 | 3 | 0,058 | 0,107 | 0,11 | 0,20 | 29 | 35 |
| 2 | 4 | 0,069 | 0,149 | 0,13 | 0,27 | 28 | 34 |
| 2,5 | 5 | 0,082 | 0,195 | 0,15 | 0,36 | 27 | 35 |

- REZULTATI IN KOMENTAR

Rezultati v obliki grafov so podani na naslednji strani:

- Grafa za suho maso in optično gostoto kot ln c v odvisnosti od časa:

- Parametrov μmax in td za ta proces ne moremo določiti, ker po 2,5 h gojenja biomase (kolikor je trajal poskus) po podatkih, ki smo jih dobili z različnimi metodami, nismo še dosegli stacionarne faze. Tako tudi nimamo dovolj točk, oziroma ne vemo natančno ali se je že končala aksponencialna faza rasti (ugibanje naklona bi bilo veliko in zaradi tega tudi odstopanje v vrednosti μmax).

- Komentar: Kot vidimo iz grafov na prejšnji strani, sta najbolj primerljivi (in s tem tudi zanesljivi) metodi določanje suhe mase (graf 2) in vsebnosti proteinov (graf 4).

Pri metodi štetja (graf 1) je treba upoštevati človeški faktor (tista skupina se je izjemno mučila s štetjem), zaradi česar so podatki pri tem poskusu praktično neuporabni (če bi pri krivulji A izvzeli točko pri t=1h za to temperaturo še dobimo neko zmerno logično krivuljo, medtem ko je krivulja B popolnoma nerazložljiva).

Tudi rezultate turbidimetrije (graf 3) lahko jemljemo z zadržkom, glede na to, da ta skupina iz vzorcev pred redčenjem in meritvijo absorbance ni odstranila suspendiranih delcev, ki so pri daljših časih že motili merjenje absorbance (kot se vidi v krivulji B).

## Pri vseh grafih je opazno, da je vrednost parametra (t.j. število celic, suha masa, proteini) preko katerega posredno sklepamo na koncentracijo biomase vedno večja pri krivuljah z oznako A, to je pri temperaturi 30 °C. To je logično, saj je po podatkih s spleta1 optimalna temperatura za rast kvasovk S. cerevisiae 32 °C. Krivulje z oznako B (pri temperaturi 23 °C) kažejo isti trend, le da so parametra nižji, kot pri krivuljah A (izjema štetje celic, kjer je skupina nekaj zamočila).

- LITERATURA

1 Control of Glycolytic Oscillations by Temperature, Mair et al., Biophysical Journal     88:639-646 (2005)

# Text boxes

Slika 1: Rastna krivulja mikroorganizmov

5 mL

kulture kvasovk

50 mL steriliziranega

gojišča v 250 ml

Erlenmeyer

steklenicah

6x

6x

GRAF 2

GRAF 4

GRAF 1

GRAF 3

GRAF 6

GRAF 5